Поглощающе-рассеивающие многоканальные холодильники

Руководство пользователя

ZIBO CONER

GAS REFRIGERATOR MANUFACTURING CO., LTD

Поглощающе-рассеивающий многоканальный холодильник CONER

В настоящее время компания CONER производит 3  типа поглощающе-рассеивающих холодильников:

1. серия XCD

2. серия XC

3. серия XD

У холодильников серии XCD есть отсеки охлаждения и заморозки;

У холодильников серии XC есть только отсек охлаждения;

У холодильников серии есть только отсек заморозки;

Коды поглощающе-рассеивающих многоканальных холодильников, использующих разные типы энергии:

B- работает на электричестве,  включая AC и DC. Требуемое напряжение обозначено после буквенного кода B.

G-работает на газе. Наша газовая система работает на LPG.

K- работает на керосине.

U-Термостат. Наша компания производит два вида термостатов, один работает на электричестве, другой- на электричестве и газе. Этот компонент является дополнительным в зависимости от желания клиента.

H-Индикатор пламени,  являющийся дополнительным компонентом только для системы LPG. Сборка этой части зависит от Вашего желания.

P- Отсек для пива.

ЗАПОМНИТЕ:

В этом руководстве мощность, необходимая для холодильника, отмечена символом “√”.

Модели, производимые нашей компанией:

Серия XCD:

XCD-300            B	_______G	       K	          U	 H

XCD-240             B     _______       G              K           U            H

XCD-183             B     _______       G              K           U            H

XCD-95               B     _______       G              K           U            H

Серия XC:

XC-180                B      _______G       U       H              P

XC-75                  B      _______G       U       H

XC-50                  B      _______G       U       H

XC-40                  B      _______G       U       H

XC-36                  B      _______G       U       H

Серия XD:

XD-40                 B      _______G       U       H

XD-200               B      _______G       K       U       H

Благодарим вас за то, что Вы выбрали поглощающе-рассеивающий многоканальный холодильник CONER. CONER является надежным производителем, специализирующимся на создании поглощающе-рассеивающих многоканальных холодильников, обладающий правом интеллектуальной собственности;

Мы хотим, чтобы наши продукты приносили радость Вашей жизни!

Настоятельно советуем внимательно прочитать это руководство пользователя перед установкой холодильника.

ВНИМАНИЕ:

Уважаемый пользователь!

Рекомендуем Вам использовать только один тип энергии во время работы холодильника.Строго запрещается пользоваться разными типами питания одновременно. Если Ваш холодильник использует 3 типа питания, то когда он работает на электричестве,  запрещено включать остальные два в это же самое время. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Когда система работает на газу, емкость и конфорка с керосином должны быть прочно закреплены и удалены из задней части холодильника и помещены в другое место.

Перед использованием устройства прочтите нижеследующий текст и следуйте перечисленным инструкциям работы. При возникновении проблем обратитесь к продавцу  для справки и не пытайтесь самостоятельно устранить проблему.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Холодильник  уже протестирован производителем и соответствует всем стандартам компании. При возникновении неполадок свяжитесь с нами.

2. Пожалуйста, удостоверьтесь, что холодильник соответствует Вашему выбору и типу используемой энергии.

3. Для Вашей безопасности удалите все упаковочные материалы до пользования прибором.

4. В целях безопасности не храните бензин или другую легко воспламеняющуюся жидкость в этом приборе. Не храните эрозийные материалы, например, сильную кислоту или щелочь. Не используйте вышеупомянутые материалы вблизи работающего устройства.

5. Для оптимального охлаждения не используйте холодильник в плохо проветренной комнате; избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

6. Этот тип холодильника работает на чередовании обогрева и охлаждения; во избежание воспламенения запрещено касаться проводов в задней части прибора.

7. В случае наличия термостата температура может быть отрегулирована посредством этого прибора. Термостат не указывает на конкретную температуру, но может поддерживать ее в пределах допустимой нормы. В зависимости от обстановки (температура окружающей среды, желание определенного уровня температуры и количество сохраненных элементов) пользователь  может скорректировать позицию клапана термостата. Перед использованием термостата настоятельно советуем проконсультироваться у продавца.

8. Во избежание воздействия прямых солнечных лучей помещайте прибор в прохладное, сухое и хорошо проветриваемое помещение. Не помещайте около огнеопасных материалов, таких как бензин. Ставьте на твердую и плоскую поверхность.. Корректируемые нижние винты должны непосредственно стоять на опоре и гарантировать устойчивость прибора.

9. Аккуратно перемещайте холодильник, держите его снизу и используйте среднюю силу во избежание поломки и повреждения задней системы.

10. Не храните в холодильнике цветы,  вакцины и таблетки. Если Вы действительно намериваетесь это делать, проконсультируйтесь у производителя и попросите инструкцию.

11. Готовые и сырые продукты храните раздельно. Оставьте пространство между пищевыми продуктами для циркуляции воздуха. Не помещайте горячие продукты, дождитесь их остывания. Во избежание запаха перед хранением продуктов поместите их в специальный контейнер. Не помещайте в замораживающий отсек стеклянные контейнеры и консервированные соки, так как может произойти разрыв упаковки из-за сильного замораживания. При достижении температуры в охлаждающем отсеке (без термостата) ниже 0 ℃,  во избежание разрыва упаковки выньте из отсека  продукты в стеклянной таре, яйца и овощи.

12.Периодически удаляйте пыль с заднего отсека холодильника. В противном случае возможно ухудшение охлаждающего эффекта. Удаляйте пыль примерно раз в 10 дней.            13. На начальном этапе пользования ничего не помещайте в холодильник. Позвольте холодильнику охладиться в течение 24 часов прежде чем загрузить продукты. В начале объем пищевых продуктов не должен превышать больше чем 1/3 его суммарную мощность. При истечении 24 часов помещайте продукты последовательно. Не забудьте оставлять 1/5 часть от его суммарной мощности для хорошей циркуляции холодного воздуха. Во это время не открывайте двери чаще, чем это необходимо.

14. При необходимости использовать в автомобиле, попросите правила безопасности у производителя и проконсультируйтесь у производителя Вашего автомобиля по поводу его переоборудования. Не устанавливайте холодильник самостоятельно.

15. Когда толщина налета в замораживающем отсеке превышает 4 мм, прекратите пользоваться прибором и разморозьте холодильник во избежание повреждения охлаждающей системы.

16. После продолжительного периода пользования холодильником в случае утилизации удалите двери и выньте полку, чтобы предотвратить контакт с детьми и избежать возможного последующего закрытия двери, а также во избежание причин ранения детей.      17. Используйте только один тип питания во время работы прибора. Строго запрещается пользоваться разными типами питания одновременно. Если Ваш холодильник использует 3 типа питания, то когда он работает на электричестве,  запрещено включать остальные два в это же самое время.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Когда система работает на газу, емкость и конфорка с керосином должны быть прочно закреплены и удалены из задней части холодильника, и помещены в другое место.

Инструкция по установке для поглощающе-рассеивающих многоканальных холодильников

Допустимая мощность:

220~240V AC; 12V DC; Газ (главным образом, LPG); Керосин

СОДЕРЖАНИЕ

Ⅰ Установка поглощающе-рассеивающих многоканальных холодильников

Ⅱ Инструкция по применению для трех типов поглощающе-рассеивающих многоканальных холодильников

Ⅲ Инструкции для термостата (Дополнительный компонент и его использование)

Ⅳ Корректная работа холодильников.

Ⅴ Регулярное наблюдение и обслуживание

Ⅵ Случаи не использования соответствующих средств охлаждения

Ⅶ Причины возникновения запаха LPG или керосина и их устранение

Иллюстрации:

1. Вид спереди и сзади

2. Газовая конфорка

3. Конфорка керосина

1. Дверь холодильника

2. Держатель для бутылок

3. Дверь морозильника

4. Корпус

5. Емкость для хранения замороженных продуктов

6. Отсек амплитуды колебания

7. Внутренняя Водная Пластина

8. Корректируемая полка

9. Корректируемое нижнее основание

10. Кнопка

(1) воспламенения

(2) Клапана LPG

(3) Термостата

(4) Трубки предохранителя

(5) Питания

(6) Индикатора пламени

11. Основание

ⅠУстановка  поглощающе-рассеивающих многоканальных холодильников.

Холодильник должен быть помещен в прочную и плоскую основу. Удостоверьтесь, что она находится в горизонтальном положении. Все четыре корректируемых нижних винта должны непосредственно стоять на основе. Рекомендуется, чтобы квалифицированный техник помог установить холодильник, в противном случае может быть причинен вред охлаждающему эффекту. Для ясности положения между устройством и его окружением, обратитесь к изображению (Отмеченные размеры минимальны).

При желании использовать прибор в автомобиле обратитесь к продавцу и закажите установку.

Газовая система холодильника - LPG. В случае использования каменноугольного или природного газа, получите согласие местного отдела газоснабжения и попросите его помочь в установке конвейера газоснабжения. Тем временем свяжитесь с поставщиком и попросите изменить для Вас поток. Протестируйте и подтвердите безопасность всех систем перед пользованием прибором.

Поскольку газ или керосин приводят в действие прибор, поместите его в место, где удобно установить газ или керосина позади холодильника.

Пространство между газовой бутылкой и холодильником должно составлять не менее 1 метра.

Ⅱ Инструкция по применению для трех типов поглощающе-рассеивающих многоканальных холодильников

1 Электричество приводит в действие поглощающе-рассеивающие холодильники.

Меры предосторожности:

1) Холодильник, работающий на электричестве, должен быть помещен на ровную местность в комнате. Удостоверьтесь в достаточном пространстве между холодильником и стеной для удобства удаления его упаковки. После того, как все пакеты отодвинуты, внутренняя часть устройства должна быть вымыта при помощи мягкого моющего средства и пресной воды. (Отрегулируйте кнопку термостата для достижения наилучшего эффекта)

2) Удостоверьтесь, что обозначенное напряжение соответствует местному стандарту и проверьте, удовлетворяет ли проводная спецификация в комнате требованиям холодильника.

3) Холодильник оборудован трехконтактным разъемом во избежание короткого замыкания при использовании электричества, убедитесь, что используемый резервуар хорошо закреплен. Разъем должен быть вставлен непосредственно в должным образом заземленную розетку. Не удаляйте заземляющий вывод, содержащийся в разъеме.

4) Чтобы отключить питание, не перетаскивайте грубо провод питания. Удерживайте верхнюю часть разъема и осторожно и медленно включайте его.

5) Если Вы обнаружили повреждение на проводе, восстановите или сразу же замените это. Сломанный или разорванный провод, разъем или точки подключения не должны использоваться.

6) Никогда не используйте реорганизованный разъем или провод, продленный вами непосредственно.

7) Когда прибор  нуждается в очистке или обслуживании, питание холодильника должно быть отключено. (Заметьте: Всякий раз, когда Ваш холодильник нуждается в обслуживании из-за любой причины, рекомендуется, чтобы Вы попросили квалифицированного техника сделать это)

8) Когда прибор работает на электричестве, не используйте его в ванной или около бассейна.

9) Детям запрещено управлять системой электричества. Никогда не позволяйте детям управлять прибором.

10) Если Вы чувствуете легкое покалывание при касании некоторых металлических деталей прибора, Вы должны сразу вытащить разъем и исследовать его, чтобы узнать возможные причины. Не используйте прибор, если есть утечка электричества.

Часть А. Е Установка и инструкции по работе для 220~240V AC и 12V

DC холодильников.

Необходимое напряжение для холодильника, работающего только на одном напряжении,- 220~240V AC; в то время как величина напряжения для холодильника на двух напряжениях- 220~240V AC и 12V DC. Подтвердите напряжение, которое Вы будете использовать, с напряжением  холодильника, чтобы гарантировать корректную работу. Разъем для 12V DC должен быть оборудован непосредственно пользователями согласно различным автоматическим моделям и входным терминалам батареи. Есть отверстие соединения на терминале холодильника. Разъем 220~240V AC оборудован трехконтактным разъемом во избежание короткого замыкания. При использовании электричества убедитесь, что используемый разъем  хорошо установлен. Разъем должен быть вставлен непосредственно в должным образом заземленную розетку. Не удаляйте заземляющий вывод, содержавшийся в разъеме.

Как привести в действие 220~240V AC (на 50HZ~60 ГЦ) холодильники.

Чтобы привести в действие 220~240V AC (на 50HZ~60 ГЦ) холодильник, включите шнур питания к 220~240V разъему AC, нажмите на кнопку "питание" электричества, и Ваш холодильник начинет работать.

Как выключить 220~240V AC (на 50HZ~60 ГЦ) холодильники.

Чтобы выключить 220~240V AC (на 50HZ~60 ГЦ) холодильник, придавите кнопку "питание", чтобы отключить источник питания. Вытащите разъем.

Как запустить 12 DC холодильники.

Сначала соедините шнур питания с 12V входным терминалом на холодильнике, присоедините другой конец, у которого есть разъем к 12V источнику питания. Ваш холодильник начнет работать.

Как выключить12 DC холодильники.

Включите разъем 12V DC, затем включите шнур питания, соединенный с холодильниками.

ЧАСТЬ B Уход и обслуживание электрических холодильников.

Энергия для системы охлаждения источников холодильника исходит от электронагревателя, который является встроенной системой нагрева.

Если 220~240V нагреватель AC (на 50HZ~60 ГЦ) нуждается в замене, во-первых, разъедините шнур питания холодильника от 220~240V источника питания. Нагреватель может быть изменен следующим образом:

Во-первых, удостоверьтесь, что Вы не управляете этой системой, пока она не остыла.

a) Включите шнур питания в розетку, демонтируйте проводное соединение нагревателя на терминале;

b) Ослабьте покрытие вне нагревателя;

c) Удалите вату изоляции так, чтобы нагреватель был доступен;

d) Поверните и поднимите нагреватель из его кармана;

e) Установите новый нагреватель в карман, соедините шнур питания с терминалом;

f) Тщательно отложите вату изоляции в начальную позицию и закройте покрытие вне нагревателя;

g) Протестируйте и подтвердите, что нет никакой утечки питания, чтобы гарантировать безопасность прибора;

h) Включите холодильник, чтобы видеть, может ли он  работать (прочтите раздел  "как запустить холодильник, основанный на электричестве”),

(Только квалифицированный техник)

Когда модуль работает 12V DC, Вы должны использовать две полосы проводок питания, у которых есть та же самая потребляемая мощность (диапазоны потребляемой мощности DC от 65W до 95W. Только модели ниже 100L оборудованы нагревателем DC). Поэтому, когда Вы соединяете заряд батареи, примите во внимание длину проводного соединения, чтобы избежать потери напряжения. Не берите автоматическую оболочку или автоматическую основу для замены двух терминалов.

Не подключайте электрический холодильник к  другому электрическому устройству.

Для ухода и обслуживания электрических холодильников прочтите раздел “Регулярный  Уход и Обслуживание”

2 LPG поглощающе-рассеивающие многоканальные холодильники

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

При первом использовании Вы должны осмотреть плотность всех соединительных каналов клапана. Включите газовый клапан бутылки (ПРИМЕЧАНИЕ: не зажигайте пламя), проверьте все завершенные соединения на утечки с мыльной водой. Только после того, как подтвердите безопасность, Вы можете продолжать работу.

1. При ощущении запаха газовой утечки во время работы, выполните следующие действия:

a) Отключите общий клапан газовой бутылки

b) Не используйте электрическое устройство, включая телефон

c) Откройте окна для воздушного потока

d) Погасите открытое пламя

e) Свяжитесь с местным поставщиком, чтобы зафиксировать случай. Нельзя использовать прибор до решения проблемы.

2. При использовании LPG для управления холодильником, установите выхлопную трубу, выходящую за пределы комнаты, так как есть опасность отравления углекислым газом.

3. Никогда не помещайте холодильник в спальню, когда он работает на LPG.

4. Не касайтесь задней части прибора во время его работы.

5. Не должно быть огнеопасных или взрывающийся материалов о около устройства.

6. Вы должны следовать  местным постановлениям и законам относительно газового оборудования. Убедитесь, что Ваш тип газа  соответствует типу газа Вашей местности. Никогда не позволяйте детям управлять газовой установкой средства записи. Для жизни и безопасности не позволяйте детям управлять устройством.

7. Передача давление LPG клапана 2500-3000Pa.

Вы должны сразу отключить модуль всякий раз при обнаружении газовой утечки.

ЧАСТЬ А    установка и управление LPG холодильниками

Прибор должен быть помещен на плоскую поверхность и твердую основу в хорошо проветренной комнате. Убедитесь в наличии пространства между холодильником и его окружением. Желательно соединить трубку дымохода с подходящей мягкой металлической трубкой, чтобы удалить дым, вызванный во время передвижения из-за  пределов комнаты.

Как отключить LPG холодильник.

a) Придавите кнопку (GAS) (смотрите на изображение) в течение некоторого времени, а затем нажмите кнопку воспламенения. Вы можете услышать звук “ka” , это значит, что воспламенитель начинает загораться, и газопровод открыт.

b) Звук “peng” указывает, что газ освещен. У холодильника с индикатором пламени Вы можете видеть, что индикатор колеблется, что также указывает, что газ освещен. Даже после того, как пламя было освещено, Вы должны удерживать кнопку в течение 10 секунд, затем слегка ослабить. Если пламя все еще не освещено, повторите вышеупомянутые шаги.

c) При первом воспламенении, или в случае перезапуска холодильника после отключения на  длительный период, в газопроводах может присутствовать эфир . В этом случае повторите действие воспламенения, пока эфир в газопроводах не будет полностью удален, чтобы газ мог достигнуть средства записи.

d) После того, как пламя освещено, удостоверьтесь в корректности его позиции. Когда запись становится устойчивой, Вы можете скорректировать регуляторы давления, оборудованные на газовых каналах и газовой бутылке. Давлению должно быть 2500-3000, чтобы сохранить энергию. Ваш холодильник начнет работать.

Как выключить LPG холодильники.

Чтобы отключить холодильник, выключите общий клапан газа. В это время не может быть погашено пламя, поскольку там все еще остается газ в газопроводах. Ожидайте в течение некоторого времени, и оно погаснет.

Если Вы не будете использовать прибор в течение длительного периода времени, пожалуйста, отодвиньте газовый канал, соединенный с устройством.

Для холодильников LPG оборудована гасящая огонь установка безопасности. Если пламя потухнет из-за  ветра или по другим причинам, компонент безопасности отключит газопроводы в течение 20 секунд. В случае, если Вы захотите перезапустить свой холодильник, Вы должны повторить действие воспламенения; в противном случае отключите общий газовый клапан.

Как поменять новую газовую бутылку

Если  охлаждающий эффект Вашего прибора не так хорош как прежде,  убедитесь, есть ли газовое давление, в противном случае отключите общий газовый клапан, отодвиньте газовый канал, соединенный с устройством, измените его  для новой газовой бутылки, и Вы сможете перезапустить свой холодильник (Прочтите раздел  "Как запустить LPG холодильник”),

ЧАСТЬ B Уход и обслуживание LPG клапана.

Комплект LPG составлен из четырех частей: Нажатие воспламенителя; газовый клапан; контакт воспламенения и конфорки. (смотрите изображение 2:  газовая конфорка),

a) При воспламенении нажмите кнопку газового клапана, тем временем, нажмите нажимающий воспламенитель. Вы можете услышать звук “ka”, который означает, что контакт воспламенителя начал зажигаться, или искра не может собраться в центре, или что слишком большое расстояние от газовой дыры  конфорки, или же  газ не может быть освещен. В этом случае Вы должны скорректировать позицию контакта воспламенения. Процедура: Ослабьте два винта держателя формы бабочки около средства записи, скорректируйте контакт воспламенения к надлежащей позиции. Разрешение 2-3мм между контактом и горящей дырой было бы соответствующим.

Всегда содержите контакт воспламенения в чистоте.

b) Во время использования конфорки убирайте и периодически корректируйте его (10 дней). Перед очисткой Вы должны сначала отключить газовые клапаны и ожидать, пока она не остынет. Удалите конфорку при помощи мягкой кисти, уберите пыль на конфорке. Газ может также быть удален посредством сжатого воздуха, или вытерт спиртом. Однако, совершенно не разрешается прочищать струйную дыру или газопровод центральной дыры при помощи иглы или подобными игле материалами, потому что это приведет или к блокированию или к увеличению струйной дыры. В первом случае может быть ограничен газ; в последнем-  струйная дыра будет увеличена, приводя к тяжелому пламени и следовательно к трате энергии, и так далее. Уберите и скорректируйте конфорку всякий раз, когда Вы изменяете газовую бутылку.

c) Если используемый LPG будет иметь низкое качество, то там будет накапливаться  толстая пыль и сажа во внутренней части дымохода. Очистите  при помощи кисти. Вы можете купить кисть у поставщика.

d) Когда конфорка слишком стара (2-3 года), чтобы непрерывно работать, обратитесь  к дистрибьютору и купит новый набор средств и попросите, чтобы дистрибьютор или служащий от сервис-центра переустановили его Вам.

Уход и обслуживание для LPG холодильника, пожалуйста, прочтите раздел “регулярный уход и обслуживание”.

3Керосиновые холодильники

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1) Всегда обращайте внимание на условие потребления керосина, так как  удаление его летучих соединений изменяется с окружающей температурой. Потребление было протестировано и определено под температурой 25 ℃.

2) Прочищайте трубку дымохода и конфорку керосина один раз в неделю. Вытрите накопленную сажу на трубке и конфорке. Осмотрите внутреннюю сеть и внешнее покрытие, если повреждено, свяжитесь с дистрибьютором для совета.

3) Должно быть достаточно пространства позади прибора для удобства вторичного наполнения керосина и его контроля.

4) холодильник, основанный на керосине, запрещается использовать  в закрытой или плохо проветренной комнате. Используя его в подходящем помещении, пожалуйста, продлите трубку дымохода  за пределы комнаты.

5) Во время использования холодильника не должно быть поблизости огнеопасных материалов или взрывоопасных веществ.

6) Холодильник, основанный на керосине, работает только на керосине хорошего качества. Ни в коем случае не используйте  бензин и дизельное топливо. Смесь вышеупомянутого строго запрещена.

7) Никогда не позволяйте детям использовать керосиновый холодильник . Не позволяйте детям  управлять системой для безопасности жизни.

8) В случае необходимости приостановки работы  керосинового холодильника выньте корпус и конфорку и отложите их; зарезервируйте остающийся керосин в специальном контейнере для того, чтобы сохранить керосин.

9) В то время как холодильник находится в нормальной эксплуатации, никогда не касайтесь задней части прибора.

Часть А Установка и инструкции работы для керосинового холодильника

холодильник, основанный на керосине, должен быть помещен на плоскую и твердую поверхность  в хорошо проветриваемой комнате. Оставьте достаточное пространство между прибором и его окружением. Желательно соединить трубку дымохода с подходящей мягкой тонкой металлической трубкой, чтобы удалить возможный  дым  за пределы комнаты.

Установите емкость корпуса для нового заполнения, это должно приблизительно быть 7L. Не переполняйте его. Проверяйте  снова наполняйте корпус один раз в неделю, гарантируя  достаточно керосина для эффективного охлаждения.

Позиция холодильника должна быть удобной для наполнения керосина сзади.

Не должно быть никакого керосина в корпусе, когда холодильник выходит из фабрики.

Потребление керосина приблизительно 1L в день, точное число зависит от Вашей фактической ситуации с использованием.

Чтобы гарантировать нормальную работу, керосина в корпусе должен быть не меньше 2L, чтобы препятствовать высыханию фитилей.

Как запустить холодильник, основанный на керосине.

Во-первых, выдвиньте корпус с конфоркой, затем поставьте конфорку вертикально плоскости топливного канала (сохраняющее нагревание покрытие), чтобы было удобно заполнять керосин и зажигать конфорку (Обратитесь к изображению),

Процедуры:

a) Заполните керосин через дыру керосина

Заметьте: То, что Вы заполняете, должно быть керосином, ни в коем случае не должно быть дизельное топливо или топливо смеси.

b) Когда корпус заполнен керосином впервые, или Вы перезапускаете холодильник после длительного периода времени,  четыре фитиля в конфорке должны быть пропитаны в керосине в течение 30 минут, чтобы они могли зажечься.

c) Опустите специальную палку в керосин, зажгите палку спичкой м или зажигалкой.

d) Держите зажженную палку у горящей полости конфорки в течение приблизительно 10 секунд. Удостоверьтесь, что четыре фитиля все зажжены.

e) Начальный цвет пламени должен быть оранжевым, приблизительно после 30 секунд Вы можете услышать легкий звук “pu pu”, что указывает, что керосин начал испаряться вокруг фитилей, а позже цвет пламени станет синим.

f) Отрегулируйте узел управления выше конфорки, чтобы скорректировать высоту пламени. Если он выше  150 мм, Вы должны повернуть узел против часовой стрелки и добиться 100 мм или около этого. В это время фитили будут 2-4мм  ниже карманной вершины.

g) Обратите внимание на разрешение между внутренним сетевым и внешним покрытием, оно должно быть равно повсюду, только таким образом гарантируется  хорошее охлаждение. Поместите собирающее огонь покрытие на пламя, оно станет красным в скором времени. При этом запрещено жесткому покрытие.

h) Переместите корпус в полость холодильника, скорректируйте разрешение между собирающим огонь покрытием, так же как дымоход находится только в вертикальном положении, чтобы получить достаточно источника тепла. Ваш холодильник начнет работать..

i) Нормальная высота пламени составляет приблизительно 100 мм

Как выключить  керосиновый  холодильник.

Чтобы отключить питание керосина, поверните узел управления около конфорки

против часовой стрелки, скорректируйте пламя, чтобы оно стало 2-4мм под карманом фитилей. Удостоверьтесь, что пламя погашено.

Как заменить фитили в конфорке.

Срок службы фитилей примерно один год. Когда истечет срок годности, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором, чтобы купить новые. Перед заменой Вы должны погасить пламя, и подождать остывания системы. Вращайте конфорку с надлежащей силой. Уберите внешнее стойкое к ветру покрытие и внутреннюю сеть . Вытащите короткие старые фитили из трубки фитиля, вставьте четыре новых фитиля через дыру конфорки при помощи тонкого железного  провода.

Отрегулируйте высоту пламени. Переустановите стойкое к ветру покрытие и внутреннюю сеть. Переместите конфорку назад к корпусу. Ожидайте в течение приблизительно 30 минут после вторичного наполнения корпуса. Вы можете перезапустить свой холодильник .(прочтите раздел как запустить керосиновый холодильник)

Как снова наполнить керосин

Сначала выключите холодильник (прочтите раздел как выключить керосиновый холодильник). Убедитесь, что нет никакого открытого пламени, выдвиньте корпус от нижней части прибора, откройте корпус и снова наполните надлежащее количество керосина, закройте корпус, вытрите пролитый керосин. Двигайте корпус назад, перезапустите холодильник (Прочтите раздел как запустить керосиновый холодильник)

Для обслуживания керосинового холодильника прочтите раздел  “Регулярный уход и обслуживание”.

Ⅲ Инструкции термостата (Дополнительный компонент и его использование)

Термостат - дополнительный компонент, его функция состоит в  уменьшении потребления энергии и сохранении устойчивой температуры в отсеке. Термостат - опция для холодильника в зависимости от требования клиента. Мы предлагаем электрический термостат  220~240V для холодильников, основанных на газе и электричестве.    Не используйте термостат для керосиновых холодильников.

В зависимости от предпочтений пользователь  может скорректировать внутреннюю температуру. Холодильник с термостатом улажен в "середину", установлен прежде, чем он выйдет из фабрики. Пользователи могут скорректировать внутреннюю температуру согласно своей собственной потребности так же как изменениям климата и окружающей температуры.

Как скорректировать температуру при помощи электрического  термостата.

Перед выходом прибора с фабрики электрический термостат  уже улажен в надлежащей позиции . В зависимости от продуктов Вы храните, регулируете соответствующую позицию кнопки, сохраняющую энергию. Поверните кнопку согласно отмеченному направлению, чтобы сделать внутреннюю температуру или выше или ниже.

Как скорректировать температуру с газовым термостатом

Перед выходом прибора с фабрики газовый термостат  уже улажен в надлежащей позиции. Клапан термостата открыт так, чтобы в конфорку поступал хороший газ, чтобы работать непрерывно. В это время температура и в охлаждении и в замораживании отсеков умеренна. В зависимости от продуктов Вы храните, регулируете соответствующую позицию кнопки, которая может сохранить энергию. Поверните кнопку согласно отмеченному направлению, чтобы сделать внутреннюю температуру или выше или ниже.

Ⅳ Корректировка работы холодильников.

Начав пользоваться холодильником, очистите его внутреннюю часть. Лучше всего это сделать пресной водой.

Охлаждающий  отсек:

Охлаждающий  отсек используется для хранения новых продуктов. Обычно его температура колеблется от 0 ℃ до 10 ℃.

Этот отсек должен быть закрытым  и не допускать проникновение воздуха для поддержания температуры для наилучшего сохранения продуктов. Поэтому, лучше упаковывать продукты со  специфическим запахом для предотвращения других продуктов от его впитывания. Храните овощи и салаты  в закрытых  контейнерах. Самая холодная позиция находится около испарителя и нижней части холодильника; наименее холодная находится в вершине двери. Примите все эти факторы во внимание во время хранения  различных продуктов.

Замораживающий отсек:

Замораживающий отсек используется для хранения  замороженных продуктов. Температура внутри него ниже -6 ℃. Замораживающий отсек не предназначен для быстрого замораживания, он только используется для хранения замороженных продуктов. Чтобы предотвратить еду от воздействия сухого воздуха, пожалуйста,  храните продукты в закрытых контейнерах, полиэтиленовых пакетах или алюминиевой фольге.

Для быстрого замораживания продуктов и мороженого, поместите  их в самую холодную позицию в морозильнике около радиаторов теплоотвода испарителя.

Создание льда:

Для самого быстрого создания льда ледяная форма должна быть помещена непосредственно на испарителе в замораживающемся отсеке. Вода должна находиться в 5 мм от вершины ледяной формы.

Холодильник без замораживающего отсека может также создать лед. Вода должна находиться в 5 мм от  вершины ледяной формы и помещаться в испаритель. Производитель не оборудует ледяную форму. Купите ее у распространителя.

Размораживание:

Выключите питание холодильника (прочтите раздел  "Как выключить холодильник”), выньте продукты, откройте двери, вытрите воду в отсеке после полного таяние льда.

V Регулярный уход и обслуживание

Памятка: перед управлением прибором проверьте, какой источник энергии он использует. Если электричество ,проверьте  требуемое напряжение. Напряжение наших изделий составляет  220V~240V (прибор  работает в  диапазоне от 220V до 240V).Для моделей с маленькой мощностью мы оборудуем не только  разъем для 220V~240V AC, но также и входной терминал для 12V DC. Сами пользователи могут выбрать подходящее соединительное проводное соединение и разъем согласно схеме на их автомобилях.

По крайней мере, Вы должны поддерживать чистоту в своем холодильнике. Помещайте прибор вдали от  огнеопасных материалов, бензина, а  также горючего пара и жидкости. Желательно проводить  частый контроль системы вентиляции для хорошего воздушного потока.

Проверяйте наличие сажи на холодильнике. Убедитесь, сажа отсутствует, и содержите дымоход в чистоте.  Наличие сажи в дымоходе вредит эффективность зажигания. При помощи специальной кисти регулярно убирайте сажу ( смотрите изображение).

Удостоверьтесь,  что вы не пользуетесь системой до ее полного остывания.

Рекомендуется проверять газовые утечки в определенных интервалах после установки газового холодильника. при помощи мыльной воды проверьте все соединения канала. Все проверки должны быть выполнены при отсутствии открытого пламени.

Любое обслуживание для газового холодильника, включая вышеупомянутую замену,  а также уборка и очистка должны проводиться согласно инструкциям поставщика или квалифицированным служащим  специализированного сервис-центра.

Ⅵ Случаи не использования соответствующих средств охлаждения

1. 220V-240V или 12V поломка

a. Убедитесь, что источник питания доступен;

b. Убедитесь, что провод питания и кнопка "питание" не повреждены;

c. Провод нагревательного элемента должен быть прочным;

d. Если нагревательный элемент поврежден и не нагревается, замените его;

e. Удостоверьтесь, что холодильник находится в сбалансированной позиции и находится в водном уровне;

2. Поломка газа

a. При засорении конфорки, отвинтите ее и промойте спиртом или его парами. Не прочищайте при помощи железа или иглоподобными материалами;

b. Удостоверьтесь, что прибор находится в горизонтальное положение;

c. Убедитесь, что пламя включено;

d. Проверьте качество работы вентиляции;

e. В случае наличия толстого льда на испарителе и рассеивающей охлаждение пластине, отключите питание, откройте дверь холодильника и разморозьте его;

f. Если давление газа LP не достаточно высоко, замените газовую бутылку;

g.Замените конфорку в случае ее поломки;

3. отказ оаботы керосина

a. Удостоверьтесь, что холодильник находится в горизонтальном положении;

b. Проверьте наличие  керосина в корпусе;

c. Проверьте  положение источника тепла по отношению к керосиновой конфорке, скорректируйте высоту фитилей для  гарантии источника тепла;

d. В случае наличия толстого льда на испарителе и рассеивающей охлаждение пластине, откройте дверь холодильника, погасите конфорку, чтобы разморозить прибор; после испарения льда почистите внутреннюю часть холодильника и повторно зажгите керосиновую конфорку;

e. Проверьте, покрыто ли пламя в центре собирающего газ прибора;

f. В случае поломки конфорки замените ее;

Ⅶ Причины запаха газа или керосина и его устранение

Всякий раз, когда Вы чувствуете запах в комнате, сразу проверьте:

1. Неправильная установка конфорки  может привести к пламени на приборе тепла, переместите его; неправильная установка конфорки может также вызвать дым и обесцветить сохраняющее тепло покрытие и даже целый прибор.

2В случае поломки конфорки замените ее;

3. Если дымоход слишком короток, расширьте его с помощью мягкой тонкой металлической трубки, выходящей за пределы комнаты.

4. Если внутренняя часть дымохода слишком грязна, почистите ее при помощи специальной кисти.

5. В случае некачественного газа или керосина, замените его газом или керосином хорошего качества.

НАПОМИНАНИЕ:

Спасибо Вам за выбор поглощающе-распространяющего многоканального холодильника, произведенный Компанией CONER.

Мы уверяем Вас в качестве для наших продуктов, но мы  не несем ответственность за последствия, вызванные  некачественной установкой или неправильной работой. При возникновении проблем  свяжитесь  с поставщиком  или консультантом сервис-центра для совета.

Уважаемый пользователь:

Наша компания начинает использовать Руководство нового Владельца, а старое прекращает свое действие с этого времени.

Карточка клиента

| Номер холодильника |  |
| --- | --- |
| Дата покупки |  |
| Место покупки |  |
| Модель холодильника |  |

Подпись:

Карточка поставщика

| Номер холодильника |  |
| --- | --- |
| Дата покупки |  |
| Место покупки |  |
| Модель холодильника |  |

Подпись:

ЗАПИСЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

| ДАТА | ЗАПИСЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ИМЯ ТЕХНИКА |
| --- | --- | --- |

СТАНДАРТЫ ПРОДУКТОВ:

FOLLOWING THE STANDARD OF CONER GAS REFRIGERATOR MANUFACTURING CO.,LTD.

ZIBO CONER GAS REFRI GERATOR MAN UFACTURING CO.,LTD.

Адрес:NO.5 Xinjian West Road, Zhoucun District,Zibo City,Shandong  (5 Западная Дорога Хиньяна, район Зукун, город Цибо, Шаньдун)

Почтовый код:255300 China (Китай)

Телефон:+86-533-6451886

Факс:+86-533-6455116

Website:www.conergas.net

Email: conergasmichael@gmail.com

http://narod.ru/disk/17838145001/english%20manual(new)-2.doc.html