Фрезерные станки с ЧПУ

Предназначены для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезерование), а также для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву, МДФ, ДСП, акрилу и т.д.
Наличие системы ЧПУ позволяет осуществлять работы высокой сложности по фрезерованию, гравировке, нанесению фигурных надписей, узоров, изготовлению фризов.

Фрезерные станок  идеально подходит для производства фигурного паркета, дверей из массива древесины, мебельных и кухонных фасадов, криволинейного раскроя плитных материалов, сверления отверстий и выборке пазов самой разнообразной конфигурации, фрезерования объемных букв, указателей, изготовления сложных элементов элитной мебели.  Станок имеет ряд конструкторских решений:

1)В качестве направляющих применены шлифованные штоки диаметром 20-25мм и втулки скольжения композитным покрытием скользящей поверхности. Такое решение позволяет получить высокоскоростное безлюфтовое перемещение, без резонансов и скоростных ограничей характерных для шариковых подшипников скольжения.

2)Для передачи движения применяются трапециевидные винты 16х4 или 16х8.

3)Ряд конструкторских решений, заложенных в технологию изготовления и сборки станка, позволил уйти от использования дорогостоящих компонент и существенно снизить цену станка без ущерба качеству изделия.

При выборе фрезерного станка с ЧПУ необходимо учитывать следующие параметры:

- перемещение суппорта (x, y, z);

- скорость перемещения суппорта;

- мощность шпинделя;