| После каждых 50 часов работы или еженедельно |
| --- |
| Элемент | Обслуживание | Смазка |
| Пневматическая система | Убедиться в отсутствии утечек. Проверить ребра компрессора |  |
| Редуктор фрезы | Провести первичную замену масла на новой машине, на новом или замененном редукторе после 50 часов работы. После этого менять масло после каждых 1500 часов работы. | SAE 80W-140 |
| Смазка | Смазать соединительные элементы на поворотном кронштейне конвейера, верхнего и нижнего хвостового барабана, передний и задний карабин рулевого цилиндра | MPGM |
| После каждых 100 часов работы или раз в 2 недели |
| Элемент | Обслуживание | Смазка |
| Гусеницы | Проверить звенья гусеничной цепи; при необходимости произвести чистку или регулировку |  |
| Бортовой редуктор | Менять масло только на новых или замененных редукторах | SAE 80W-130 |
| После каждых 250 часов работы или ежемесячно |
| Элемент | Обслуживание | Смазка |
| Дроссель воздухоочистителя | Проверить индикатор сервисного обслуживания. Если горит красный флажок, заменять патрон фильтра. Двигатель должен работать при максимальной скорости вращения и полной загрузке для проверки максимального ограничения впуска |  |
| Генератор переменного тока | Проверить ремень генератора. При необходимости отрегулировать натяжение полотна или заменить его |  |
| Редуктор привода фрезы | Проверить уровень масла и при необходимости долить масла | SAE 80W-140 |
| Ремень фрезы | Проверить состояние ремня |  |
| Электрическая система | Проверить жгут проводки и очистить аккумулятор |  |
| После каждых 500 часов работы или раз в 3 месяца |
| Элемент | Обслуживание | Смазка |
| Сапун | Очистить сапун на подпиточном баке для гидравлического масла и механизм отбора мощности фрезы |  |
| Бак для гидравлического масла | Заменить патрон фильтра сапуна |  |
| После каждых 625 часов работы или раз в полгода |
| Элемент | Обслуживание | Смазка |
| Фильтры и масло двигателя | Слить масло двигателя. Очистить зону рядом с корпусом фильтра. Снять фильтр. Заполнить масляный фильтр чистым маслом и установить его. Заполнить картер двигателя новым маслом. | EO |
| Присадка для системы охлаждения | Проверять концентрацию присадки для системы охлаждения каждые 6 месяцев, а также если состояние охладительной системы неопределенно или в охладительной системе есть признаки коррозии. Использовать тестовый набор №24002059, который вы можете заказать в компании «Terex Roadbuilding». Заказ можно сделать по телефону 1-888-264-7278 |  |
| Муфта | Слить старое масло и залить новое масло в муфту фрезы | SAE 80W-140 |
| После каждых 1500 часов работы или ежегодно |
| Элемент | Обслуживание | Смазка |
| Система впуска воздуха и вытяжная система | Убедиться, что хомуты не ослаблены и что нет повреждений канала впуска воздуха, воздухоочистителя, системы кондиционирования воздуха и впускного коллектора. Заменить поврежденные каналы и подтянуть ослабленные хомуты. |  |
| Автоматический натяжитель ремня для преобразователя | Проверить оборачиваемость. Проверить, не касается ли нижнее плечо преобразователя упора на корпусе преобразователя. Если какой-либо тормозной элемент касается упора, полотно ремень преобразователя должен быть заменен. Проверить шкив и корпус натяжителя и убедиться в отсутствии трещин. Заменить при наличии трещин. Очистить натяжитель от скопления грязи. Прочистить натяжитель паром при наличии скоплений грязи. |  |
| Фильтр охладительной системы | Заменить фильтр охладительной системы. Повернуть клапан включения/выключения, расположенный рядом с фильтром охладительной системы, в положение «ВЫКЛ.» («OFF»), чтобы остановить поток охлаждения к фильтру и предотвратить утечки. |  |
| Жгут проводки двигателя | Проверить все проводные соединения, убедиться в отсутствии повреждений. Отремонтировать или заменить при необходимости. |  |
| Бортовой редуктор | Заменить масло бортового редуктора | SAE 80W-140 |
| Редуктор фрезы | Заменить масло редуктора фрезы | SAE 80W-140 |
| Муфта | Проверить состояние ведущих дисков |  |
| Топливный фильтр (навинчиваемого типа) | Заменить топливный фильтр |  |
| После каждых 2000 часов работы |
| Элемент | Обслуживание | Смазка |
| Воздушный компрессор | Проверить воздушный компрессор. При необходимости, произвести ремонт или заменить |  |
| Муфта | Проверить подшипники и заменить уплотнения вращательного соединения |  |
| Водяной насос высокого давления | Заменить масло в водяном насосе высокого давления | HPO |
| Система гидравлики | Заменить гидравлическое масло и патроны фильтра | HO |
| Система охлаждения двигателя | Заменить охладительную жидкость |  |
| Бортовой насос | Заменить фильтр |  |
| Система конвейера | Заменить фильтры насоса верхнего и нижнего конвейера. |  |
| Через каждые 3000 часов работы или раз в 2 года |
| Элемент | Обслуживание | Смазка |
| Шланги двигателя | Проверить шланги охладительной системы. При необходимости произвести ремонт или заменить. |  |
| Болты опоры двигателя | Проверить момент затяжки болта опоры двигателя. Затянуть ослабленные болты. |  |
| Очистка двигателя паром | Очистить двигатели паром. Защитить все электрические компоненты, каналы и проводку от полного потока в полную силу из струйной форсунки очистителя |  |
| Набор воздушной линии | Отрегулировать клапаны |  |
| Демпфер вибраций | Проверить демпферы и убедиться в отсутствии утечек жидкости, вмятин и колебаний. Убедиться в отсутствии деформаций по толщине или подъема демпфера от стыковой накладки |  |
| Через каждые 10.000 часов работы или раз в 5 лет |
| Элемент | Обслуживание | Смазка |
| Воздушный компрессор | Проверить общую толщину нагара внутри линии выпуска воздуха. Проверить все установки осушения воздуха, клапанов нисходящего потока воздуха и регуляторы воздуха на толщину нагара и плохо функционирующих частей. Убедиться в отсутствии утечек воздуха. При необходимости прочистить, произвести ремонт или заменить. |  |