This paper presents a family of high-order finite volume schemes applicable on unstructured grids. The k-exact reconstruction is performed on every control volume as the primary reconstruction. On a cell of interest, besides the primary reconstruction, additional candidate reconstruction polynomials are provided by means of very simple and efficient ‘secondary’ reconstructions. The weighted average procedure of the WENO scheme is then applied to the primary and secondary reconstructions to ensure the shock-capturing capability of the scheme. This procedure combines the simplicity of the k-exact reconstruction with the robustness of theWENO schemes and represents a systematic and unified way to construct high-order accurateshock capturing schemes.

Эта статья представляет семейство схем конечного объема высокого порядка, применимых на неструктурированных сетках. Реконструкция с точностью k выполнена для каждого контрольного объема как первичная реконструкция. В рассматриваемой ячейке, помимо первичной реконструкции, с помощью очень простых и эффективных "вторичных" реконструкций получены дополнительные полиномы, претендующие на реконструкцию. Затем применена процедура взвешенного среднего WENO (weighted essentially non-oscillatory – взвешенной не колебательной)-схемы  к первичной и вторичной реконструкции для обеспечения ударно-захватывающих возможностей схемы. Эта процедура сочетает в себе простоту реконструкции с точностью k  с устойчивостью WENO-схем и представляет систематизированный и унифицированный способ построения ударно-захватывающих точных схем высокого порядка.