Работа Ярослава Кузнецова. Тема «Сделай сам: как собрать розетку самостоятельно»

Аннотация:

Сколько уже сломано копий в спорах об обязательном соблюдении техники безопасности. Одним из главных аргументов является простая констатация факта: при работе с любым электрическим оборудованием необходимо вызвать специалиста-электрика. Он все знает, все сделает и деньги за свою работу получит вполне заслуженные. Но всегда бывают ситуации, при которых лучше самому знать, как поменять лампочку или как починить розетку.

Текст:

Чтобы самостоятельно поменять забарахлившую электрическую розетку, нужно отключить ток в квартире и обязательно убедиться, что в розетке нет напряжения. Это можно сделать с помощью отвертки-индикатора. В дальнейшем понадобится набор отверток, изоляционная лента, плоскогубцы и кусачки. На крышке откручивается винтик, крышка снимается, и можно ослабить два болта распорных пластин. При этом розетка выходит из гнезда, далее откручиваются винты на клеммах и полностью удаляется старая розетка. Теперь поподробнее о том, как собрать розетку заново.

Фиксируем провода в клеммах новой розетки (по правилам провода имеют цветную маркировку: рабочий нуль – синий, фаза – черная или красная, а если есть защитное заземление, то провод от него желтый или зеленый), укладываем провода в гнезде и аккуратно вставляем в него розетку. Закрепляем распорочные винты розетки, устанавливаем и завинчиваем крышку. После этого можно подключить электропитание и убедиться, что все получилось. Если возник вопрос о том, как починить розетку, то все описанные действия вполне подходят. Только вместо смены розетки надо будет заново зафиксировать провода, зачистить контакты (надфилем или наждачной бумагой), подтянуть установочные болты.

Приведенные выше рекомендации покажутся детским садом для тех, кто знаком с 8-ми или 13-ти контактными разъемами, которые требуются при подключении розетки фаркопа, необходимой при соединении электроцепи автомобиля и прицепа.

Не следует переценивать свои результаты ремонта розетки или удачно проведенных замен старых розеток на новые. Научиться можно всему и опыт постепенно накапливается. Но при более сложной проблеме, например, если надо разобраться, как вывести розетку в другое помещение или как подключить ТВ розетку, лучше обратиться к специалисту.

Электрик, как и сантехник, при всем том давлении, которое оказывается на представителей этих профессий в плане понижения их социального статуса, остаются практически незаменимыми спутниками нашей жизни. Их значение достаточно высоко и не изменится из-за одного самостоятельного подвига по смене задымившейся розетки.

Ярослав