Виды ремонтных работ при неисправноcтях насоса-форсунок в грузовиках MAN, SCANIA

Насос-форсунка – это современный агрегат топливной системы, эксплуатация которого позволяет организовать сокращенный маршрут подачи топлива (при том, что оно находится под значительным давлением), обеспечивается гидравлическая эффективность и другие преимущества. В состав насосов-форсунок входят:

- насос высокого давления;

- форсунка;

- силовой привод;

- клапанный узел, призванный дозировать подачу топлива;

Использование насос-форсунок позволяет создавать в топливной системе давление, достигающее 2,5 тысяч бар (в самых современных агрегатах). В связи с мгновенной реакцией на команды блока управления двигателей, проводящего сбор и анализ данных в реальном времени, организовывается оптимальная мощность двигателя для определенного режима работы, экономия топлива, минимальный выброс вредных веществ в атмосферу, снижение шумов двигателя при работе.

Владельцы автомобилей, оборудованных данными агрегатов, сталкиваются такими типами проблем:

- не запускается двигатель;

- затрудненный запуск двигателя;

- завышенный расход топлива;

- неравномерность в работе двигателя;

- значительная потеря мощности двигателя;

- завышенные показатели дымности выхлопных газов.

Именно такие признаки являются основой для проведения диагностических и ремонтных работ агрегата. Стоит помнить, что планомерное проведение диагностических работ с насос-форсункой позволяет избежать большинства возникающих проблем при эксплуатации.

Поскольку сам агрегат используется уже достаточно длительное время, все виды поломок насос-форсунки систематизированы и разделяются по частоте возникновения:

- Поломка клапанного узла, наиболее частая проблема составляющая 63 процента от всего количества поломок. Здесь подразумевается механическое повреждение самого узла, приводящее к его полному разрушению. Такая ситуация возникает из-за того, что наибольшая нагрузка, при работе агрегата, создается на седле клапана и отсекающей кромке тарелки клапана. Поскольку точность создания компонентов достаточно высокая, то поломка возникает из-за некачественного топлива. Отмечается высокая сложность ремонтных работ данной поломки.

- Поломка распылителя, составляющая 30 процентов от общей массы поломок. В данном случае мощность двигателя не теряется, но отмечается перерасход топлива и высокая дымность выхлопных газов и, как следствие, значительное ухудшение экологического показателя. Данная поломка является несложной для ремонта.

- Поломки электромагнитной части агрегата (примерно 5 процентов поломок). Такая поломка приводит к неправильной работе агрегата на определенном режиме работы двигателя, с последующим полным выходом из строя. Высокая надежность компонентов позволяет говорить о большой редкости возникновения такого типа поломок.

- Поломка плунжера или пружины в механической части агрегата (около 2 процентов от общего количества поломок).