- Сборка кабины лифта модели SHARK

Монтаж грузового лифта модели SHARK выполните рядом с местом его конечной установки. Сборку кабины, как с раздвижными, так и двустворчатыми дверями, выполните согласно следующим указаниям:

Монтажные отверстия должны быть предварительно просверлены. Болты, гайки и т.п. поставляются в полиэтиленовых пакетах.

- Расположив кабину на задней стенке, выполните монтаж правой, левой и нижней секции.

- Установите каркас крыши, продвиньте в заданное положение и закрепите на кабине.

- Прикрепите направляющие кронштейны.

- Установите на каркасе крыши тяговую лебедку и предохранительный тормоз.

- Установите переднюю секцию кабины.

- Прикрепите 4 резиновые ножки к днищу кабины.

- При помощи контактодержателя установите на крыше эксплуатационный концевой выключатель и аварийный концевой выключатель.

- Нижний предохранительный ограничительный брус прикрепите вместе с удерживающими его тросами.

- Установите кабину в вертикальном положении.

- Установите двери кабины. В модели с двустворчатой дверью не забудьте установить молниезащитный трос на верхнем шарнире.

- Лестницу и поручень прикрепите внутри кабины.

- Подведите кабель питания через отверстие в задней части и с помощью стрипсов закрепите на задней стенке розетку.

- Установите и отрегулируйте нижний предохранительный переключатель аварийного останова Подсоедините провода к шкафу электропитания в соответствии с системой цветомаркировки. Все тросы закрепляются при помощи стрипсов (макс. 200мм между стрипсами).

Все болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали.

ОПАСНО!

Если есть возможность попасть под служебный лифт, необходимо установить двойную кнопку аварийного останова. (См. руководство по монтажу, стр. 34-36).