256

Встраиваемые светильники для подвесных потолков.

http://www.kakprosto.ru/kak-63054-kak-ustanovit-svetilniki-v-natyazhnyh-potolkah

На данный момент дизайн интерьеров включает в себя много разных функциональных и декоративных элементов. От их наличия, размещения, количества и композиции зависит внешний вид помещения, и то как картина воспринимается в целом. Так, можно купить дорогие, дизайнерские аксессуары и повесить их на стенку, рядом с дешевым, молдавским ковром. Элементы хай тек, не будут гармонировать с постерами в стиле пинап. А в помещении, отделанном натуральными материалами, пластик будет не к месту. По этому к дизайну помещения необходимо подходить очень и очень ответственно.

Много, конечно зависит и от правильного освещения. Освещением можно зонировать помещение, расставить акценты, выделив основные элементы. или наоборот, скрытой, регулируемой подсветкой затенить зону отдыха, создать уют или интимную обстановку. Можно создать целую световую композицию, сделав ее одной из главных частей в дизайне помещения. Это, безусловно не дешево, но за то очень красиво.

Особенности светильников для подвесных потолков.

Немаловажную роль в создании правильного освещения играют встроенные светильники для подвесных потолков.  В принципе, они служат аналогичны обычным потолочным светильникам, но предназначены специально для натяжных потолков. И имеют весьма существенные конструктивные отличия:

- Используются лампы малой мощности – не более 50 Вт для ламп накаливания и не более 30 галогенных.

- Корпус светильника не должен греться , иначе будет деформировано полотно пленки.

- Светильники крепятся к основанию потолка, на само ПВХ полотно они не вешаются.

- Встраиваемый светильник для подвесных потолков тоньше обычного.

- Светильники не создают засвет подпотолчной области.

Именно эти отличия и накладывают особые требования к производству встраиваемых светильников для натяжных потолков.

Как правильно монтировать светильник встраиваемый для подвесных потолков.

Итак, мы понимаем, что монтаж светильников в натяжной потолок ,имеет свои особенности. Вот подробная инструкция, как сделать это правильно.

Инструменты и материалы:

- Ударная дрель.

- Шуруповерт.

- Дюбеля быстрый монтаж.

- Монтажный нож.

- Светильник встраиваемый для натяжных потолков.

- Стойка светильника.

- Армирующее кольцо для ПВХ пленки. Оно же термокольцо.

Порядок проведения работ.

- Еще до того, как вы натяните полотно ПВХ пленки, на основной потолок должны быть укреплены стойки светильников.

- После того, как вы закрепили стойку возьмите лазер или отвес и перенесите центр стойки на пол. В дальнейшем это поможет найти стойку под потолком.

- После монтажа полотна находим по отметкам на полу центры стоек, прощупываем их для точности и клеим  на цианакрилат армирующее кольцо.

- И только после этого вырезаем монтажным ножом отверстие. Отверстие должно быть чуть большего диаметра, чем светильник. ПВХ полотно и корпус светильника не должны соприкасаться

- Как бы мы не старались подогнать стойку в один уровень с потолком, этого достичь не легко, по этому через отверстие можно подрегулировать стойку. В зависимости от производителя это делается либо подтяжными винтами, либо подгибом ножек, а бывают и такие стойки, которые собираются из универсального гнезда, которое подрезается под все виды светильников и крепиться на подвесы для гипсокартона, которые так же подгибаются. Наглядно это хорошо видно на фото.

http://womanadvice.ru/sites/default/files/3._ustanovka_i_montazh_svetilnikov_v_natyazhnoy_potolok.jpg

- Выводим провод с закрепленным на нем клемником, подключаем провода светильника и защелкиваем его в стойку.

- Все, ваш светильник готов к работе.

Конечно же, мы понимаем, что все провода и стойки светильников должны быть проведены и установлены еще до монтажа ПВХ пленки. Сделать это после монтажа не возможно.

Монтажную стойку можно сделать самому и подвеса для гипсокартона и кольца, вырезанного из пластика или фанеры или OSB, но в таком случае кольцо должно быть тщательно обработано наждачной, чтоб заусены не проткнули потолок в будущем.

Термокольцо так же можно вырезать по диаметру из пластика.

Следует помнить, что все работы с натяжным потолком надо проводить очень осторожно. Ни в коем случае не ставьте стойки, имеющие какие либо дефекты в виде острых углов или заусенец. Если вы крепите светильник не на заводскую стойку, а на гипсокартонный подвес, загибайте все углы повеса внутрь потолка. Шурупы так же должны смотреть только внутрь – к основному потолку. Ведь даже самая маленькая дырочка со временем растянется в огромную дыру.

Какие лампы лучше использовать?

Конечно, эта статья была бы не полной, если бы мы не сказали пары слов о том, какие лампы идут в светильники встроенные для подвесных потолков

- Галогенные лампы – их световой спектр очень близок к солнечному. Дают яркий, белый свет. Лучше использовать галогенные лампы на 12 V, но для их работы необходим трансформатор. Его надо устанавливать так, чтоб иметь к нему доступ без демонтажа пленки, так как трансформаторы частенько ломаются. Не используйте галогенные лампы более 25 Вт. Могут дать засвето в подпотолочную область из-за особенности цоколя.

- Лампы накаливания – хорошо освещают, но дают засвет и выделяют очень много тепла. За то дешевы. Но если вы решили использовать лампы накаливания – обязательно подключайте их через диммер – устройство для регулировки яркости ламп.

- Энергосберегающие лампы – хорошее решение для натяжного потолка, так как выделяют мало тепла и потребляют мало энергии. Так как цоколь у них металлический, не дают засвет. Но их нельзя использовать с диммером – они просто выйдут из строя после первого же включения.

- Светоидные лампы – прекрасное решение. Не дают засвет, так как имеют закрытый цоколь с рефлектором, направленным наружу. Потребляют очень мало энергии, еще меньше чем экономичные лампы. Практически не выделают тепла. Но очень не дешевые.

Теперь, обладая всем массивом информации в этой вопросе, вы легко сможете своими руками  установить точеченые светильники в натяжной потолок. Как видно, это не очень сложно и вполне под силу домашнему мастеру с прямыми руками.