Название статьи?

Картинка к статье?

Выполнение работ по пунктам? Как я сделал на креплении багета.

Заголовки и подзаголовки?

305)

Как сделать потолки натяжные в гостиной.

http://montpotspb.ru/gallery?view=34034603

Натяжной потолок в гостиной.

Гостиная является таким местом в доме, где хозяева устраивать приемы, ужины и праздники. По-этому гостиная должна выглядеть так презентабельно, как позволяет хозяевам достаток и всегда чуть больше. Именно натяжные потолки для гостиной сделают ее очень комфортной и фешенебельной. Ведь они смотрятся очень красиво. Отсутствие швов, матовая зеркальная поверхность, возможность дополнительных дизайнерских решений, вот все те плюсы, которыми обладает натяжной потолок.

Несмотря на то что сделать потолок натяжной в гостиной кажется процессом сложным, на самом деле это достаточно просто. Есть несколько видов потолка ПВХ пленка и тканевое полотно. В зависимости от выбранного варианта, будут несколько различаться и способы монтажа. Так же следует знать что багет бывает алюминиевый и пластиковый. Остановимся на самом распространенном варианте – ПВХ пленка на алюминиевый профиль. Перед вами подробная инструкция, как сделать натяжной потолок в гостиной своими руками.

Монтаж натяжного потолка в гостиной.

Инструменты и материалы:

- Водяной уровень.

- Рулетка.

- Уровень.

- Дрель.

- Шуруповерт

- Дюбеля быстрый монтаж и сверло соответствующего диаметра.

- Тепловая пушка с газовым баллоном

- Перфоратор или ударная дрель.

- Багет по размеру.

- Полотно по размеру.

- Угловые подвесы.

Прежде всего необходимо выбрать потолок по способу крепления. Потолки натяжные для гостиной могут быть гарпунными или безгарпунными. Это способ крепления к багету. Багет это профиль, который крепиться к стене.

- Гарпунные изготавливаются точно под размеры комнаты и по их кромке по периметру паяется особая защелка – гарпун. Такие потолки можно демонтировать и монтировать повторно. Монтаж производится затягиваем гарпуна в отверстие профиля до щелчка.

- Безгарпунные натяжные потолки в гостиную крепятся двумя способом, в зависимости от формы комнаты. Штапиком или клином замыкают полотно в паз багета, зажимая его. Это наиболее недорогой и простой способ крепления, что и обуславливает наибольшую его распространенность и популярность.

Тут так же есть несколько моментов, которые очень важны.

Штапик – подходит только для прямоугольных комнат. Полотно берется большего размера, края обрезаются.

Клин – подходит для форм с изгибами и округлостями. Так же полотно берется большего размера.

- Самой первой и важной задачей является определение самого нижнего уровня потолка. Не секрет, что потолок даже в элитных новостроях, не говоря уже о индивидуальном строительстве, редко бывает идеально ровный. Делается это водяным уровнем. Обычно нижний уровень определяют от углов.

- После того, как нижний уровень найден, отступите еще ниже не менее 5 см. Это будет контрольной точной, нулевым уровнем.

- С помощью строительного уровня делаем перенос нулевой точки и размечаем периметр.

Фото.

http://www.remgeneer.ru/images/ceiling/mounting/01.JPG

Крепление багета.

Следующий этап в монтаже потолка это крепеж основания – багета. Именно багет крепит полотно, поэтому он должен быть закреплен идеально ровно. Иногда, конечно багет крепиться с некоторыми изгибами, но только тогда, когда это является дизайнерским решением.

- По линии уровня засверливаются отверстия под быстрый монтаж.

- Багет крепиться быстрым монтажом через каждые 10 см.

- На стыках вплотную. Необходимо подготовить багет заранее по размерам комнаты: подрезать под 45 градус углы на стыках. Причем один внутренним углом, второй наружным. Таким образом вы минимизируете острые края, которыми можно повредить полотно.

- Так же стыкуются и угловые стыки. Если у вас предусмотрены светильники в полотне, то именно сейчас надо развести проводку под них.

Фото.

http://www.domechti.ru/ustanovka-natyazhnykh-potolkov/2440

Натяжной потолок с изгибами.

Если вы решили делать натяжные потолки в гостиную, будьте готовы к следующему этапу. Это работа с газовой или тепловой пушкой. Специфика монтажа потолков из ПВХ такова, что их необходимо нагреть до 60-65 градусов перед монтажом и работать в комнате, где температура не менее 40 градусов. Для чего это надо? ПВХ пленка, натянутая горячей, в процессе остывания самонатягивается, образуя идеальное зеркало.

Фото.

http://on-mirrors-edge.com/natyazhnoy-potolok-svoimi-rukami/

Тепловая пушка в работе с натяжными потолками.

- Будь готовы к работе с источником открытого огня и позаботьтесь о максимальной пожарной безопасности. Хотя горение и происходит в стволе пушки, если вы максимально приблизите ее к легковоспламеняющимся предметам, будет беда. В пушке установлен еще электрический вентилятор, так что необходимая температура будет достигнута очень быстро.

- После прогрева комнаты, размотайте пленку и с расстояния примерно в 2.5-3 метра нагрейте ее. Горячую пленку монтируйте от базового или монтажного угла, он отмечен на рулоне.

- Если у вас предусмотрены светильники или люстра, сделайте маленькие проколы в полотне, выведите провода. Не используйте лампочки, мощнее 50 Вт, они могут деформировать полотно, нагревая его и образуя растяжки.

Монтаж полотка производится следующим образом:

- Натяните углы пленки по диагонали, используя угловые подвесы.

- Если вы выбрали гарпунное крепление, то заведите гарпун в паз и защелкните.

- Если же вы выбрали штапиковый или клиновый вариант монтажа, заведите кромку полотка и защелкните е в паз, зажав там образом полотно. Если остануться висящие края – не беда, их потом можно подрезать.

- Все это время тепловая пушка должна дуть на пленку. Лучше всего этот процесс проделывать вдвоем. Чтоб вся поверхность пленки прогревалась равномерно.

- Натягивайте пленку так сильно, как можете, но в то же время аккуратно, чтоб не повредить ее или не сделать «вытяжек» - дефектов, которые ничем не устраняются и приводят полотно в негодность.

Теперь, когда полотно натянуто, выключайте пушку и ждите, пока комната и ПВХ пленка остынет и получите идеально ровный, натянутый как струна потолок. Установите светильники на специальные зажимы. В целом, не рекомендуются делать светильники или люстры в полотне. Лучше сделать их на стенах или в гипсокартоновом коробе, как на фото:

http://ksportal.ru/383-montazh-natyazhnyh-potolkov-svoimi-rukami.html

Натяжной потолок.

Окантовка багетом.

Финальный этап, это приклеивание пенопластового багета по кромке потолка. Это делается для того, чтобы замаскировать стык потолка и стены. Багет клеиться только к стене. Перед этим аккуратно монтажным ножом срезаются свисающие концы полотна.

- Замеряйте периметр комнаты и подготовьте столько багета, сколько надо.

- Старайтесь избегать стыков в середине, если избежать их не удается, не делайте их прямыми, подрезайте края под углом, аналогично монтажному багету.

- После того, как багет приклеен и клей застыл, возьмите водоэмульсионную краску, разведите ее водой, чтоб она была не слишком густой и введите в нее немного финишной шпаклевки. Таким образом, вы скроете из вида пенопластовую структуру и багет будет выглядеть как гипсовая лепнина.

- Обычно багет клеят на специальный клей или жидкие гвозди, однако мастера, работающие профессионально, клеят багет на финишную шпаклевку, которая всегда остается после любого ремонта.

Фото.

http://remport.com.ua/sovety/17-otdelka/56-natyazhnoi-potolok-svoimi-rukami

Проклейка шва багетом.

Все ваши потолки натяжные в гостиную готовы.  Они просты в эксплуатации и не требуют особого ухода. Следует помнить, что они очень восприимчивы к физическим повреждениям. Можно, например, пробить их пробкой от шампанского на Новый Год или любым другим, подкинутым вверх предметом.

- Если вы установили натяжной потолок в гостиной, большой площади, то не хлопайте сильно дверями. Потолок может слегка пружинить и хлопать. Однако такое бывает не всегда. Во многом это зависит от размера ПВХ пленки  ее производителя и соответственно качества.

Как видно, сделать потолки натяжные в гостиную довольно не сложно и этот процесс вполне посилен даже не подготовленному монтажнику.