| KAMI’s REKOMMENDATIONER FÖR BESIKTNING OCH UNDERHÅLL PLEGEL, PLUSPLEGEL, TERRAPLEGEL &TRP-20 OBS! Arbete på tak medför risker. Beakta och respektera alltid gällande säkerhetsföreskrifter när du befinner dig på ett tak. Kami PLEGELTAK är det samlade varunamnet för byggplåtprodukter från KAMI. Produkterna levereras med olika typer av ytbeläggningar. Dessa är anpassade till yttre ”klimatoriska” förhållanden samt till förväntade krav på egenskaper vad gäller tekniska och estetiska prestanda. Gemensamt för alla ytbeläggningar är att det krävs ett kontinuerligt underhåll för att garantera prestanda och livslängd. Frekvensen och omfattningen varierar mellan de olika typerna. TVÅ MÅTT PÅ LIVSLÄNGDER Ett plåttak kan hålla i 30-40 år eller mer genom ett regelbundet underhåll. Det finns exempel på plåttak i Sverige som är mer än 150 år gamla och fortfarande är i gott skick tack vare regelbundet underhåll. För färgbelagda tak skiljer man på den estetiska och den tekniska livslängden. Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till dess att färgskiktet förändrats så mycket att utseendet inte längre klarar de krav man ställer. Hur stor kulörförändring som anses acceptabel för en plåtbeklädnad beror på vem som bedömer den och på vilken byggnad plåten finns. I vissa fall går gränsen för den estetiska livslängden vid den tid då färgen börjar flagna. | РЕКОМЕНДАЦИИ KAMI ПО ОСМОТРУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ PLEGEL, PLUSPLEGEL, TERRAPLEGEL & TRP-20 ВНИМАНИЕ! Работа на крыше сопряжена с риском. Всегда учитывайте и соблюдайте соответствующие правила безопасности, находясь на крыше. Kami PLEGELTAK - это общее торговое название продуктов из строительной жести, производимых компанией KAMI. Продукты поставляются с различными видами наружного покрытия. Они присбособлены к внешним "климатическим" условиям, а также соответствуют ожидаемым требованиям, касающихся технических и эстетических характеристик. Все виды наружного покрытия требуют постоянного технического обслуживания, чтобы обеспечить эффективность и длительный срок службы. Частота и масштаб технического обслуживания зависит от типа покрытия. ДВА ПОКАЗАТЕЛЯ СРОКА СЛУЖБЫ Срок службы жестяных крыш может достигать 30-40 лет при регулярном техническом обслуживании. В Швеции, есть примеры жестяных крыш, которым более 150 лет, и они до сих пор находятся в хорошем состоянии, благодаря регулярному техническому обслуживанию. У крыш, покрытых краской, выделяют эстетический и технический срок службы. Эстетический срок службы - это период времени, длящийся до сильного изменения слоя краски, при котором внешний вид крыши уже не соответствует предъявляемым требованиям. Допустимая степень изменения цвета покрытия зависит от того, кто производит его оценку, а также от типа здания, на котором установлена жестяная крыша. В некоторых случаях, эстетический срок службы покрытия может действовать до тех пор, пока краска не начнет отслаиваться. |
| --- | --- |