4. Ленточнопильные станки по металлу

Ленточнопильный станок по металлу: определение понятия

Ленточнопильные станки относятся к группе отрезных станков, поэтому их также называют ленточно-отрезными станками. Их используют для резки деревянных и металлических заготовок разной толщины и конфигурации. Дадим общее определение ленточнопильного станка по металлу:

Ленточнопильный станок – это станок, предназначенный для холодной резки металла различного профиля ленточными пилами.

Станки данного типа позволяют разрезать все виды металлов: и тяжелые цветные, и лёгкие, например, алюминий, и более прочные сплавы – разные виды стали (в том числе конструкционные, нержавеющие, высоколегированные и жаропрочные), титан, чугун и другие труднообрабатываемые сплавы.

Строение и принцип работы ленточнопильных станков по металлу

Ленточнопильные станки – это высокоточное оборудование, в состав которого, как правило, входят:

- режущее полотно, или пила;

- шкивы, на которых крепится пила;

- система регулировки (ручная или автоматическая);

- направляющие пильной ленты;

- упоры для продольного пиления и скосов;

- стойка;

- рабочий стол;

- комплект инструментов для обслуживания станка.

Ключевым элементом конструкции ленточнопильного станка является пила, или, иначе, полотно для пиления, которое представляет собой замкнутую ленту, оснащённую зубьями и выполненную из быстрорежущей сверхпрочной стали с кобальтовым армированием либо из твердого сплава. Полоса режущего материала приваривается к ленте электронным лучом, затем, после этапа специальной обработки, на полотне фрезеруются зубья. Такая конструкция пилы позволяет аккуратно разрезать цветные металлы, алюминий, легированную сталь и чугун.

Как правило, ленточное полотно закрепляют на двух или трёх шкивах. Для большей устойчивости станок также оснащается направляющими, которые удерживают полотно с боков и сзади, чтобы предотвратить его соскакивание. Пила может перемещаться в вертикальном (инструментальные станки) и горизонтальном (станки для заготовительных операций) направлениях. Для обеспечения безопасности мастера, большая часть пилы находится во внутренней части корпуса станка. Открытым остаётся только тот участок полотна, который используется для резки материала. Некоторые модели оборудованы специальным ограждением, которое можно отрегулировать по высоте.

Выбирая пилу, следует обращать внимание на такие параметры полотна, как общая длина реза (особенно актуально при пакетной резке) и величина зуба, т.к. в зависимости от назначения станка эти показатели будут различаться. Также работоспособность станка зависит от степени натяжения полотна. Его оптимальное положение можно отрегулировать перемещением верхнего шкива в нужном направлении.

Важную роль играет материал, из которого изготовлена пила. Различают углеродистые ленточные полотна, биметаллические, использующиеся для резки стальных заготовок, изделий из лёгких и цветных металлов, и пилы с твёрдосплавными напайками, главное назначение которых – пиление сложных материалов. Ленточное полотно имеет толщину не более 5 мм, но обладает высокой прочностью, благодаря чему способно резать точно и быстро.

Ленточнопильные станки по металлу работают по непрерывному методу и обеспечивают весьма высокую производительность. Полотно движется по замкнутому контуру в одном направлении (горизонтальном или вертикальном), что позволяет увеличить срок службы изделия и сохранить пилу острой максимально долго. В зависимости от модели станка, резка может осуществляться под разными углами, при этом величина промежуточного поворота может быть отрегулирована. Полотно должно двигаться со стабильной скоростью, максимально плавно.

Непрерывно работающая пила приводится в движение асинхронным двигателем мощностью от 2 до 11 кВт. С помощью устройства регулирования частоты вращения устанавливается скорость резания от 20 до 100 м/мин. В качестве инструмента применяют сварные бесконечные ленты длиной от 3500 до 6000 мм, толщиной от 0,4 до 1,2 мм и шириной от 4 до 52 мм. Необходимое для разрезания заготовки усилие обеспечивается двигателем и весом пильной рамы, которая давит на материал под действием силы притяжения Земли. Саму заготовку к месту пиления подает рабочий стол. В качестве материала для его изготовления обычно применяют чугун, цементированную сталь или сплав из алюминия.

Достоинства ленточнопильных станков по металлу

Ленточнопильные станки по металлу обладают следующими достоинствами:

- позволяют существенно сократить количество отходов и стружки, образующихся во время резки, тем самым способствуя рациональному и экономичному расходу материала (а также за счёт уменьшения толщины пропила);

- с их помощью можно разрезать заготовки из разных материалов под различными углами, разной толщины и ширины, быстро, точно и качественно;

- срез получается чистым и практически не требуют дополнительной обработки после пиления;

- дают возможность резать заготовки пакетным методом;

- характеризуются низким потреблением электроэнергии;

- обеспечивают высокую степень безопасности, т.к. во время работы на станках этого типа не разлетаются опилки, не вылетают искры, не бывает шума, кроме того, усилие станка всегда направлено в сторону рабочего стола, поэтому исключается выброс детали в сторону мастера;

- долговечны, в течение длительного времени позволяют сохранить пилу острой, мобильны и высокопроизводительны;

- устойчивы, универсальны и надёжны;

- просты в использовании, быстро и без лишних затрат могут быть встроены в производственный процесс.

Классификация ленточнопильных станков по металлу

Ленточнопильные станки по металлу классифицируются по разным признакам. По методу управления станком они бывают:

- ручные;

- станки с гидроразгрузкой;

- полуавтоматические;

- автоматические.

По траектории движения ленточного полотна они делятся на:

- вертикальные;

- горизонтальные;

- консольные, или маятниковые.

По типу конструкции на:

- колонные;

- двухстоечные;

- напольные;

- настольные;

- неповоротные;

- поворотные (с резкой под углом).

Самыми простейшими являются ручные ленточнопильные станки. В полуавтоматических система без усилий мастера осуществляет возврат пильной рамы. Полностью автоматические станки работают по заранее заданной программе практически без участия человека. Пильное полотно может двигаться вертикально, горизонтально или по дуге (в консольных). Особенностью двухстоечных станков является наличие двух опор с перекладиной, на которых закрепляется пильная рама и затем двигается вверх-вниз. В вертикальных станках распил осуществляется за счёт движения рабочего стола с закреплённой заготовкой. В неповоротных моделях заготовка находится строго под углом в 90 градусов к ленточному полотну. Поворотные позволяют пилить заготовки под разными углами.

Сфера применения ленточнопильных станков по металлу

Ленточнопильные станки по металлу широко применяются в единичном, серийном и мелкосерийном производстве в различных отраслях промышленности, например, в машиностроении, металлургии и столярном производстве. Разнообразие моделей позволяет использовать станки данного типа в домашних и частных мастерских, а также на средних и крупных предприятиях. Так, ручные станки подходят для небольших мастерских с невысокой загруженностью. Для мелкосерийного производства предпочтительнее полуавтоматические или автоматические модели. Двухстоечные ленточнопильные станки предназначены для работы с тяжёлыми производственными линиями и резки крупных заготовок в большом количестве.

Купить ленточнопильные станки по металлу в Москве

ООО "Спецдревтехника" предлагает купить ленточнопильные станки по металлу производства Италии и России по низким ценам. В нашем каталоге представлены ручные, полуавтоматические и автоматические ленточнопильные станки, позволяющие разрезать сталь, в том числе нержавеющую, цветные и лёгкие металлы, заготовки круглого и квадратного профиля большого сечения. Предлагаемая продукция подходит как для серийного, так и для единичного производства. Мы всегда гарантируем надежность, долговечность и высокое качество оборудования.

Цены на ленточнопильные станки по металлу

Цена ленточнопильного станка варьируется, в зависимости от модели и производителя. Условия приобретения, гарантии и стоимость ленточнопильных станков по металлу Вы можете узнать у специалистов нашей компании любым удобным способом, указанным на нашем сайте.