# Extra Long Range Extender for HDMI 1.3, IR, and Ethernet Over one CAT-5 cable

The HDMI1.3-CAT5-ELR Extender extends your Hi-Def display with multi-channel digital audio at resolutions of up to 1080p60 up to 330 feet (100 meters) away from your HDMI or DVI-D source using one CAT-5 cable. It supports DVI-D when used with an HDMI to DVI Adapter, providing greater flexibility and options when integrating several home theater components. This product also extends Ethernet and provides an IR back channel to control AV sources using the same CAT-5 cable extension. With the built-in IR Blaster, simply point the IR remote(s) at the display to control the Hi-Def sources as if they were located in the same room as the display.

# How It Works

The HDMI1.3-CAT5-ELR Extender sender unit sits next to your set-top box or DVD player source. Cables supplied with the HDMI1.3-CAT5-ELR Extender connect your HDMI source to the sender unit. The HDMI1.3-CAT5-ELR Extender receiver unit sits next to your display - up to 330 feet away. The HDTV display plugs into the back of the HDMI1.3-CAT5-ELR Extender-R receiver unit. Only one CAT-5 cable connects the sender and the receiver units to each other. The Ethernet ports on both the sender and receiver are connected to standard network devices such as 100Base-T routers and hubs. Multi-channel digital audio is embedded into the HDMI signal (Dolby True HD / DTS Master Audio).

Note:  Note: The HDMI1.3-CAT5-ELR Extender is fully HDMI and HDCP compliant when both power supplies are used.

# Features:

- Extends HDMI1.3 at 1080p60 up to 330feet

- Built-in IR Blaster allows IR remote control of source devices from remote viewing location

- Supports resolutions up to 1080p and 1920 x 1200

- Supports high bit-rate audio formats (Dolby TrueHD / DTS Master Audio)

- Fully HDMI and HDCP compliant (when both power supplies are used)

- 4x DIP switches allow EDID selection

- Power Consumption: 5V DC @ 2A / 10W max.

# Specifications:

- Input Connector: HDMI 19-pin Female type "A"

- Input Connector : 5V locking power supply connector

- Link Connector: (4) RJ-45 Shielded

- Indicator LED: Red power LED (Power is being received when ON)

- Supports multi-channel digital audio: Dolby True HD / DTS Master Audio

- Dimensions: 3.4" D x 3.25" W x 1.25" H

- Fully HDMI and HDCP compliant (when both power supplies are used)

- Single Link Range: 1080P/1920 x 1200

# Package Includes:

- (1) HDMI1.3 CAT-5 ELR Sender unit

- (1) HDMI1.3 CAT-5 ELR Receiver unit

- (1) One HDMI to HDMI 6 foot cable

- (1) Two 5V DC Locking Power Supplies

EXT-HDMI1.3-CAT5-ELR

Комплект устройств для передачи сигналов интерфейса HDMI 1.3, ИК и Ethernet по витой паре

Удлинитель EXT-HDMI1.3-CAT5-ELR соединит ваш HD дисплей (с многоканальным цифровым звуком и разрешением видео до 1080p, 60 Гц) с источником сигнала с интерфейсом HDMI или DVI-D по одному CAT-5 кабелю на расстояние до 100 метров. Устройства с разъемом DVI-D возможно подключать к удлинителю, используя адаптер HDMI-DVI, получая при этом замечательное качество передаваемого сигнала. Это устройство также передает сигналы Ethernet и позволяет контролировать аудио/видео сигнал, используя CAT-5 кабель. Со встроенным ИК генератором легко управлять источниками сигнала, наблюдая изображение на дисплее, как если бы они располагались в этой же комнате.

Как это работает

Блок передатчика располагается за блоком управления или DVD плеером. Включите в сеть ваш HDMI-совместимый источник сигнала и подключите блоки удлинителя. Блок передатчика располагается за вашим дисплеем – на расстоянии до 100 метров. HDTV дисплей подключен к задней панели блока приемника. Всего 1 CAT-5 кабель соединяет блоки приемника и передатчика друг с другом. Порты Ethernet на обоих блоках – передатчике и приемнике – подключены к стандартному сетевому устройству, такому как 100Base-T роутеры или хабы. Многоканальный звук передается с HDMI сигналом (Dolby True HD / DTS Master Audio).

Примечание. Удлинитель EXT-HDMI1.3-CAT5-ELR полностью поддерживает HDMI и HDCP, когда включено питание обоих приборов.

Основные особенности:

- удлинитель сигнала интерфейса HDMI 1.3 на расстояние до 100 м (1080p 60 Гц)

- встроенный ИК генератор для дистанционного управления

- максимальное разрешение: 1080p, 1920х1200

- поддержка Dolby True HD / DTS Master Audio

- полная совместимость с HDMI и HDCP (когда включено питание обоих приборов)

- потребляемая мощность: 5 В, 2 А, до 10 Вт

Технические спецификации:

- входные разъемы: HDMI, 19-pin, розетка типа «А»; разъем питания, 5 В; 4 RJ45

- индикация: питание

- поддержка многоканального цифрового звука: Dolby True HD / DTS Master Audio

- габаритные размеры (ШхВхГ): 82,55х31,75х86,36 мм

- полная совместимость с HDMI и HDCP (когда включено питание обоих приборов)

- разрешение: 1080p, 1920х1200

В комплект поставки входит:

- HDMI1.3 CAT-5 ELR, передатчик

- HDMI1.3 CAT-5 ELR, приемник

- кабель HDMI-HDMI, 1,83 м

- 2 источника питания, 5 В

<p>Удлинитель EXT-HDMI1.3-CAT5-ELR соединит ваш HD дисплей (с многоканальным цифровым звуком и разрешением видео до 1080p, 60 Гц) с источником сигнала с интерфейсом HDMI или DVI-D по одному CAT-5 кабелю на расстояние до 100 метров. Устройства с разъемом DVI-D возможно подключать к удлинителю, используя адаптер HDMI-DVI, получая при этом замечательное качество передаваемого сигнала. Это устройство также передает сигналы Ethernet и позволяет контролировать аудио/видео сигнал, используя CAT-5 кабель. Со встроенным ИК генератором легко управлять источниками сигнала, наблюдая изображение на дисплее, как если бы они располагались в этой же комнате.</p>

<p>&nbsp;</p>

<h3>Как это работает</h3>

<p>&nbsp;</p>

<p>Блок передатчика располагается за блоком управления или DVD плеером. Включите в сеть ваш HDMI-совместимый источник сигнала и подключите блоки удлинителя. Блок передатчика располагается за вашим дисплеем – на расстоянии до 100 метров. HDTV дисплей подключен к задней панели блока приемника. Всего 1 CAT-5 кабель соединяет блоки приемника и передатчика друг с другом. Порты Ethernet на обоих блоках – передатчике и приемнике – подключены к стандартному сетевому устройству, такому как 100Base-T роутеры или хабы. Многоканальный звук передается с HDMI сигналом (Dolby True HD / DTS Master Audio).</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><b>Примечание.</b> Удлинитель EXT-HDMI1.3-CAT5-ELR полностью поддерживает HDMI и HDCP, когда включено питание обоих приборов.</p>

<p>&nbsp;</p>

<h3>Основные особенности:</h3>

<ul>

<li>удлинитель сигнала интерфейса HDMI 1.3 на расстояние до 100 м (1080p 60 Гц) </li>

<li>встроенный ИК генератор для дистанционного управления </li>

<li>максимальное разрешение: 1080p, 1920х1200 </li>

<li>поддержка Dolby True HD / DTS Master Audio </li>

<li>полная совместимость с HDMI и HDCP (когда включено питание обоих приборов) </li>

<li>потребляемая мощность: 5 В, 2 А, до 10 Вт </li>

</ul>

<h3>Технические спецификации:</h3>

<ul>

<li>входные разъемы: HDMI, 19-pin, розетка типа «А»; разъем питания, 5 В; 4 RJ45 </li>

<li>индикация: питание </li>

<li>поддержка многоканального цифрового звука: Dolby True HD / DTS Master Audio </li>

<li>габаритные размеры (ШхВхГ): 82,55х31,75х86,36 мм </li>

<li>полная совместимость с HDMI и HDCP (когда включено питание обоих приборов) </li>

<li>разрешение: 1080p, 1920х1200 </li>

</ul>

<h3>В комплект поставки входит:</h3>

<ul>

<li>HDMI1.3 CAT-5 ELR, передатчик </li>

<li>HDMI1.3 CAT-5 ELR, приемник </li>

<li>кабель HDMI-HDMI, 1,83 м </li>

<li>2 источника питания, 5 В </li>

</ul>