# Wireless RS232 Extender

Extend the connection and control of RS-232 devices up to 100 feet away from your computer -- without the hassle of using cables. 

Extend control of RS-232 peripherals to a remote location up to 100 feet away using the Wireless RS-232 Extender. Control your favorite Gefen products or any devices that use the RS-232 control interface - such as displays or many other AV devices.

# How It Works

Setup is quick and easy. The Wireless RS-232 Extender sender unit connects to your computer using the supplied short serial cable. The Wireless RS-232 Extender receiver unit connects to the extended device. The sender and receiver units are powered by individual 5V DC power supplies. When both power supplies are plugged into available wall sockets and connected to the sender and receiver units, RS-232 control signals will be received by the device connected to the receiver unit. 

Note:  This product operates at a data transfer rate of 19200 baud. (a 9600-baud unit is also available upon request). 

If the computer/controller device and remote device support powered operation via RS-232, then no external power supplies will be required for operation.

# Features:

- Extends any RS232 compliant device up to 100 feet (30 meters) from a computer or controller

- No cables are required for extension

- Perfect for digital signage applications

- Secure locking power connectors

- Quick and easy setup

# Specifications:

- RS232 Input Connector: DB-9 female

- RS232 Output Connector: DB-9 male

- Power: locking power connectors (one per unit)

- Power Supply: 5V DC

- Power Consumption: 0.1W (max)

- Dimensions: 1.2" W x 3.8" D x 1.2" H

- Shipping Weight: 2 lbs

# Package Includes:

- (1) Wireless RS-232 Extender Sender Unit

- (1) Wireless RS-232 Extender Receiver Unit

- (1) 6 foot serial cable

- (2) 5V external power supplies with locking power tips

- (1) User's Manual

EXT-WRS232

Беспроводной удлинитель сигналов RS-232

Установите соединение и контроль на RS-232 совместимыми устройствами на расстоянии до 30 метров от компьютера без проводов.

Установите контроль над RS-232 совместимыми внешними устройствами с помощью удлинителя Gefen. Управляйте вашими приборами с интерфейсом RS-232.

Как это работает

Установка проста и занимает мало времени. Блок передатчика удлинителя подключите кабелем к вашему компьютеру. Блок приемника удлинителя подключите к удаленному устройству. И приемник, и передатчик питаются отдельными источниками (5 В DC). Когда оба источника питания установлены, включены в сеть и подключены к приемнику и передатчику, начнется передача сигнала.

Примечание: это устройство передает информацию со скоростью 19 200 бод (устройство со скоростью передачи данных 9 600 бод доступно по требованию).

Если компьютер или управляющее устройство и удаленный прибор могут питаться от интерфейса RS-232, то внешние источники питания не требуются для работы.

Основные особенности:

- передача сигнала на расстояние до 30 м любому RS-232 совместимому устройству от компьютера или контроллера

- не надо никаких кабелей

- идеальное решение для проведения презентаций с использованием цифрового оборудования

- блокировка разъемов питания

- простая и быстрая установка

Технические характеристики:

- вход RS-232: розетка DB-9

- выход RS-232: вилка DB-9

- блокировка разъемов питания

- источник питания: 5 В DC

- потребляемая мощность: до 0,1 Вт

- габаритные размеры (ШхВхГ): 30,48х30,48х96,52 мм

- масса брутто: 0,907 кг

В комплект поставки входят:

- блок передатчика

- блок приемника

- кабель, 1,8 м

- 2 внешних источника питания с защитой контактов

- руководство по эксплуатации

<p>Установите соединение и контроль на RS-232 совместимыми устройствами на расстоянии до 30 метров от компьютера без проводов.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Установите контроль над RS-232 совместимыми внешними устройствами с помощью удлинителя Gefen. Управляйте вашими приборами с интерфейсом RS-232.</p>

<p>&nbsp;</p>

<h3>Как это работает</h3>

<p>&nbsp;</p>

<p>Установка проста и занимает мало времени. Блок передатчика удлинителя подключите кабелем к вашему компьютеру. Блок приемника удлинителя подключите к удаленному устройству. И приемник, и передатчик питаются отдельными источниками (5 В DC). Когда оба источника питания установлены, включены в сеть и подключены к приемнику и передатчику, начнется передача сигнала.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><b>Примечание:</b> это устройство передает информацию со скоростью 19 200 бод (устройство со скоростью передачи данных 9 600 бод доступно по требованию).</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Если компьютер или управляющее устройство и удаленный прибор могут питаться от интерфейса RS-232, то внешние источники питания не требуются для работы.</p>

<p>&nbsp;</p>

<h3>Основные особенности:</h3>

<ul>

<li>передача сигнала на расстояние до 30 м любому RS-232 совместимому устройству от компьютера или контроллера </li>

<li>не надо никаких кабелей </li>

<li>идеальное решение для проведения презентаций с использованием цифрового оборудования </li>

<li>блокировка разъемов питания </li>

<li>простая и быстрая установка </li>

</ul>

<h3>Технические характеристики:</h3>

<ul>

<li>вход RS-232: розетка DB-9 </li>

<li>выход RS-232: вилка DB-9 </li>

<li>блокировка разъемов питания </li>

<li>источник питания: 5 В DC </li>

<li>потребляемая мощность: до 0,1 Вт </li>

<li>габаритные размеры (ШхВхГ): 30,48х30,48х96,52 мм </li>

<li>масса брутто: 0,907 кг </li>

</ul>

<h3>В комплект поставки входят:</h3>

<ul>

<li>блок передатчика </li>

<li>блок приемника </li>

<li>кабель, 1,8 м </li>

<li>2 внешних источника питания с защитой контактов </li>

<li>руководство по эксплуатации </li>

</ul>