В КАКОМ ДОМЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Дарья Флерова

При выборе квартиры мы чаще всего обращаем внимание на различные факторы – близость или удаленность жилья от центра, метраж квартиры, с какими соседями придется жить рядом… На все что угодно, кроме конструктивно-технических аспектов.

На первый взгляд, это вполне логично. Зачем влезать в технические дебри, в которых могут разобраться только специалисты? А затем, что от конструктивно-технических особенностей зависит очень многое: будет ли дом теплым или холодным, возможна ли в принципе перепланировка квартиры, каковы ее рыночные перспективы. Небольшой ликбез по поводу типов зданий может оказаться полезным для тех, кто в недалеком будущем намерен улучшить свои жилищные условия.

Как существующий, так и строящийся фонд по конструктивным признакам можно условно разделить на пять групп: деревянные, панельные, монолитные, кирпичные и каркасные дома. Рассмотрим основные группы жилья и поговорим об их преимуществах и недостатках.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

Деревянный фонд занимает в Архангельске свою довольно большую нишу. Это и деревянные двухэтажные 6-8-квартирные дома в центре города и ближе к окраинам, и Кемский поселок в Соломбале, и частный сектор. Качество этих домов различно. Какие-то строились на века из лиственницы, и они до сих пор стоят крепко и надежно, а какие-то давно стали ветхим жильем, к которому и подойти-то опасно, не то что жить в нем.

Достоинства. Главный плюс деревянного дома известен всем – это его экологичность. Дерево – натуральный материал, который создает наиболее комфортные условия для жизни человека. Многие знают, что в деревянных домах легко дышится и хорошо спится. Это происходит потому, что дерево обладает наилучшей паропроницаемостью, т.е. дышит. Кроме этого, стены деревянного дома дольше держат тепло в доме зимой и прохладу летом. Зимой деревянный дом не придется долго протапливать, в отличие, например, от кирпичного, на отопление которого может понадобиться не просто пара часов. Низкая теплопроводность имеет и еще одно приятное следствие: стена деревянного дома может быть гораздо тоньше – от 15 до 30 сантиметров , а это заметно уменьшит расходы на строительство. А так как дерево имеет малый вес, то возможна экономия и на менее массивном фундаменте.

Что касается внутренней отделки, то поклонники экостиля, к примеру, могут вообще отказаться от этой части убранства. С другой стороны, если отделка все же была выполнена, в результате хождения деревянного дома она может быть испорчена. И тут следует поговорить и недостатках деревянных домов.

Недостатки. Первый – и самый главный – минус деревянных домов: они легко загораются. Для увеличения огнестойкости дерева его покрывают специальными составами, но, во-первых, это влияет на экологичность дома, т.к. любой состав – продукт химического производства, а во-вторых, брус только покрывают, но не пропитывают, а это вовсе не означает, что дерево станет абсолютно огнеупорным, но время, за которое может разгореться большой пожар, увеличится в несколько раз. Второй путь повысить сопротивляемость деревянного дома огню – устройство кирпичной облицовки. Стоимость строительства, конечно же, повысится. Кроме того, при возведении кирпичной стены нужно соблюсти очень много требований и условий, чтобы предотвратить намокание древесины из-за капиллярной влаги либо конденсата. К тому же кирпичную кладку к стене надо чем-то крепить – обычно это металл, а на месте стыка металла с деревом начнется гниение древесины, которое распространится на весь дом за весьма короткий срок.

Древесина подвержена разрушению под влиянием атмосферных явлений, вредителей, а также протечек внутренних коммуникаций, она может обесцвечиваться, поражаться грибами, гнить и в конце концов полностью разрушаться. Обработка наружной  поверхности деревянного дома специальными защитными составами, устройство наружного водоотвода, постоянный контроль целостности кровли и внутренних коммуникаций позволяют полностью устранить эти недостатки.

Еще один недостаток – усадка дома, требующая выдержки перед началом отделочных работ.

Перспективы. Особенность деревянного домостроения в том, что дома выше двух-трех этажей практически невозможны. А это означает, что деревянные дома в будущем по-прежнему будут занимать нишу в частном секторе. Деревянные малоквартирные дома рассматриваются и как вариант социального жилья.

Брус и оцилиндрованное бревно достаточно дороги, и если говорить о массовом строительстве, то скорее всего станут популярны каркасные или модульные дома. В конце прошлого года северодвинский «Северный рейд» приступил к выпуску каркасно-щитовых домиков. В будущем дома, построенные по нескольким готовым уже сейчас проектам, должны будут образовать небольшой поселок (отметим, что несколько домов уже построено). Дома изготавливаются по канадской технологии на финском оборудовании.

Тысячелетней историей своего существования деревянные дома доказали, что они не только имеют право на существование, но и способны пережить все модные строительные веяния.