# Штакетник резной. Разбираемся! (4074 знака без пробелов)

## Что надо знать и учитывать? Как сделать? Где взять?

Итак, выбор сделан и решение принято – штакетник резной!

Это - прекрасный вариант ограды для Вашего дома или дачи. Почему?

Потому что штакетник - это:

- рациональное финансовое вложение;

- легко самостоятельно решаемая задача;

- небольшой вес и возможность обойтись без фундамента;

- устойчивость конструкции благодаря ажурности;

- прекрасная циркуляция воздуха;

- различные типоразмеры готовых секций;

- широкий выбор материалов;

- многообразие дизайна;

- хорошая защита территории участка;

- в национальных традициях.

Рисунок 1.  Гордость хозяев

Несмотря на то, что пластиковым или металлическим штакетником никого уже не удивишь, многие хозяева по-прежнему отдают предпочтение дереву. Причины тому простые: дерево легко обрабатывается и дает возможность украсить свою усадьбу оригинальным забором, продемонстрировать свои вкус и мастерство. И хотя такая ограда не так долговечна, зато она дешевле и легко ремонтируется.

## Что надо знать

Не зависимо от того, сами вы будете украшать свой забор резьбой или обратитесь к умельцам, надо четко понимать, чего вы хотите, какой именно резьбой мечтаете украсить ограду.

### Основные виды резьбы по дереву:

- Геометрическая резьба – требует мастерства, специальных инструментов, времени или денег. В основе узора – геометрический орнамент.

Рисунок 2 Шаблоны для геометрической резьбы

- Контурная резьба – используется для получения объемных фигур. Для изготовления нужен навык и терпение.

Рисунок 3. Контурная резьба

- Кружевная резьба – очень эффектная и доступная многим техника. Суть метода заключается в нанесении по шаблону на деревянную заготовку контура узора и последующее выпиливание элемента лобзиком. Ускорить работу можно, применив электролобзик.

Рисунок 4. Кружевная резьба

Рисунок 5. Контурная резьба

## Как сделать резной штакетник своими руками

Если вы выбрали кружевную резьбу, то ее выполняют по доскам-заготовкам  до обшивки забора.

Для такого резного штакетника необходимо:

- выбрать и заготовить шаблоны контурного узора на бумаге;

- перевести этот узор карандашом на дерево;

- вырезать узор лобзиком по контурным линиям;

- неровные края зачистить наждачной бумагой.

Мастеру с небольшим опытом лучше выбрать узор попроще, нетолстые доски или многослойную фанеру.

При использовании геометрической или контурной резьбы небольшие декоративные элементы крепятся к уже обшитому забору гвоздями, саморезами или на клей.

Для создания резных элементов, в зависимости от выбранного вида резьбы, необходимы лобзик или стаместки разного профиля.

Рисунок 6. Варианты дизайна

Для установки же забора используйте обычные для монтажа изгороди инструменты и алгоритм действий.

### Инструменты:

- ножовка по дереву;

- уровень и правило;

- молоток, гвозди;

- лопата или бур;

- рулетка, шнур, карандаш;

- емкости для приготовления раствора;

- компоненты раствора.

### Порядок работы:

- отметить колышками углы периметра ограды;

- натянуть по периметру шнур;

- колышками отметить положение промежуточных столбов;

- откопать ямки на глубину 1/3 высоты опор;

- обработанные угловые опоры обернуть рубероидом и установить в ямки, выровнять, забетонировать;

- после застывания раствора натянуть горизонтально между угловыми опорами сверху, посредине и внизу шнур;

- ориентируясь на натянутый шнур, установить подготовленные остальные опоры, выровнять, забетонировать;

- после застывания раствора установить горизонтальные перемычки из бруса, чтобы придать жесткость конструкции (использовать скобы, гвозди или саморезы);

- прибить гвоздями или прикрутить саморезами штакетник к каркасу.

Последнее время для украшения штакетника иногда используются накладные металлические ажурные элементы в виде планок. Такие заборные планки изготавливаются по технологии плазменной резки и крепятся к ограде из профнастила.

Не так давно появились примеры врезки ажурных металлических вставок в забор и даже заборы из прорезанных лазером металлических листов.

## Где взять штакетник

Мода на резную деревянную ограду возвращается. И если у вас есть желание не отстать от моды, но нет возможности сделать такой забор самостоятельно, то можно заказать такой штакетник у мастера или купить готовый.

## Цена

Штакетник резной и заготовки для него продаются поштучно, секциями (единица измерения – погонный метр) или кубометрами.

### Диапазон цен:

- за один элемент: 5руб/шт….52руб/шт.

- за секцию:  25руб/п.м. ….2400руб/п.м.

- за метр кубический: 3800руб/куб.м… 7000 руб/куб.м и выше.

Надеемся, что мы помогли Вам разобраться в основных тонкостях создания такого удивительного элемента малой архитектуры как резной деревянный штакетник. Наверняка, вы убедились, что дело это не сложное и по силам любому энтузиасту. Удачи в реализации задуманного!

Уникальность 99% / 100%