# Еврошифер Ондулин – отличное решение по доступной цене!

Ондулин применяется при строительстве и ремонте крыш дач, загородных домов, коттеджей, промышленных, коммерческих и административных зданий, а также разнообразных навесов, пристроек козырьков и т.д. Кровля из ондулина своими руками – доступна всем самодельщикам.

Этот материал характерен

- эстетической привлекательностью,

- удобным размером,

- приятной цветовой гаммой,

- легкость монтажа и гибкостью,

- большим сроком службы,

- простотой обслуживания.

Поэтому  кровля Ондулин весьма популярна среди самых различных слоев застройщиков.

Кроме того, этот материал имеет еще один важный параметр в отличие от традиционного шифера. Он не содержит вредных веществ, что весьма важно при обустройстве жилых зданий. Имеющий малый вес Ондулин – кровля из него весит всего 3 кг на 1 м2, очень удобен для ремонта. Этот факт позволяет проводить ремонт старой крыши без съема старого покрытия, что сокращает значительно объем выполняемой работы. Стандартный гарантийный срок на этот материал – 15 лет, однако реальное время эксплуатации составляет до 50 лет, причем в условиях нормальной эксплуатации даже не потребуется ремонт.

### Характеристики

Кровельный материал Ондулин содержит четыре основных компонента:

- волокна целлюлозы;

- минеральные пигменты и смола для термоотвержения;

- дистиллированный битум;

- наполнитель (минеральные вещества).

Качество Ондулина подтверждается множеством сертификатов: гигиенических, пожаротехнических и др. Система контроля на предприятии, производящем эту кровлю, соответствует международному стандарту ISO9001.  При грамотном выполнении монтажных работ, кровельное покрытие Ондулин способно выдерживать экстремальные снеговые нагрузки и ураганный ветер скоростью до 190 км в час, без последующего ремонта.

Для крыш используются разнообразные кровельные материалы – Ондулин имеет ряд преимуществ над другими кровлями:

- малый вес (значительно меньше аналогов);

- длительный срок эксплуатации кровли без необходимости проведения ремонтных работ (износостойкость);

- нет скопления конденсата на еврошифере;

- отсутствие шума даже во время проливного дождя (звукоизоляция);

- возможность включения кровли в систему водосбора;

- устойчивость к негативному воздействию промышленных газов, кислот, агрессивных микроорганизмов, бактерий, грибков и т.д.;

- устойчивость к резким климатическим изменениям;

- стойкость цвета (не выгорает);

- низкий коэффициент водопоглощения.

Данный материал получают посредством прессования волокон целлюлозы в листы, имеющие требуемую форму и размеры. При этом, верхний слой покрывается минеральными красителями и смолой, что обеспечивает отличные защитные характеристики во время эксплуатации. На ваш выбор кровля ондулином имеет следующую цветовую гамму данного кровельного покрытия: зеленый, черный, коричневый, красный.

### Краткая инструкция по самостоятельному монтажу кровли

До начала работ необходимо произвести расчет кровли из ондулина, прикинуть количество листов и другого материала. При расчёте необходимо учитывать запас на нахлёст и смещение рядов.

Совет. Кроме того, необходимо заложить запас на случай ошибок в работе.

Еврошифер очень легко крепится практически на любой крыше, даже на тех, которые имеют большой наклон. Строго следуя нижеприведенной инструкции, вы сможете самостоятельно выполнить весь комплекс работ. Для выполнения монтажа данной кровли не требуется специальных навыков и умений, достаточно точного выполнения инструкции.

- При малых наклонах кровли (от 5° до 10°) инструкция по укладке кровли требует наличия сплошной обрешетки из OSB, фанеры или доски. Нахлест на конце: 30 см, нахлест по бокам: 2 волны.

- Если же наклон кровли варьирует в пределах 10-15°, то укладка проводится на обрешетку с соблюдением интервала в 45 см по осям. Нахлест на конце в данном случае: 20 см, нахлест по бокам: 1 волна.

- При больших углах наклона кровли (от 15° и более), устройство кровли из ондулина требует наличия обрешетки с интервалом в 60см. Нахлест на конце при этом: 17 см, нахлест по бокам: 1 волна.

- Обрешетки должны равномерно крепиться к стропилам. Рекомендуется использование деревянных шаблонов для сохранения точности укладки и параллельности относительно карниза.

Совет. Разметку листов рекомендуется проводить с помощью цветного карандаша. При этом удобно использовать обрезок листа для работы с волнистыми поверхностями.

- Для того, чтобы аккуратно разрезать листы, мы рекомендуем использовать ножовку по дереву, однако ее надо предварительно смазать маслом. Также возможно использование электропилы или циркулярной пилы.

- Так как вес данного материала очень мал, все работы может выполнять один человек.

- Для того, чтобы облегчить процесс укладки стоит начать укладывать второй ряд листов с половины листа предыдущего ряда. Таким образом, на угловом стыке будет необходимо работать с 3, а не 4 листами, что сделает весь процесс значительно легче.

- Проводя укладку листов, прибивайте их на конце каждой волны, а также в местах нахлёста.  Также необходимо крепить листы к каждому второму бруску обрешетки. Согласно заводской технологии, каждый лист должен крепиться как минимум 20-ю гвоздями.

- Для того, чтобы крепеж и установка листов происходило точно по линии бруса, мы рекомендуем использовать натянутую веревку.

- Крепление коньковых элементов должно проводиться с нахлестом в 12.5 см, начать стоит с той стороны крыши, которая в данный момент в меньшей степени подвержена ветровому воздействию. Коньковые элементы должны крепиться по каждой волне, которая стыкуется к брускам обрешетки листов.

- Используйте специальные ендовы Ондулин для оформления и установки ендов, при этом требуется наличие дополнительной обрешетки.

- Щипцовые или коньковые элементы от этого производителя используют для установки и последующего оформления щипца и ребра наклона крыши. Вы может загнуть и прикрепить край листа к щипцовой части обрешеточной доски, однако данную операцию рекомендуется выполнять лишь при температурах выше нуля.

- Стык вертикальной стены и боковой части кровли оформляется при помощи установки упомянутой раньше ендовы, при этом в обязательном порядке необходимо обустроить надежную гидроизоляцию.

- Покрывающий фартук от Ондулина стоит применить на стыке вертикальной стены и торца кровли, при этом рекомендуется обработать его гидроизоляционной мастикой. Крепление фартука осуществляется на каждой волне.

- При оборудовании кровельного окна, рекомендуется позиционировать верхний лист таким образом, чтобы он имел значительный нахлест поверх основания данного окна.

- Специальный заполнитель карниза от производителя применяется для герметичного удаления просвета между коньковым элементом и листами материала, а также для удаления просвета между отдельными листами кровли. Применение данного состава может быть запрещено требованиями к вентиляции!

- Устанавливать вентиляционную трубу, следует посредством крепления ее на каждом стыке с находящимися в данном месте листами, верхний лист пускается внахлест поверх основания трубы.

- При использовании металлической обрешетки, применяйте кровельные саморезы.

Совет. Изолирующие самоклеющиеся ленты Ондуфшле облегчат вам обустройство гидроизоляции карниза кровли, стыка кровельного покрытия с трубой печи или любой другой надстройкой на крыше, а также пригодятся при монтаже или последующем ремонте ендовы кровли.

В статье рассмотрен кровельный материал Ондулин и его преимущества, указаны предлагаемые услуги, приведена инструкция по самостоятельной укладке кровли из этого еврошифера.