# Ваз 2106 замена масла в двигателе и масляного фильтра

Замена смазки в двигателе ваз2106

http://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2013/10/1.jpg

Как правильно производится замена масла в двигателе ваз 2106, для кого-то это элементарно, но для начинающих автолюбителей, которые лишь недавно стали владельцами авто, наша инструкция будет, безусловно, полезной.

## Как часто необходимо производить замену

Как определить (рассчитать) время замены смазки двигателя? надо ли слепо верить  рекомендациям и  советам производителя авто?

Эти вопросы не раз приходили в голову каждому автомобилисту

Одного универсального верного ответа на все случаи не существует, так правило в каждом случае необходим индивидуальный подход

Например, совет, данный хозяину новой иномарки, не годится владельцу подержанных «Жигулей»

А рекомендации для «автогонщика» не подходят для простого водителя, выезжающего лишь раз в недельку на дачу, и соблюдающего при этом правило «не превышать скорости шестидесяти км\ч»

Что максимально правильно ответить поставленный  вопрос важно знать основные факторы, влияющие на состав и срок службы смазки мотора.

Возраст (срок эксплуатации) вашего автомобиля и состояние его двигателя

Интенсивность использования автомобиля

Ваша манера вождения (управления) автомобилем

Сезонность эксплуатации авто (лето или зима)

Качество используемого моторного масла

Качество заливаемого бензина

### Возраст

Если вы приобрели новый автомобиль  и соответственно мотор проходит стадию обкатки, здесь необходимо четко следовать рекомендациям завода производителя автомобиля

Важно знать, что правильная обкатка двигателя непосредственно влияет на срок его службы в будущем

В этот период, примерно 5000-7000километров пробега, не стоит «гонять» на максимальной скорости и главное стараться избежать перегрева мотора

Меняя смазку после обкатки мотора и в дальнейшем лучше не экономить

Такая на первый взгляд экономия вам дорого обойдется в дальнейшем (частыми ремонтами мотора)

Двигатель, за вашу добросовестную заботу, отплатит надежностью и долгим сроком эксплуатации

Если ваш автомобиль подержанный,  имеющий большой пробег на спидометре, вам необходим иной подход

Не стоит доверять утверждениям предыдущего владельца (продавца), что его машина эксплуатировалась аккуратно и  бережно, что замену смазки он сделал только вчера

Заменить смазку в моторе и фильтр лучше сразу, обязательно при этом применить промывку (вы не знаете точно, какое масло заливал прежний владелец и как давно, врятли это было  вчера, перед продажей машины на масле вполне могли сэкономить, и залить самое дешевое)

Рекомендуем за помощью, обратится к хорошему автомеханику, который может оценить общее состояние вашего автомобиля, и его мотора в частности

Так как глупо и расточительно использовать дорогое и масло в моторе, в работе которого слышен странный стук либо шум

Вдобавок к этому он может иметь непомерный аппетит и «есть» масло, тогда деньги ваши будут вылетать буквально в трубу

Если вам повезло и этих неприятностей вы избежали, мотор работает «как часики», то  вам остается менять смазку на первых порах почаще

Со временем периодичность замены можно увеличивать, но это при условии применения качественных моторных масел

### Интенсивность эксплуатации

Многие владельцы считают, что если пользоваться автомобилем как можно реже (например, раз в недельку или в месяц) то машина прослужит гораздо дольше, чем та, что эксплуатируется ежедневно

На самом деле они заблуждаются!

К примеру, если не запускать мотор длительное время в нем появляется конденсат, он нарушает состав смазки и создает агрессивную среду, которая ускоряет процесс разрушения двигателя

А это означает, что очень скоро потребуется менять смазку, чтобы избежать больших проблем

Как видите, длительный простой машины совсем не увеличивает срок службы мотора и  уменьшает интервал между заменами смазки

Исходя из этого, делаем вывод, что благоприятнее постоянный не большой пробег машины и своевременная замена масла, через регламентированное количество километров пробега

Чем постоянный простой машины в гараже (либо на стоянке) и замена смазки в моторе через пару  количество недель либо  месяцев

### Манера вождения

По этому пункту можно сказать однозначно только одно

Если вам нравится «выжимать» из автомобиля все («стартануть с пробуксовкой» на перекрестке, «разогнать» движок на максимум, идя по трассе), соответственно машина от вас  потребует больше внимания

Что бы как-то облегчить жизнь мотору, даже частая замена смазки не достаточная мера!

Масло обязательно должно быть полусинтетическим либо полностью синтетическим и разумеется  качественным

### Сезонность

Стоит непременно знать и помнить и о сезонных (зима-лето) особенностях применения масел

Например, залив перед наступлением зимы «летнее» масло, потом не удивляйтесь, что всего при -15С авто не заводится вообще и стартер с трудом проворачивает двигатель

Это тяжелый удар не только по мотору вашего авто, но и вам по нервам

Вывод: Заливая смазку, обязательно учитывайте климатические особенности вашей местности

### Качество смазки

Качество используемого масла напрямую влияет на увеличение не только срока службы мотора, но и увеличение интервала между заменами почти вдвое!

Если вы используете недорогое минеральное, замена производится через 5000-7000километров пробега

В случае с качественным и  дорогим синтетическим маслом, этот промежуток увеличивается до 10000 - 15000километров

Только приобретая смазку, будьте внимательны, чтоб не попасться на подделку мошенников либо недобросовестных продавцов

Которые подсунут вам откровенную «липу», прикрываясь фирменной упаковкой

### Качество бензина

Про распространенное в наше время низкое качество даже заводского бензина, обо всех известных химических «обработках» топлива на заправках говорить мы не станем

Это отдельная больная тема

Однако стоит помнить, что бензин низкого сорта с обилием добавок и посторонних примесей нарушает состав смазки в моторе

Все добавки, что не сгорают, попадают в масло, оно темнеет, густеет и загрязняет двигатель

Вывод: необходимо использовать бензин марки соответствующей указаниям производителя и внимательно относиться к выбору АЗС

Иначе вы рискуете значительно уменьшить продолжительность службы двигателя

Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете самостоятельно определить периодичность замены смазки, и значительно продлить срок службы «сердцу» вашего автомобиля

Рекомендуемая вязкость 10W-40

## Минералка преимущества и недостатки

Если говорить честно и откровенно, основным преимуществом минеральных масел является низкая цена

Например, за 4-х литровую канистру заплатите не более 350 руб.

Что вполне устраивает многих владельцев авто

Но стоит ли гнаться на дешевизной?

Ведь оказывается, что все плюсы заканчиваются на низкой стоимости

Если зимой в крепкий мороз в коробке и двигателе у вас находится минеральное масло, то запустить мотор иногда просто не удается

Происходит это  потому, что смазка такого рода сильно загустевает, при низких отрицательных температурах, и прокрутить коленвал стартером бывает проблематично

Раньше (когда еще не было синтетики) водители зачастую, прежде чем запустить двигатель, ставили под поддон какой-нибудь обогреватель, чтобы хоть немного увеличить текучесть смазки, после чего повторяли попытки запустить мотор

В наше время, очень немногие (чаще по незнанию) используют минералку, тем более в зимнее время, постоянно подогревать мотор, согласитесь, это не выход, а делать это ежедневно вообще замучаешься

Поэтому альтернативный вариант - применение более дорогого синтетического масла, о достоинствах которого рассказано ниже

## Достоинства и недостатки синтетических масел

Тут уже дело обстоит иначе

Самым огромным недостатком синтетики является высокая цена

Купить канистру синтетики обойдется не дешевле 1000 рублей, это всего  за 4 литра

Выходит, что цена его практически втрое больше

Переходим к перечислению достоинств:

Во-первых, более совершенное в плане технологии, позволяет сохранять состояние мотора продолжительное время без капитального ремонта

Достигается это, благодаря специальным присадкам, которые применяются для приготовления этого типа ГСМ

Вывод — ресурс двигателя при использовании такой смазки повышается

Во-вторых, у вас не будет проблем с зимним стартом двигателя

Синтетика стойко переносит низкие температуры и не густеет, в отличие от минералки

Это относится и к коробке

Если его применять и в коробке, то зимний запуск никогда не доставит проблем

Рычаг коробки ходит значительно легче, мотор запускается без усилий и нагревается гораздо быстрее

Бытует мнение среди владельцев авто, что после применения синтетического масла в двигателе ВАЗ 2106, начинают протекать сальники и вам  приходится разбирать движок, чтобы все отремонтировать

Вроде бы такие масла попросту разъедают резинки сальников

Э полный бред на самом деле, слушать этаких умельцев не стоит, они просто забывают про вязкость смазки, которая должна быть не ниже 10W-40 (более жидкое, действительно может протечь через сальники)

Обязательно, при смене типа смазки сделайте промывку мотора, чтобы не оставалось следов отработки

## Замена масла двигателя ваз 2106

### Инструменты

Вам понадобятся:

Шестигранный ключ для сливной пробки (этот ключ обычно идет в комплекте к автомобилю ваз  в наборе инструмента)

Специальный ключ для снятия масляного фильтра либо большая отвертка

Чистая ветошь

Воронка

Емкость для отработки

Полезный совет: Сливать отработку с автомобиля следует после поездки, на прогретом моторе. Если мотор холодный, заводим и прогреваем его. Масло заливаем той же марки, которая было изначально в  двигателе. Если решили сменить марку, то промойте мотор промывочным маслом либо той же марки, которую будете использовать. После слива отработки, заливаем промывочное до нижней метки на щупе. Заводим  двигатель и даем ему 10 минут поработать на холостом ходу. Сливаем промывку из двигателя и после этого меняем масляный фильтр. Затем можно заливать свежее масло до верхней отметки на щупе

Предупреждение: Никогда не сливайте отработанное масло из двигателя на землю.

### Замена масла своими руками

Открываем капот автомобиля

Снимаем крышку с горловины для заливания смазки (смотрите фото выше)
Очищаем пробку сливного отверстия, расположенную на поддоне картера мотора металлической щеткой,  а затем ветошью.

Протираем ветошью масляный фильтр и место вокруг него

Отворачиваем сливную пробку, подставив предварительно емкость для отработки

Отворачиваем сливную пробку поддона, используя шестигранный ключ

http://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2013/10/2.jpg

Внимание: Будьте предельно осторожны, так как  масло горячее, позаботьтесь о средствах защиты!

Сливаем из двигателя отработку

Затем вкручиваем пробку на место

Чтобы в моторе не осталось отработанного масла, заливаем промывку до нижнего деления на щупе «Min», 3 литра примерно

Заводим мотор и оставляем его поработать около 10 минут на холостом ходу

Затем, снова сливаем масло, и переходим к последующим действиям.

Примечание: Грязезащитный щиток на фото снят нами для наглядности, но можно не снимать его при замене. При этом, однако, после снятия масляного фильтра из масляной магистрали непременно выльется немного смазки и загрязнит щиток.

Совет: Чтобы открутить масляный фильтр, воспользуйтесь, специальным ключом. Если ключа либо аналогичного съемника под рукой нет, пробиваем корпус фильтра запасенной нами заранее отверткой и, действуя ей как рычагом, открутите фильтр. Пробивайте фильтр ближе ко дну, иначе вы можете повредить штуцер. Можно вместо съемника воспользоваться полоской наждачной бумаги, свернув ее вдвое, и обернув ею фильтр, стронув руками его с места. Откручивать фильтр удобнее сверху

Откручиваем фильтр и снимаем его

Откручиваем фильтр при помощи специального съемника и достаем его

http://automn.ru/vaz-2106/images/4_1_03.jpg

Заполняем внутреннюю полость нашего нового фильтра моторным маслом, которое собираемся заливать, примерно на треть (чтобы уменьшить время работы мотора при пуске в условиях «голодания»)

Наполняем новый фильтр на треть, чтобы сократить время работы мотора без смазки

http://vaz-2114-lada.ru/wp-content/uploads/2012/05/1328785651_propityvaem-maslom-filt.jpg

Смазываем уплотнительное кольцо масляного фильтра, этим же  моторным маслом

Заворачиваем фильтр на место просто руками, без использования инструмента

Заливаем чистое масло

Закручиваем крышку наливной горловины

Остается запустить мотор и прогреть его 10 минут

Внимательно присматриваемся к фильтру во время прогрева,  а так же сливному отверстию и другим местам масляной системы

На предмет подтекания на их поверхностях масла

Когда все в порядке, заглушите мотор и проверьте уровень смазки по щупу, долейте в если это необходимо

Метки на щупе ваз

http://automn.ru/vaz-2106/images/4_1_05.jpg

Вот собственно и вся работа, теперь замена масла в двигателе на ваз 2106 для вас не проблема, при этом вы сэкономите свои деньги. Чтобы все стало понятно окончательно, посмотрите видео.