7	 техническое обслуживание	Стр.  3|40

Ваша безопасность

Вы несете ответственность! Пожалуйста, обратите внимание на меры предосторожности.

Требования к персоналу

Кто допускается к работе с машиной?

- лица, допущенные к выполнению такой работы, благодаря их профессиональной подготовке и квалификации

- лица, которым проведение такой работы было доверено оператором данной машины.

Внимание!

Работа с электрическим оборудованием может осуществляться только квалифицированным электриком или обученным персоналом под руководством квалифицированного электрика  и в соответствии с  нормами электротехники.

Внимание!

Работа с гидравлическим или газовым оборудованием может производиться только специально обученным для этих целей персоналом, который обладает специальными знаниями   и опытом такой работы.

Меры предосторожности, которые необходимо предпринимать перед началом процесса технического обслуживания

-Отключите машину в соответствии с данным руководством по эксплуатации и обеспечьте невозможность случайного включения.

-Заблокируйте основные устройства управления устройства, выньте ключ и / или прикрепите предупреждающую надпись к основному включателю.

-Внимательно следите за рабочей зоной.

-Проинформируйте работающий персонал и назначьте ответственного.

Меры предосторожности, которых следует придерживаться после  завершения процесса технического обслуживания  и перед возобновлением работы

- Проверьте предохранительные устройства

- Проверьте безотказность работы  машины (есть ли контакт?).

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр.  4|40

Информация по техническому обслуживанию

Внимание!

Загрязнения и ненадлежащее техническое обслуживание укорачивает срок работы машины.

Регулярное и профессиональное техническое обслуживание также, как и тщательная очистка рабочей зоны и машины обязательны с точки зрения безопасности.

area and the machine is indispensable for safety reasons.

area and the machine is indispensable for safety reasons.

Regular and correct maintenance as well as sufficient cleaning of the working

area and the machine is indispensable for safety reasons.

- Пожалуйста, выполняйте все работы по настройке, техническому обслуживанию  и техническому осмотру, соблюдайте сроки выполнения этих работ, как описано в руководстве по эксплуатации, включая информацию о замене деталей.

- Соблюдайте правила включения /выключения машины, описанные в данном руководстве.

- Для технического обслуживания  совершенно необходимо использование соответствующего производственного оборудования.

- Следует знать расположение и принцип действия огнетушителей.

- Обратите внимание на пожарную сигнализацию и средства пожаротушения

- Производите очистку машины, особенно соединений и узлов, от масла, горючего, защитных смазок перед работами по техническому обслуживанию/ремонту.

Не используйте никаких коррозионно-активных очищающих веществ.

Удаление батареек/аккумуляторов, смазочных материалов  и веществ, затрудняющих работу

Охраняйте окружающую среду.

Не выбрасывайте смазочные материалы в  обычные отходы и не сливайте их  в канализационную систему.

Пожалуйста, выбрасывайте такие вещества в контейнеры для сбора промышленных отходов  .

Внимание!

Придерживайтесь государственных норм и законов по охране окружающей среды.

Перед демонтированием для дальнейшего использования или для сдачи в лом необходимо полностью очистить от масла и других веществ, которые могут загрязнять воду.

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр.  5|40

Информация по техническому обслуживанию

Смазка

Примечание!

Используйте только разрешенные  для соответствующей области применения смазочные материалы (например, для фармацевтической или пищевой промышленности)!

- Пожалуйста, соблюдайте инструкции производителя к смазочным материалам (раздел 8).

- Для всех смазочных материалов должна гарантироваться устойчивость против старения. К тому же,  следите, пожалуйста, чтобы для дозаправки использовалось масло той же торговой марки, того же типа и качества, то есть, если нужно произвести замену, следует избегать смешивания различных масел.

Конические лубрикаторы

Все лубрикаторы должны смазываться согласно плану технического обслуживания/режиму смазки.

- Перед смазыванием шприцом для смазки  очистите все лубрикаторы.

- Вообще, чтобы произвести смазывание, применения шприца для смазки достаточно. Однако, если используется  шприц-распылитель высокого давления с сжатым воздухом, избыточное давление не должно превышать 1 000 килопаскалей (10бар)

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр.  6|40

Информация об очистке

Опасность травмирования!

В процессе работы машины существует большая опасность травмирования из-за перемещающихся масс, вращающихся или разогретых деталей.

Работа по очистке не может производится на движущихся частях упаковки и дополнительных тароупаковочных машинах  во время их работы.

Правила работы

| № пункта | Правила |
| --- | --- |
| 1 | Очистка и дезинфекция машины должна производиться в соответствии с графиком работ по очистке. |
| 2 | Для очистки используйте только втягиваемый воздух. При использовании.струи сжатого воздуха существует опасность попадания частиц грязи в такие сенситивные детали как подшипники, втулки и электрические узлы, что может привести в последствии к повреждению . |
| 3 | Мытье машины водой или очистителем высокого давления не допускается. |
| 4 | После очистки проверьте все топливопроводы, систему подачи моторного масла, смазочного масла для гидравлических систем на протекание, неплотное соединение, абразивное истирание и повреждение. Любые дефекты должны быть немедленно устранены. |
| 5 | Неправильная очистка приведет к нанесению ущерба здоровьюI Проверьте, могут ли использоваться очищающие средства без риска для персонала и машины. Обратите внимание на информацию от производителей! |
| 6 | Применение растворителей запрещено! |
| 7 | В случае обычного загрязнения используйте невоспламеняющиеся технические очищающие средства. |

Состав очищающих средств

Повреждения, вызванные очищающими средствами!

Не используйте никаких абразивных или агрессивных очищающих  или дезинфицирующих средств.

Применяйте  только те очищающие или дезинфицирующие средства, которые, как показывает опыт, не вызывают повреждений машины. Новые средства необходимо проверить перед применением.

При возникновении сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом технического обслуживания и укажите очищающее средство и его химический состав.

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр.  7|40

План технического обслуживания

- Сверните таблицу в конце главы

| Положение | Объект технического обслуживания | Примечания | Периодичность технического обслуживания(часы) | Техничес- кий | Квалифицированный | Информация на стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 40 | 160 | 500 | 1000 | 5000 | персонал |  |
|  | Машина в целом Удаление отходов производства |  | ■● |  |  |  |  |  | ( |  | 11 |
|  | Крепежные детали Проверка подгонки | Всегда заменяйте ослабленные самоконтрящиеся винты |  | ● |  |  |  |  |  | ( | 11 |
|  | Зубчатые (приводные) ремни Проверка на натяжение и повреждение |  |  |  | ● |  |  |  |  | ( | 12 |
|  | Открытые зубчатые передачи Смазка | Смазочный материал- KlubersynthUHl 14-151 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ( | 12 |
|  | Роликовые цепи Проверьте натяжение Очистка и смазка | Очистите с помощью керосина или дизельного топлива, смажьте Shell Omala 150 или жидкостью. для опрыскивания цепей |  | ● | ▲ |  |  | ( | ( | 13 |
|  | Регулирующие шпиндели Смазка | Смазочный материал- KlubersynthUHl 14-151 |  |  | ▲ |  |  |  | ( |  | 13 |
|  | Защитные контакты Проверка функционирования и на повреждения |  | ● |  |  |  |  |  |  | ( | 15 |
|  | Сенсоры Очистка | Мягкой тканью без ворсинок |  | ■ |  |  |  |  | ( |  | 15 |
| 1 1.1 1.2 | Зона загрузки Удаление отходов производства Смазка направляющих втулок |  | ■ | ▲ |  |  |  |  | ( | ( | 16 |
| 2 2.1 | Загрузка ( руководство по распределению нагрузки) Смазка беговых поверхностей |  |  | ▲ |  |  |  |  |  | ( | 16 |
| Очистка=■ Проверка/замена=● Смазка=▲ |

Тароупаковочная технология

7	Maintenance	Стр. 8|40

| Положение | Объект технического обслуживания | Примечания | Периодичность технического обслуживания(часы) | Техничес-кий | Квалифи-цированный | Информация на стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 40 | 160 | 500 | 1000 | 5000 | персонал |  |
| 3 3.1 3.2 3.3 | Вал накалывающего колеса картонажной машины 1 Штуцер для смазки на втягивающей звездочкеl 1 Штуцер для смазки на приводе втягивающей звездочки Чашечный присос картонажной машины | Geralyn 1 Grease 1 - 2 strokes | ● | ▲ ▲ |  |  |  |  | ( | ( ( | 17 17 17 |
| 4 4.1 4.2 4.3 | Цепь карманов изделий Очистка цепи карманов Проверьте натяжение цепи. Смажьте ползун | Втягиваемым воздухом или тканью Shell Alvania EP консистентная смазка 2 | ■ |  | ● ▲ |  |  |  | ( ( | ( | 18 |
| 5 5.1 | Магазин картонажной машины. 2 лубрикатора | Shell Alvania EP консистентная смазка 2 1-2 нанесения |  | ▲ |  |  |  |  |  | ( | 19 |
| 6 6.1 6.2 | Картонажная транспортировочная цепь Очистка картонажной цепи Смажьте ползуны. Смазывание беговых поверхностей и ползунов | Втягиваемым воздухом или тканью Shell Alvania EP консистентная смазка 2 | ■ |  | ▲ | ▲ |  |  | ( ( | ( | 19 |
| 7 | Картонажный разгрузочный транспортер |  |  |  | ● |  |  |  |  | ( | 20 |
| 8 8.1 | Приводной вал 1лубрикатор | Shell Alvania EP консистентная смазка 2 1-2 нанесения |  | ▲ |  |  |  |  |  | ( | 20 |
| 9 | Электрические установки | Выключите и заблокируйте основной включатель |  |  |  | ● |  |  |  | ( | Глава.8 15 |
| 10 10.1 10.2 | Узел технического обслуживания Корпус дренажного фильтра Очистка корпуса фильтра и картриджа | При сбросе давления корпус открыт! Очистите корпус и фильтр бензином или керосином | ■ | ■ |  |  |  |  | ( | ( | Глава8 14 |
| 11 11.1 11.2 | Вакуумный насос Очистка элементов фильтра Замена элементов фильтра |  |  |  | ■ |  | ● |  |  | ( ( | Глава.8 22 |
| 12 12.1 12.2 | Запирающая деталь Натяжение/замена замыкающего ремня Натяжение/замена запорного о-образного кольца |  |  |  | ● если необходимо |  |  |  | ( ( | 22 |
| Очистка=■ Проверка/замена=● Смазка=▲ |

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр.  9 | 40

| Положе-ние | Объект технического обслуживания | Примечания | Периодичность технического обслуживания(часы) | Техничес-кий | Квалифицированный | Информация на стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 40 | 160 | 500 | 1000 | 5000 | персонал |  |
| 13 13.1 13.2 | Листовые цепи Проверка/натяжение листовыводящей цепи Проверка/натяжение цепи переноса листов |  |  |  | ● ● |  |  |  |  | ( ( | 23 |
| 14 14.1 14.2 | Кодовое приспособление Очистите /удалите кодовые блочки Удаление красочного валика |  |  | ■ | ● если необходимо |  |  | ( ( |  | 23 |
| 15 15.1 | Корпус электрического вентилятораt Очистка фильтра | Если необходимо, замените фильтр. |  | ■ |  |  |  |  | ( |  | 24 |
| 16 | Промышленный ПК (ППК) – USV Замена accupack | Периодичность технического обслуживания зависит от температуры. Измеряйте температуру непосредственно около промышленного ПК. | 25 CC -> 4000 циклов включения или 6 лет 35 °C -> 2000 циклов включения или 3 года 45 °C -> 1000 циклов включения или6 месяцев |  | ( | 21 |
|  | Картонажный вал Очистка картонажного вала |  |  |  | ■ |  |  |  |  | ( | 25 |
|  | Вакуумный электромагнитный клапан Очистка вакуумного электромагнитного клапана |  |  |  | ■▲ |  |  |  |  | ( | 29 |
| Очистка=■ Проверка/замена=● Смазка=▲ |

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр. 10|40

Таблица смазочных материалов для картонажных машин

| Область применения | Смазочный материал | Технические условия на совместимость с пищевыми продуктами | Код материала /количество | Адрес производителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка винтов, болтов, подшипников скольжения с внешней стороны, роликовых подшипников с внешней стороны и т.д. | Geralyn, 1 нанесение | USDA H1, допустим случайный контакт с пищевыми продуктами | 8 108 478 295 0.4 кг | Fuchs Lubritech GmbH Hans-Reiner-StraGe 7-13 D 67683 Weilerbach www.fuchs-lubritech.de |  |
| Смазка движущихся деталей таких, как роликовые подшипники ( внутри), подшипники скольжения ( внутри), линейные направляющие качения( внутри), шариковые подшипники, открытые зацепления, регулирующие шпиндели ит.д.. | Kfubersynth UH1 14-151 | USDA H1. допускается случайный контакт с пищевыми продуктами | 8 108 478 287 12 кг | Kluber Lubrication KG Geisenhausenerstr. 7 D 81379 Muenchen www.klueber.com |  |
| О-образные колца, Х-образные кольца в качестве вакуумных или воздухонепроницаемых уплотнителей на движущихся деталях в зоне привода | Isoflex Topas NCA 52 | Не совместим с пищевыми продуктами | 8 108 478 461 0.4 кг | Kluber Lubrication KG Geisenhausenerstr. 7 D81379 Muenchen www.klueber.com |  |
| Масленка для консистентной смазки в системе настройки картонажной машины | Geralyn , консистентная смазка 1 | USDA H1, допускается случайный контакт с пищевыми продуктами | 8 101 478 295 0.4 кг | Fuchs Lubritech GmbH Postfach 51 D 67683 Weilerbach www.fuchs-lubritech.de |  |
| Роликовые цепи | Shell Omala 150 | Не совместим с пищевыми продуктамиt | 8 101 202 284 | Deutsche Shell GmbH Suhrenkamp 71-77 D 22284 Hamburg www.shell.com |  |
| Цепь карманов изделий | Shell Alvania EP консистентная смазка 2 | Не совместим с пищевыми продуктами | 8 101 206 478 | Deutsche Shell GmbH Suhrenkamp 71-77 D 22284 Hamburg www.shell.com |  |
| Зубчатые колеса кодового устройства Масленки для консистентной смазки монтажной зоне | KlubersynthUHl 14-151 | USDA H1, допустим случайный контакт с пищевыми продуктами | 8 108 478 287 12 кг | Kluber Lubrication KG Geisenhausenerstr. 7 D 81379 Muenchen www.klueber.com |  |
| Дисковые кулачки | Isoflex NBU 15 | Не совместим с пищевыми продуктами | 8 108 478 460 | Kluber Lubrication KG Geisenhausenerstr. 7 D 81379 Muenchen www.klueber.com |  |

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр.  11|40

Дополнительная информация о плане технического обслуживания

Картонажная машина

Проверьте наличие отходов производства.

Удалите все отходы производства  в частности (в  частности, в производственной зоне)

Крепежные детали

Проверьте все крепежные детали такие, как винты, гайки, зажимы и т.д. для належного крепления, в частности, на движущихся деталях, например, (1)

Всегда заменяйте ослабленные или открученные самоконтрящиеся гайки и винты!

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр.  12|40

Наладки станка

Зарядка кодового приспособления

- Ослабьте болт с шестигранной головкой (1).

- Поверните назад кодовое приспособление.

- Снимите кодовый ролик (2).

- Ослабьте винт (3).

- Снимите зажимную крышку (9).

- Разместите монтажные кольца (6) с О-образным кольцом  (8) и распорными колцами  (5) на монтажной втулке (4).

- Количество монтажных колец (6) и распорных колец (5) зависит от количества линий.

- Наденьте зажимную(9) крышку обратно.

- Вкрутите винт (3), но не затягивайте.

- Загрузите типы кодирования (7) в монтажные кольца (6).

- Затяните винт (3).

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр.  13|40

Дополнительная информация о плане технического обслуживания

Роликовые цепи

Убедитесь, что роликовая цепь перемещается хорошо.

- Проверьте натяжение.

Перетяните цепь при помощи натяжных звездочек, например,

(1).

Сильно не перетягивайте цепь!

Контрольный параметр: Длинная не фиксированная часть цепи должна провисать приблизительно на 1-3см(в зависимости от длины цепи.

Замените поврежденные или изношенные цепи.

Очистка: керосином или маслом для дизельных двигателей.

Смазка: маслом или жидкостью для опрыскивания цепей

Регулирующие шпиндели

Регулирующие шпиндели следует смазать несколькими каплями масла, когда они перестают плавно работать.

Зубчатая передача

Проверьте наличие смазки. Добавьте или осушите и смажьте снова. Смотри главу 8.

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр.  14|40

Дополнительная информация о плане технического обслуживания

Узел технического обслуживания – Положение 10

Узел технического обслуживания

Осушите корпус фильтра(1)

Протрите корпус фильтра(1)

- водой

- керосином или петролейным эфиром

Не используйте трехкомпонентные очищающие вещества такие, как:

-бензол или ацетон

-жидкости с умягчителями.

Очистите картридж фильтра (2) :

- петролейным эфиром

- или керосином.

Постепенно осушите, начиная с внутренней стороны и заканчивая с внешней. При сильном загрязнении замените. Также смотрите информацию в главе8.

Тароупаковочная технология

7	техническое обслуживание	Стр.  15|40

Дополнительная информация о плане технического обслуживания

Электрическое оборудование - Положение 9

Внимание!

Отключите основной выключатель  электропитания и заблокируйте до начала работы с  шкафом управления..

Проведите визуальную проверку потенциальных неисправностей.

Также смотрите главу 1 и документацию в шкафу управления.

Контакты защиты

Контакты защиты на защитных дверцах  и защитных крышках

Проверьте на идеальность состояния и немедленно замените при повреждениях.

Машина не должна работать без контактов защиты

Сенсоры

Тароупаковочная технология

Очистите светофильтры, отражатели мягкой тканью.

7	техническое обслуживание	Стр.  16|40

Дополнительная информация о плане технического обслуживания

Зона загрузки. Положение 1

Содержите всегда очищенной от промышленных отходов, особенно проверяйте после нарушений в работе

Проверьте, достаточно ли смазки на втулках, например, (1). Смажьте втулки,например, (1) 1 каплей масла или тонким слоем консистентной смазки.

Загрузка ( руководство по распределению загрузки) – Положение 2

Нанесите слой консистентной смазки на беговую поверхность(2)