3.7. Зацепление и строповка грузов

Правила работы с крюками и стропами:

Наличие узлов на текстильных стропах и сварочных швов на звеньях цепных стропов значительно снижает запас их прочности.

- Запрещается перекручивание тросов на крюке-ограничителе во избежание сдавливания и перетирания тросов.

- Использующиеся крюки должны находиться в идеальном состоянии. Запрещается использование крюков с признаками деформации.

- Текстильные и цепные стропы следует подвешивать на крюке таким образом, чтобы они находились на середине изгиба крюка, а не на его острие.

- На чалочных крюках обязательным является наличие собачки-предохранителя. Отсутствие хотя бы одного S-образного крюка может привести к падению груза.

- Не допускается наличие перекрученных, сплющенных, треснувших звеньев и звеньев с другими признаками повреждений в цепных стропах. Необходима регулярная проверка цепных стропов на наличие повреждений.

- Концы текстильных стропов должны быть заделаны методом заплетки или опрессовки свинцом.

Хранение стропов:

Особое внимание следует обращать на прочность стропов.

Стропы следует хранить в висячем состоянии. При хранении на подъемных устройствах необходимо закрепить их на крюке и поднять его в максимально высокое положение.

При обнаружении коррозии, порванных волокон или деформированных звеньев стропы подлежат обязательной замене.

Необходима регулярная смазка.

Стропы с дефектами, не подлежащие ремонту и восстановлению, следует уничтожить.

3.8. Физические и химические воздействия

Воздействие температур и неблагоприятных условий:

Работы в условиях повышенных температур:

- Рекомендуется работать в одежде из хлопчатобумажных тканей.

- В больших количествах пить воду или другие безалкогольные напитки.

- Каждые два часа делать короткие перерывы на еду и питье.

- В случае солнечного удара или обезвоживания вызвать врача. До прибытия врача необходимо:

- Перенести пострадавшего в тень.

- Напоить чуть подсоленной водой.

- Освободить пострадавшего от одежды и положить на голову холодный компресс.

Работы в условиях пониженных температур:

- Рекомендуется работать в теплой одежде и перчатках или рукавицах.

- Держать ноги сухими; работать в теплой водонепроницаемой обуви.

- Надевать две пары носков: шерстяные поверх хлопчатобумажных.

Постоянное или кратковременное воздействие вредных веществ (сварочные пары, мелкодисперсионные вещества, асбестоцемент, растворители и краски, реагенты для мытья опалубки, древесные опилки и пр.)

Общие рекомендации:

- Не смешивать вещества, которые могут дать химическую реакцию неизвестного характера и привести к выделению токсичных веществ.

- Хранить вещества только в оригинальной упаковке.

- Сохранять этикетки и упаковку, чтобы в случае интоксикации показать их врачу.

- Хранить вещества в плотно закрывающейся таре.

Работы в условиях сильного запыления:

При выполнении сносочных или шлифовальных работ, работ на открытом воздухе при сильном ветре, при распиловке керамических материалов и т.д. рекомендуется использовать респиратор или защитную маску.

Работа с асбестоцементом:

- Количество рабочих, занятых в распиле и укладке асбестоцементных труб, должно быть минимальным.

- Следует производить распил смоченных труб, чтобы избежать отделения асбестовых волокон.

- Обязательным является использование респиратора.

- Работы следует проводить в одноразовых бумажных легких комбинезонах, на которые не налипают асбестовые волокна; обязательно наличие головного убора и перчаток или рукавиц.

- Все время возможного контакта с асбестом рабочие должны находиться в спецодежде (как указано выше), которую необходимо сменить на обычную одежду после окончания работ.

- Необходимо снимать спецодежду перед приемом пищи; запрещается вытряхивать комбинезоны, чистить щеткой или сдувать с них пыль.

- Перед тем как пить, есть или курить, следует вымыть руки и лицо, прополоскать ротовую полость и вытереться одноразовым бумажным полотенцем.

Общие рекомендации по работе с вредными веществами:

Несоблюдение минимальных правил гигиены может стать причиной болезни. Поэтому при выполнении работ, связанных с использованием вредных веществ, следует соблюдать следующие правила:

- Загрязнения с кожи следует тщательно смывать при помощи воды и мыла. Для удаления сильных загрязнений следует использовать специальные очищающие средства, кроме растворителей и абразивов, повреждающих кожные покровы. После удаления загрязнений необходимо нанести на кожу восстанавливающий крем.

- Следует мыть руки каждый раз перед перерывом на отдых, еду или посещение туалета, после окончания работы.

- Рекомендуется принять душ после окончания работы, особенно если она связана с контактом с веществами, образующими вредную для здоровья пыль.

- По возможности рекомендуется использовать одноразовые полотенца.

- Принимать пищу разрешается только в специально предназначенных для этого местах, а не на рабочем месте, чтобы не допустить контакта пищи с вредными веществами и попадания загрязненной пищи в организм.

- Своевременно переодевать загрязненную рабочую одежду.

- При наличии риска загрязнения вредными веществами обычную одежду необходимо хранить отдельно от рабочей одежды.

Использование респираторов и защитных масок из полистирола, хлопковолокна, ткани и пр. Одноразовые респираторы и защитные маски типа «использовал и выбросил» не подходят для работы с краскопультом, так как не защищают дыхательные пути от попадания мелких частиц.

Воздействие вибраций:

- Необходимо использовать оборудование, отвечающее требованиям эргономики и генерирующее как можно меньше вибраций. Выполнять только те работы, для которых это оборудование предназначено.

Рекомендуется использовать дополнительные приспособления, позволяющие снизить риск получения травм от вибрации: например, виброгасители или другие приспособления, эффективно гасящие вибрации всего инструмента; рукоятки или защитные кожухи, снижающие вибрационные нагрузки на руки и плевой пояс.

- Необходимо поддерживать в должном состоянии оборудование и рабочее место.

- Необходимо дозировать длительность и интенсивность воздействия вибраций на рабочего.

- Работы следует проводить в спецодежде, защищающей тело от воздействия холода и влаги; в специальных противовибрационных перчатках или рукавицах.

Воздействие шума:

- По возможности следует избегать нахождения рядом с источниками сильного шума, например, такими как компрессоры и пр.

- Следует использовать средства защиты органов слуха при работе с инструментом и оборудованием, являющимися источниками шумового излучения.

- Обязателен медицинский контроль.

Солнечные ожоги:

- На открытых солнечных лучах следует работать в головном уборе. Летом рекомендуется использовать солнцезащитные кремы.

- По возможности не следует проводить работы в полуденное время.

Укусы животных:

- Рабочие должны знать, где находится аптечка, и иметь к ней доступ.

- В случае необходимости медицинская помощь должна оказываться немедленно.

- Особое внимание следует обращать на людей, страдающих аллергией или заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а так же в случае подозрения, что животное является переносчиком бешенства.

- Рабочие должны владеть основами оказания первой медицинской помощи в случае укуса определенными животными.

Биологическая опасность (опасность заражения столбняком):

- В случае возникновения ситуаций повышенного риска, таких как ожоги и серьезные порезы и ранения ржавыми или грязными предметами, необходима медицинская помощь.

- Обязательным является введение противостолбнячной вакцины.

3.9. Кладочные работы. Возможные риски и методы их предотвращения

Подготовительные работы

Доступ к месту проведения работ:

Необходимо огородить строительную площадку для предотвращения доступа на нее посторонних.

- В зависимости от характера проводимых работ установить различные степени доступа на строительную площадку для лиц и транспортных средств; установить указатели и знаки.

Указатели и знаки:

Необходимо установить как минимум следующие указатели и знаки:

- Остановка в зоне въезда транспортных средств запрещена.

- Нахождение без каски на строительной площадке запрещено.

- Посторонним вход запрещен.

- Ведутся строительные работы.

Размещение и хранение стройматериалов:

При возможности необходимо выделить специальные зоны для хранения стройматериалов.

Складские помещения:

Необходимо выделить специальные складские помещения для отдельного хранения легковоспламеняющихся материалов.

Площадки для подъемных кранов:

Размещать подъемные краны / кран следует так, чтобы траектории движения стрел не пресекались друг с другом и не задевали линии электропередач.

Зоны повышенной опасности. Электрический ток:

Необходимо определить места, где будут установлены электрощиты и электрогенераторы, и обозначить их соответствующим образом.

Огнетушители:

Необходимо выделить места для хранения огнетушителей.

| Проводимые работы | Кладочные работы |
| --- | --- |
| Основные риски: | Меры предотвращения рисков: |
| - Падение предметов на людей. | - Своевременный вывоз строительного мусора с места проведения работ. Соблюдение правил укладки и подъема грузов в паллетах. Запрещается сбрасывать мусор вниз. |
| - Ушибы людей о предметы. | - Поддержание чистоты и порядка на месте проведения работ. |
| - Попадание инородных тел в глаза. | - Использование защитных очков при проведении работ, связанных с риском попадания инородных тел в глаза. |
| - Травмирование инструментом. | - Поддержание инструмента в должном состоянии. Использование средств защиты при работе с инструментом. Использование перчаток и рукавиц. |
| - Попадание пыли в дыхательные пути. | - Использование респиратора при выполнении работ, связанных с высоким уровнем запыления. |
| - Переутомление. | - Поднятие, передача грузов в соответствии с правилами. Использование механических приспособлений, облегчающих работу. Работа в команде. |
| - Попадание частей тела и одежды в подъемные механизмы. | - Обеспечение защиты подвижных частей подъемных и транспортирующих механизмов. |
| - Поражение электрическим током. | - Использование электроинструмента с заземлением или с двойной изоляцией. |
| - Падения людей. | - Защита проемов и провалов перилами, сетями и пр. по периметру. |
| Проводимые работы | Кровельные работы: |
| Основные риски: | Меры предотвращения рисков: |
| - Падение предметов. | - Использование поясных сумок и патронташей для хранения инструмента. Использование соответствующего инструмента в рабочем состоянии. |
| - Ожоги горячими водоотталкивающими смесями. | - Необходимо убедиться, что емкости с битумом, строительным раствором, силиконом или асфальтом не протекают. - Использование перчаток и рукавиц, защищающих руки от воздействия горячего асфальта и битума. |
| - Падение людей с высоты. | - Наличие страховочных сеток. Использование страховочных поясов. Ограждение проемов и провалов. - Передвижение необходимо осуществлять только по специально предназначенным мосткам и настилам. - Запрещается выполнять работы при неблагоприятных погодных условиях (сильный дождь, снег, ветер и пр.). |
| - Травмирование ручным инструментом. | - Обучение работе с инструментом. Использование качественного специального инструмента в рабочем состоянии. |
| - Травмирование черепицей. | - Использование перчаток и рукавиц. |
| - Смещение опорных поверхностей. | - Кровельные материалы следует хранить на специально отведенных площадках, которые запрещается перегружать. |
| - Переутомление. | - Поднятие, передача грузов в соответствии с правилами. Использование механических приспособлений, облегчающих работу. Работа в команде. |
| Проводимые работы | Облицовка стен, штукатурные и фасадные работы, настилка полов |
| Основные риски: | Меры предотвращения рисков: |
| - Удары предметами или инструментом. | - Использование качественного инструмента в хорошем состоянии. |
| - Порезы предметами с острыми краями. | - Использование перчаток и рукавиц. Осторожное обращение с предметами и инструментом. |
| - Падение. | - Использование строительных лесов и козел в хорошем состоянии, с платформой шириной не менее 0,6 м. - Достаточное освещение, чтобы избежать падений (не мене 100 люкс). - Своевременная уборка и вывоз строительного мусора. |
| - Травмирование ног строительным мусором и материалами. | - Использование соответствующей обуви. |
| - Попадание инородных тел в глаза. - Работа в условиях повышенной запыленности. | - Раскрой изоляции во влажном состоянии. При риске попадание инородных тел в глаза работы следует выполнять в защитных очках. |
| - Раздражения кожных покровов при контакте с цементом, штукатурными смесями, клеящими смесями. | - Использование перчаток. |
| - Переутомление. | - Поднятие, передача грузов в соответствии с правилами. Использование механических приспособлений, облегчающих работу. Работа в команде. |
| - Заболевание суставов из-за работы на коленях в условиях повышенной влажности. | - Использование специальных наколенников. |
| - Поражение электрическим током. | - Запрещается подключение электропроводов в сеть при отсутствии соответствующей вилки. |

4. Основы оказания первой медицинской помощи

Первая медицинская помощь представляет собой совокупность незамедлительных мер и действий по отношению к пострадавшему до прибытия профессиональной медицинской помощи, направленных на то, чтобы не допустить ухудшения состояния пострадавшего.

Общие правила оказания первой помощи

- Сохранять спокойствие:

Не поддаваться панике, действовать по обстоятельствам, чтобы не допустить непоправимых ошибок.

- Не допускать скопления людей:

Нельзя допустить превращения несчастного случая в спектакль для толпы зевак. Спокойная обстановка облегчает оказание первой помощи.

- Выполнять свои обязанности:

При возникновении сложной ситуации кто-то должен взять на себя основные обязанности и организовать оказание помощи и последующую эвакуацию пострадавшего.

- Не перемещать пострадавшего:

Основное правило: нельзя передвигать пострадавшего, если нет уверенности, что эти действия не приведут к ухудшению его состояния.

Однако в некоторых случаях требуется немедленно переместить пострадавшего: если этого требуют условия окружающей среды или если это необходимо для проведения реанимационных мероприятий.

- Осмотреть повреждения:

В первую очередь необходимо определить, какие повреждения представляют риск для жизни пострадавшего, и уделить им особое внимание. Во вторую очередь следует уделить внимание повреждениям, которые могут подождать прибытия профессиональной медицинской помощи.

6. Успокоить пострадавшего:

Пострадавший находится в шоковом состоянии, напуган, не понимает, что с ним произошло, поэтому рядом должен находиться человек, которому он доверяет. Пострадавший должен доверять оказывающему помощь.

- Поддерживать тело пострадавшего в тепле:

При травмах в организме человека активизируются механизмы защиты, что часто приводит в потере телом тепла.

Особенно это характерно при потере крови, ведь одна из функций крови – поддержание температуры тела.

- Обратиться за медицинской помощью:

Необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

- Сообщить информацию о пострадавшем и характере полученных им травм медикам:

Положение, в котором пострадавший ожидает помощи и в котором ее оказывают, будет зависеть от характера полученных травм.

Запрещается везти пострадавшего на личном транспорте в больницу:

- если травма представляет риск для жизни, пострадавшего запрещается перемещать: следует ожидать помощи на месте.

- если травма не представляет риска для жизни, пострадавший может ожидать прибытия скорой помощи на месте несчастного случая.

10. Не оказывать медицинскую помощь пострадавшему:

Оказывать медицинскую помощь пострадавшему может только врач.