Задача 1.66 вариант 3.

Дано: d (размер базовой поверхности вала) = 80-0,039 мм,

ω (точность метода обработки) =60 мкм,

Тизн (допустимый износ втулки) =10 мкм,

А2 =50±0,080 мм.

Определить исполнительный размер D центрирующей втулки, обеспечивающий заданную точность выполнения размера А2 при фрезеровании паза.

Решение.

Анализ схемы установки показывает, что точность диаметра  отверстия центрирующей втулки D оказывает влияние на точность выполнения размера А2, заданного от оси заготовки до обрабатываемой поверхности. Из схемы установки видно, что погрешность закрепления (εз) для размера А2 равна нулю. Исходя из этого в качестве исходного принимаем, что точность выполнения размера А2:  ТА2=εбА2 + Тизн. + ω, где εбА2 = ТD + Smin + Td – погрешность базирования размера А2. Составляющие ТD и Smin являются неизвестными величинами.

Решая равенство относительно этих неизвестных, получим:

(Smin + ТD) = ТА2 – (Td + Тизн. + ω) = 0,16 – (0,039 + 0,010 + 0,060) = 0,051 мм.

Из таблиц ГОСТ 25347-82 выбираем поле допуска отверстия так, чтобы соблюдалось условие: Smin + ТD ≥ ES.

Сравнивая расчетную величину (Smin + ТD)=0,051 с табличным значением верхнего отклонения отверстия (ES) беру поле допуска G7 (), которое может быть принято в качестве исполнительных размеров втулки:

D = 80G7.

Задача 1.67 вариант 3.

Дано: материал оправки – сталь 20Х,

материал заготовки – бронза,

Е 1(стали)= 210 ГПа

Е 2(бронзы) = 100 ГПа,

μ1(стали)= 0,3

μ2(бронзы)= 0,33

f бронзы по стали = 0,05

u≈1,2 (Rz1 + Rz2)

d = 30+0.013мм

L = 40 мм

d1 = 70 мм

К = 2,0

Rz (оправки) – 1,6

Rz (заготовки) – 3,2

Рz = 240 H

Tизн=10 мкм.

Решение.

Исходным для выполнения расчетов является условие КМрез = Мтр,

где: Мрез= Рz  - момент резания при точении поверхности

Мтр=lfp – момент трения поверхности контакта заготовки с оправкой.

р = - контактное давление на поверхности сопряжения.

Необходимый наименьший натяг : Nрасч. min=

При использовании сплошной оправки: с1=1-μ1 → с1=1-0,3=0,7

с2= +μ2 → +0.33=1,78

Nрасч. min= = =3,767

С учетом поправки u на высоту сминаемых при запрессовке шероховатостей находим величину измеренного натяга:

Nизм. min= Nрасч. min+u → 3,767 + 1,2 (1,6+3,2)=3,767+5,76=9,5 мкм;

Из таблиц ГОСТ 25347-82 выбираем поле допуска вала так, чтобы

(Td+Nизм. min +Tизн.)≤ei, где Tизн.- допустимый износ оправки.

В нашем случае (13+9,5+ Tизн) ≤ei.

Для моего варианта могут быть приняты поля допусков вала (оправки)

p5 () или p6 () с допустимым износом оправки 3,5 мкм.

Тогда исполнительные размеры оправки:

d=30p5()мм  или  d=30p6()мм.

Усилие прессования при наибольшем натяге с учетом коэффициента запаса К=2: P=Kfpπdl ,

р =  → р= ==15 ,

Р=2·0,05·15·3,14·30·40=5652Н.

Задача 1.57 вариант 1.

Дано: εб=0,05 мм, εз=0,01 мм, εус=0,01 мм, εс=0,012 мм,

Nг=3000шт.,

Заготовка: материал – сталь незакал., твердость – НВ 160, базовая поверхность – цилиндрическая, Тl=0,2 мм.

Приспособление: призма, Сталь 20, твердость – HV 650, F=36.1 мм2, Q=10000H, L=20 мм.

Метод обработки – фрезерование с охлаждением, ω (точность метода обработки) =0,1 мм, tм=1,95 мин.

Определить межремонтный период приспособления.

Решение.

Определяем допустимое значение [εи] по уравнениям:

εу = + → εу = +=

=0,051+

εу = Тl – ω, → 0,051+= Тl – ω,  →0,051+= 0,2-0,1→

→ = 0,049 → [εи] = = 0,04644 мм =46,44 мкм.

Допустимое число устанавливаемых заготовок [N] до предельного износа установочных элементов приспособления находим из уравнения :

[N] = , из справочника [1]– находим m=1818, m1=1014, m2=1309, критерий износостойкости  П1=1,03, поправочный коэффициент, учитывающий условия обработки Ку=0,9.

[N]= ===21716 шт.

Межремонтный период, определяющий необходимость замены или восстановления установочных элементов приспособления находим из уравнения:

Пк=== 73,8 месяца.

Задача 1.43

Дано: D1 = D2 =50+0.039 мм,  dц = dc = 50f7 мм,

ТL = 0,1 мм, ω (точность метода обработки) =0,050 мм.

Определить точность выполнения размера 70 головки шатуна и возможность обработки поверхностей шатуна набором фрез, соблюдая точность размеров 45+0,4 мм.

Решение.

Исходя из схемы установки заготовки в приспособлении погрешность базирования при выполнении размера 70 определяем по уравнению:

εб70 = Smax=TD + Smin + Td = 0,039+0,025+0,025=0,089 мм,

Поскольку в условии задачи ничего не сказано о погрешностях закрепления  и положения заготовки, то εз = εп.з.= 0. Тогда

Т70 = εб70 + ω = 0,089+0,05=0,139 мм.

Для размера 45 прибавляется допуск на размер между осями отверстий, (на размер 70 он бы тоже мог влиять, если бы пальцы не имели одинакового поля допуска):

εб45 = Smax=TD + Smin + Td + ТL = 0,039+0,025+0,025+0,1=0,189 мм,

Т45 = εб45 + ω = 0,189+0,05=0,239 мм.

Как видим допуск расчетный 0,239 < 0,4 мм допуска заданного, следовательно, мы можем применить набор фрез для обработки головки шатуна.

Литература:

- Станочные приспособления. Справочник. /Под ред. Б.Н. Вардашкина и др. М., Машиностроение, 1984.

- Справочник металлиста. /Под ред. М.П. Новикова/ М., Машиностроение, 1977.