- Определение механические свойства грунтов строительной площадки.

2.1. Испытания грунтов пробной нагрузкой.

Определяем модуль общей деформации песка

Глубина 12,0м, диаметр штампа d = 27,7см.

| Р. кПа | S, мм |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,00 |
| 50 | 0,39 |
| 100 | 0,78 |
| 150 | 1,17 |
| 200 | 1,56 |
| 250 | 2,97 |
| 300 | 2,45 |
| 350 | 3,04 |
| 400 | 3,91 |

Модуль общей деформации определяется на участке графика, где зависимость осадки штампа от давления близка к линейной (100÷200кПа)

Где: ω – коэффициент зависящий от формы штампа

ν – коэффициент Пуассона грунта

d – диаметр штампа

Определяем модуль общей деформации песка

Глубина 15м, ширина штампа b = 27,7см.

| Р. кПа | S, мм |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,00 |
| 50 | 0,41 |
| 100 | 0,82 |
| 150 | 1,23 |
| 200 | 1,64 |
| 250 | 2,05 |
| 300 | 2,46 |
| 350 | 3,96 |
| 400 | 3,54 |

2.2. Компрессионные свойства грунтов.

Определяем модуль общей деформации песка

Глубина 3,5м

| Р. кПа | е |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,640 |
| 50 | 0,636 |
| 100 | 0,631 |
| 200 | 0,627 |
| 400 | 0,623 |

Определение коэффициента сжимаемости

Определение коэффициента относительной сжимаемости

Определим модуль деформации

Где: β – коэффициент, зависящий от типа грунта

Определяем модуль общей деформации суглинка

Глубина 5м

| Р. кПа | е |
| --- | --- |
| 0,0 | 0,832 |
| 50 | 0,822 |
| 100 | 0,802 |
| 200 | 0,786 |
| 400 | 0,758 |

Определение коэффициента сжимаемости

Определение коэффициента относительной сжимаемости

Определим модуль деформации

3.Определение нагрузок на фундамент

Нормативные нагрузки от веса сооружения

|  | Конструкция, воспринимающая нагрузку | Тин нагрузки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная, Nп | Временная, Nв |
| А | Стена А | 375 | 23 |
| Б | Колонна Б | 990 | 158 |

При наличии подвала постоянная и временная нагрузка увеличиваются.

Нормативные нагрузки от веса перекрытия над подвалом:

Для стены А

Постоянная – Nп.п. = 14кН/м

Временная – Nв.п. = 2кН/м

Для колонны Б

Постоянная – Nп.п. = 65кН

Временная – Nв.п. = 3кН

Определение расчетной нагрузки, действующей по обрезу фундамента, для расчета по II группе предельных состояний производиться по формуле:

Где: n и n` – коэффициент перегрузок, применяемые для расчета фундаментов по II группе предельных состояний по деформациям; n =1и n`=1

nс = 0,9 – коэффициент сочетания постоянных и временных нагрузок

Определение расчетной нагрузки, действующей по обрезу фундамента, для расчета по I группе предельных состояний производиться по формуле:

- Расчет осадок фундамента методом послойного суммирования.

Расчет приведен под колонну В.

Ширина фундамента b = 1,9м L = 1,9м, глубина заложения d = 2,7м, среднее давление под подошвой    Р = 349,93кПа.

Построение эпюры природного давления.

ИГЭ-1:

ИГЭ-2:

ИГЭ-3:

ИГЭ-4:

ИГЭ-5:

Построение эпюры дополнительного давления действующего под подошве фундамента.

Где: Р – среднее фактическое давление по подошве фундамента

σ0zq – природное давление на отметке подошвы фундамента

Ординаты эпюры дополнительного осадочного напряжения определяем по формуле:

Где: α – коэффициент рассеивания напряжений, зависящий от характера нагрузки, формы подошвы фундамента и координат точки, в которой определяют напряжение.

| ζ=2z/b | Z | α | σzр, кПа | h, м | 0,2σzq, кПа | Слои основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0,21 | 0 0,2 | 1 0,974 | 259,27 252,5 | 0,2 | 10,32 | II – песок пылеватый средней плотности |
| 1,0 1,79 | 0,95 1,7 | 0,65 0,338 | 168,9 87,5 | 0,75 0,75 | 15,4 | III– cуглинок текучий |
| 2,58 3,54 4,62 5,58 6,4 7,15 7,9 10,26 9,4 11,42 12,37 | 2,45 3,35 4,25 5,15 6,05 7,95 8,85 9,75 10,95 11,85 12,5 | 0,19 0,11 0,068 0,046 0,045 0,04 0,03 0,0146 0,02 0,0115 0,001 | 49,26 28,5 17,6 11,92 7,07 6,28 4,71 3,78 3,14 2,98 2,6 | 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3 0,9 0,65 | 45,8 | IV песок мелкий средней плотности |
| 13,35 14,26 15,79 | 13,4 14,3 15,0 | 0,009 0,008 0,007 | 2,2 1,71 1,55 | 0,9 0,9 0,7 | 55,9 | V песок средней крупности и плотности |

Полная расчетная осадка фундамента получается суммированием величин осадок каждого слоя.

Осадка II слоя: β = 0,74, Е = 20164кПа

Осадка III слоя: β = 0,74, Е = 4859,5кПа

Осадка IV слоя: β = 0,74, Е = 51706,6кПа

Осадка V слоя: β = 0,74   Е = 24592,2кПа

Осадка основания фундамента получается суммированием осадок всех слоев:

Таким образом, условие выполняется