Легированная сталь используется в машиностроении в тех случаях, когда обычные углеродистые конструкционные стали не отвечают предъявляемым к ним требованиям. Легированная сталь получается из обычной стали в процессе легирования – введения легирующих добавок. Легированная сталь – это сталь с улучшенными механическими и технологическими свойствами. В качестве легирующих добавок используют хром, никель, молибден, марганец. Причем использование той или иной легирующей добавки сопровождается соответствующей отметкой в марке легированной стали. Например, 18Х2Н4МА – содержит в среднем 0,18% углерода, 2% хрома, 4% никеля, 1% молибден. Химический состав легированной стали обуславливает ее свойства и область применения.