|  | Низкопрофильный тягач М1А |  |
| --- | --- | --- |

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

______________________________________________________________________

II. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

H. СИСТЕМА CNG/GFI

1. Общий обзор:

(a) Обсуждение темы:

Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. Проверка механических, электромеханических компонентов и проводки автоматической системы контроля GFI должны выполняться в соответствии с принципами и методами, которые приведены в данном наставлении. Поиск неисправностей на других компонентах и их устранение должны выполняться в строгом соответствии с принципами и методами, изложенными в соответствующих руководствах по  техническому обслуживанию и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!: ЕСЛИ ИЗ СТРОЯ ВЫЙДЕТ КАКОЙ-ЛИБО БЛОК СИСТЕМЫ GFI, ЕГО СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ, А ВСЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕРЕНА ШТАТНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НА МАШИНЕ МОЖНО ВОЗОБНОВЛЯТЬ РАБОТУ.

(b) Порядок устранения неисправностей

(1) Выявление проблемы.

Первым шагом на пути устранения неисправностей является их выявление. Ни в коем случае не допускайте неправильной интерпретации информации и не упускайте из виду даже мелкие детали, так как в противном случае это может привести к выполнению бесполезной работы или замене исправных компонентов.

-Опросите водителя (водителей) машины для того, чтобы точно понять какие появились внешние признаки потенциальной неисправности. Методом исключения определите, что работает нормально, а что нет.

- Выполните внешний технический осмотр.

- Проверьте и убедитесь, что все клапаны CNG открыты, провода, патрубки и шланги находятся в надлежащем состоянии, все соединения проводов затянуты и свободны от грязи и окисления, а все соединения патрубков и шлангов не имеют течей. Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.

- Изучите вопрос предшествующей замены оборудования. Определите, могли ли стать причиной возникновения проблем профилактическое техническое обслуживание, ремонт или какая-либо модификация.

(2) Диагностика признаков неисправности:

Проведите диагностику признаков неисправностей, используя принципы и методы данного наставления, руководства по эксплуатации и технической документации от производителей отдельных компонентов, если таковые поставляются вместе с автомобилем.

(Во время проверки проводки системы контроля GFI, смотрите разделы H-7 и 8, Монтажная схема электропроводки системы поиска неисправностей.)

______________________________________________________________________

Глава 2: Техническое обслуживание		Январь 1995г.		Раздел 2-2		Стр. 29

|  | Низкопрофильный тягач М1А |  |
| --- | --- | --- |

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

______________________________________________________________________

II. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

H. СИСТЕМА CNG/GFI

1. Общий обзор:

(b) Порядок устранения неисправностей (продолжение)

(3) Выявление проблемы

(4) Проверка работы системы:

Проверьте работу системы с тем, чтобы убедиться, что неисправность была успешно устранена. Машина должна проходить проверку каждый раз после профилактического или внепланового технического обслуживания, прежде чем можно приступать к работе на ней.

______________________________________________________________________

Глава 2: Техническое обслуживание		Январь 1995г.		Раздел 2-2		Стр. 30

|  | Низкопрофильный тягач М1А |  |
| --- | --- | --- |

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

______________________________________________________________________

II. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

H. СИСТЕМА CNG/GFI

2. Двигатель не запускается

| Признаки | Причина | Проверка/методика устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается (Не горит зеленая лампочка) | Отсутствие напора в топливной системе | Убедитесь в том, что давление в системе составляет как минимум 800 psig (манометрическое давление в фунтах на квадратный дюйм). Необходима дозаправка топливом. |
|  | Электромагнитный клапан подачи топлива не открывается | Проверьте правильность работы электромагнита . Для этого, поворачивая ключ зажигания, необходимо прислушаться и проверить наличие характерного “щелчка”. Если электромагнит не работает, то необходимо проверить подачу питания на разъем J3, штыревой контакт G. Используйте сигнал диагностики между контактами G и F разъема J3. Отсутствие индикации свидетельствует о том, что система GFI не подает электромагниту команды на открытие. Примечание: Регулятор будет находиться в открытом положении примерно 20 секунд при незапущенном двигателе. |
|  | Kit Lockup Блокировка приборов (Электронный блок не реагирует на локальные средства калибровки) | Отсоедините разъем P12 и проверьте наличие питания на контактах A, B и C разъема P12. В том случае, если питание отсутствует, проверьте проводку от аккумуляторной батареи на панель предохранителей и реле до тех пор, пока не установите причину. Восстановите ее, по мере необходимости. |
|  | Неисправна проводка выключателя зажигания | Проверьте проводку выключателя зажигания. При необходимости исправьте нарушения. |
|  | Нарушена калибровка и/или программное обеспечение электронной системы GFI. | Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. |

______________________________________________________________________

Глава 2: Техническое обслуживание		Январь 1995г.		Раздел 2-2		Стр. 31

|  | Низкопрофильный тягач М1А |  |
| --- | --- | --- |

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

______________________________________________________________________

II. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

H. СИСТЕМА CNG/GFI

2. Двигатель не запускается (продолжение)

| Признаки | Причина | Проверка/методика устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается (Не горит зеленая лампочка) | Нет сигнала от тахометра | Убедитесь, что на разъеме P6 есть сигнал тахометра. При отсутствии сигнала тахометра, проверьте проводку вплоть до датчика, пока проблема не будет обнаружена. При необходимости устраните неисправность. |
|  | Нет сигнала от стартера к электронному блоку. | Запуская двигатель, убедитесь в наличии питания на разъеме P1 1. Если питание отсутствует, проверьте проводку до стартера, пока проблема не будет обнаружена. При необходимости устраните неисправность. |
|  | Неправильное АДК (абсолютное давление коллектора) | Проверьте линию АДК (вакуумная линия между электронным клапаном и впускным коллектором). Убедитесь, что на ней отсутствуют утечки, трещины и другие видимые повреждения. |
|  | Нарушена калибровка и/или программное обеспечение электронной системы GFI. | Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. |
| Трудный запуск двигателя | Неправильный SWB+ | Запуская двигатель, убедитесь в наличии питания на SW B+ (разъем 1 8). Если питание отсутствует, проверьте проводку через прерыватель цепи и до замка зажигания , пока проблема не будет обнаружена. При необходимости устраните неисправность. |
|  | Недостаточная интенсивность подачи топлива | Убедитесь, что топливный фильтр не забит. При необходимости замените фильтр. Проверьте топливные шланги на наличие утечек, трещин и других видимых повреждений. При необходимости замените шланги. Убедитесь в отсутствии утечек между регулятором электронным клапаном. При необходимости устраните неисправность. |
|  | Нет сигнала от стартера электронному блоку. | Запуская двигатель, убедитесь в наличии питания на разъеме P1 1. Если питание отсутствует, проверьте проводку до стартера, пока проблема не будет обнаружена. При необходимости устраните неисправность. |
|  | Нарушена калибровка и/или программное обеспечение электронной системы GFI. | Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. |

______________________________________________________________________

Глава 2: Техническое обслуживание		Январь 1995г.		Раздел 2-2		Стр. 32

|  | Низкопрофильный тягач М1А |  |
| --- | --- | --- |

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

______________________________________________________________________

II. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

H. СИСТЕМА CNG/GFI

3. Двигатель запускается и глохнет

| Признаки | Причина | Проверка/методика устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель запускается, затем глохнет | Недостаточная интенсивность подачи топлива | Убедитесь, что топливный фильтр не забит. При необходимости замените фильтр. Проверьте топливные шланги на наличие утечек, трещин и других видимых повреждений. При необходимости замените шланги. Убедитесь в отсутствии утечек между регулятором электронным клапаном. При необходимости устраните неисправность. |
|  | Электромагнитный клапан теряет питание | При помощи вольтметра проверьте питание электромагнита. Если питание пропадает, то проблема заключается в электронном блоке GFI. Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. |
|  | Нагревательный элемент датчика O2 не работает, либо датчик неисправен. | Проверьте проводку между датчиком O2 и разъемом P4. При необходимости устраните неисправность. Проверьте работу датчика O2: Подключите вольтметр к сигнальному проводу датчика и заземлению. Установите DC шкалу вольтметра в диапазон 4 VDC. Показания вольтметра должны варьироваться в пределах 1 0Oмилливольт и 900 милливольт. При использовании вольтметров серии Fluke 80: -максимальные показания > 800 милливольт. -минимальные < 300 милливольт. –средние показания = 450 милливольт (приблиз.) Если минимальные показания = 0 милливольт, цепь прерывистая. Проверьте соединения и проводку. Если максимальное значение < 800 милливольт, то необходимо заменить датчик. Если максимальное значение > 1,0 вольт, то необходимо проверить дополнительный источник питания (пережатые или замкнутые провода). Если средний показатель < 450 милливольт, то необходимо заменить датчик O2, питание системы недостаточно, или существует утечка MAP. Если средний показатель > 550 милливольт питание системы избыточное. |
|  | Нарушена калибровка и/или программное обеспечение электронной системы GFI. | Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. |

______________________________________________________________________

Глава 2: Техническое обслуживание		Январь 1995г.		Раздел 2-2		Стр. 33

|  | Низкопрофильный тягач М1А |  |
| --- | --- | --- |

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

______________________________________________________________________

II. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

H. СИСТЕМА CNG/GFI

4. Двигатель: неровный холостой ход

| Признаки | Причина | Проверка/методика устранения |
| --- | --- | --- |
| Неровная / неустойчивая работа на холостом ходу | Ненормальная температура воздуха на впуске (IAT) | Проверьте состояние проводки между датчиком температуры воздуха на впуске( IAT) и соединителем P1. Устраните неисправность по мере необходимости. Проверьте монтаж датчика IAT на предмет прочности крепления и герметичности. Устраните неисправность по мере необходимости. Проверьте правильность работы датчика. В случае необходимости, замените. |
|  | Ненормальная температура на коллекторе (MST) | Проверьте состояние проводки между датчиком температуры на коллекторе (MST) и соединителем P2. Устраните неисправность по мере необходимости. Проверьте правильность работы датчика. В случае необходимости, замените. |
|  | Датчик O2 неправильно реагирует или вышел из строя. | Проверьте состояние проводки между датчиком O2 и соединителем P4. Устраните неисправность по мере необходимости. Проверьте соединения между датчиком O2, автоматом защиты цепи и заземлением. Устраните неисправность по мере необходимости. Протестируйте правильность работы датчика O2: Подключите вольтметр к сигнальному проводу датчика и заземлению датчика. Переведите вольтметр на шкалу постоянного тока, диапазон 4 вольта постоянного тока. Показания значений напряжения должны колебаться между 1 00 милливольт и 900 милливольт. При использовании измерительного прибора «Fluke» серии 80: -максимальное значение > 800 милливольт; -минимальное значение < 300 милливольт; -среднее значение = 450 милливольт (приблизительно) В случае если минимальное значение равно = 0 милливольт, цепь является незамкнутой. Проверьте провода и их соединения. Если максимальное значение < 800 милливольт, замените датчик. Если максимальное значение > 1,0 вольт, проверьте на наличие дополнительного источника напряжения (пробитая или перетертая изоляция проводов). Если среднее значение значительно < 450 милливольт, датчик O2 необходимо заменить, система работает на обедненной смеси, или нарушена герметичность MAP. Если среднее значение > 550 милливольт система работает на избыточно обогащенной смеси. |
|  | Ненормальное абсолютное давление на коллекторе (MAP) | Проверьте и убедитесь, что линия MAP (патрубок между электронным клапаном и впускным коллектором) имеет надежное герметичное соединение, и на ней нет трещин и порывов. |
|  | Нарушена калибровка и/или программное обеспечение электронной системы GFI. | Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. |

______________________________________________________________________

Глава 2: Техническое обслуживание		Январь 1995г.		Раздел 2-2	Стр. 34

|  | Низкопрофильный тягач М1А |  |
| --- | --- | --- |

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

______________________________________________________________________

II. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

H. СИСТЕМА CNG/GFI

5. Проблема с набором оборотов:

| Признаки | Причина | Проверка/методика устранения |
| --- | --- | --- |
| Неустойчивое или неравномерное увеличение оборотов. | Обмерзание электромагнитного клапана | Подача охлаждающей жидкости выполнена неправильно. Исправьте подсоединения. |
|  | Нарушена калибровка электронного блока GFI и/или программное обеспечение функционирует с нарушениями. | Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. |
| Пониженная мощность/ приёмистость | Ненормальная температура воздуха на впуске (IAT) | Проверьте состояние проводки между датчиком IAT и соединителем P1. Устраните неисправность по мере необходимости. Проверьте датчик IAT на предмет прочности крепления и герметичность. Устраните неисправность по мере необходимости. Проверьте правильность работы датчика. В случае необходимости, замените. |
|  | Ненормальная температура на коллекторе (MST) | Проверьте состояние проводки между датчиком MST и соединителем P2. Устраните неисправность по мере необходимости. Проверьте правильность работы датчика. В случае необходимости, замените. |
|  | Подача воздуха/топлива | Проверьте воздушный фильтр на предмет загрязнения. Прочистите, а в случае необходимости, замените. Проверьте воздушный приёмник на предмет забитости. Очистите, если необходимо. Проверьте клапан PVC на предмет исправной работы. В случае необходимости, замените. |
|  | Нарушена калибровка и/или программное обеспечение электронной системы GFI. | Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. |

______________________________________________________________________

Глава 2: Техническое обслуживание		Январь 1995г.		Раздел 2-2		Стр. 35

|  | Низкопрофильный тягач М1А |  |
| --- | --- | --- |

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

______________________________________________________________________

II. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

H. СИСТЕМА CNG/GFI

6. Внезапная остановка двигателя:

| Признаки | Причина | Проверка/методика устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель глохнет на передаче | Неправильное значение абсолютного давления в коллекторе (MAP) | Проверьте и убедитесь, что линия MAP (патрубок между электронным клапаном и впускным коллектором) имеет надежное герметичное соединение, и на ней нет трещин и порывов. |
|  | Нарушена калибровка и/или программное обеспечение электронной системы GFI. | Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. |
| Двигатель глохнет при снижении скорости или во время движения | Неправильная значение абсолютного давления в коллекторе (MAP) | Проверьте и убедитесь, что линия MAP (патрубок между электронным клапаном и впускным коллектором) имеет надежное герметичное соединение, и на ней нет трещин и порывов. |
|  | Нарушена калибровка и/или программное обеспечение электронной системы GFI. | Проверка исправности и ремонт электронной системы GFI ее калибровка и программирование должны выполняться исключительно подготовленными техническими специалистами. |

______________________________________________________________________

Глава 2: Техническое обслуживание		Январь 1995г.		Раздел 2-2		Стр. 36