# Военная тематика

## Англо-русский перевод

### Фрагмент из паспорта различной военной оснастки

| Eng | Rus |
| --- | --- |
| M26 HE HAND GRENADE DESCRIPTION The grenade consists of an ova! shaped tinplate body containing a pre-notched fragmentation coil and high explosive filling. The spring loaded striker mechanism is of the fly-off iever type. The striker mechanism houses an integral pyrotechnic delay and denotator. The fly-off lever is retained by a safety-pin with a safety-clip to prevent accidental activation or pin toss. APPLICATION On throwing the grenade there is a 4,5 second delay after which the denotator then initiates the main charge which fragments the grenade. It is a defensive grenade for combat troops. SPECIFICATIONS Length 113 mm Diameter 60 mm Total Weight 465 g Explosive Weight 160 g Prefunction Delay Time 4,5 seconds Fragmentation - average number 1 000 — average weight 200 mg Casualty Radius (50%) 15m PACKAGING Hem Packaging Type of packaging Sealed Plastic Capsule Quantity 1 Bulk Packaging Quantity per box 24 Type of box Hardwalled Plastic Gross weight 33 kg Dimensions Width 340 mm Height 346 mm Length 402 mm Subject to improvement or change without prior notice, this document shall not be deemed to form part of any contract. | Ручная граната М26 с взрывчатым веществом Описание Граната состоит из корпуса в виде двух полусфер из тонкого стального листа, внутри которого находится осколочная спираль проволоки с предварительно нанесенными насечками и взрывчатое вещество. Подпружиненный механизм бойка относится к типу спускового рычага. Механизм бойка содержит в себе встроенное пиротехническое устройство задержки и детонатор. Спусковой рычаг блокируется предохранительной чекой с предохранительной скобой во избежание случайной активации или соскакивания чеки. Применение При бросании гранаты существует 4,5-секундная задержка, после которой детонатор активизирует главный заряд, разрывающий гранату на части. Это оборонительная граната для боевых войск. Технические характеристики Длина: 113 мм Диаметр: 60 мм Общий вес: 465 г Вес взрывчатого вещества: 160 г Предварительно заданное время задержки: 4,5 секунды Осколки — среднее количество: 1 000 — средний вес: 200 мг Зона поражения (50%) 15 м Упаковка Упаковка для одной гранаты Тип упаковки: Уплотненная Пластиковая капсула Количество: 1 Упаковка нескольких единиц Количество в ящике: 24 Тип ящика: Толстостенный пластик Вес брутто: 33 кг Размеры Ширина: 340 мм Высота: 346 мм Длина: 402 мм С учетом улучшений или изменений без предварительного уведомления, данный документ не является частью какого-либо договора. |