# Военная тематика

## Англо-русский перевод

### Фрагмент из паспорта бронебашен

| Eng | Rus |
| --- | --- |
| SPECIFICATIONS The LIW Compact Turret (LCT) is a one man turret with day/night sight capability. LCT 12,7 is fitted with a 1 main weapon and coaxial secondary weapon and integrates to the weapon platform via a 0 900 mm ring bearing TURRET STRUCTURE Welded armour steel construction : 12,7 mm Armour piercing protection over 60° frontal arc : 7,62 mm Armour piercing all round protection Turret mass (operational) : 750 Kg GUN DRIVE SYSTEM Mechanical traverse : Nx360° Mechanical elevation : -10" to + 40" WEAPON SYSTEM Main weapon : 12,7 mm Machine-gun Secondary weapon : 7,62 mm Machine-gun Ready rounds : 300 x 12,7 mm Rounds : 600 x 7,62 mm Rounds Smoke grenade launchers : 4 x 81 mm SIGHT SYSTEM Sight magnification : 5x at 220 mil Field of view Observation magnification : Ix at 550 mil Fixed and 980 mil maximum field of view Evaluation range : -20" to+45° Operating temperature : -20°C to +70°C Maximum operating range : 4 Km Passive night sight Field of view : 4,3° (H) and 3,2" (V) ± 10% Resolution : 0,69 ip/mRad (star) & 2,19 lp/mRad (lunar) Recognition range : 1 500 m (lunar) & 600 m (star) Eye safe laser range finder (Optional) Emission wave length : 1 540 mm (Er-glass) Absolute accuracy : ±10m Maximum range : 10 km Recognition range ELECTRICAL SYSTEM : 24VDC Subject to improvement or change without prior notice, this document is issued for information only and shall not be deemed to form part of any contract | Технические характеристики Компактная бронебашня LIW (LCT) — бронебашня на одного человека с возможностью дневного/ночного обзора. LCT-12,7 оборудуется первым главным орудием и вторым соосным орудием и устанавливается на орудийную платформу посредством кольцевой опоры диаметром 900 мм. Структура бронебашни: Сварная бронированная стальная конструкция: 12,7-миллиметровая бронебойная защита по 60° фронтальному сектору 7,62-миллиметровая бронебойная окружная защита Масса бронебашни (боевая оснастка): 750 кг Система привода пулемета: Угол горизонтальной механической наводки: Nx360° Угол вертикальной механической наводки: -10° до + 40° Орудийная система: Главное орудие: 12,7-миллиметровый пулемет Второе орудие: 7,62-миллиметровый пулемет Готовые снаряды: 300 х 12,7-миллиметровые снаряды 600 х 7,62-миллиметровые снаряды Пусковая установка дымовых гранат: 4 x 81 мм Система прицелов: Увеличение прицела: 5х при поле зрения на 220 миль Увеличение наблюдения: 1х при поле зрения на 550 миль и 980 миль максимального поля зрения Диапазон вертикальной наводки: -20° до +45° Рабочая температура: -20°C до +70°C Максимальный диапазон действия: 4 км Пассивный ночной прицел: Поле зрения: 4,3° (H) и 3,2° (V) ± 10% Разрешение: 0,69 lp/mRad (звезда) и 2,19 lp/mRad (луна) Диапазон распознавания: 1500 м (луна) и 600 м (звезда) Безопасный для глаз лазерный дальномер (опционально) Длина выпускаемой волны: 1540 мм (линза электроотражения Er-glass) Абсолютная точность: ±10 м Максимальная дальность: 10 км диапазона распознавания Электрическая система: 24 В постоянного тока Касательно улучшения или изменения без предварительного уведомления: данный документ выпущен только для ознакомления и не должен рассматриваться как часть какого-либо договора. |