# Компьютерная тематика

## Англо-русский перевод

### Фрагмент из руководства по эксплуатации компактного устройства управления кромкогибочным прессом

Eng

Rus

3.5. Константы программы — Чтобы запрограммировать константы, выберите этот символ. На этом экране находится несколько настроек управления, их можно просмотреть и изменить. — Компьютерная версия данного устройства управления. — Переключатель выбора единицы измерения: 0 = миллиметры; 1 = дюймы. — Часы: время работы станка. Этот параметр нельзя изменить. — Ходы: осуществляемое станком количество ходов гибки. Этот параметр нельзя изменить. — Контрастность (%). — Яркость (%). — Текущая позиция по оси Х. Задайте текущую позицию по оси Х. Устройство управления сохранит это значение позиции после выключения питания и автоматически примет это значение позиции после включения. После включения питания проверьте позицию оси и исправьте этот параметр при необходимости. Этот параметр доступен только в случае, если на станке не установлена система координат для этой оси. — Текущая позиция по оси Y. Этот параметр работает точно так же как и параметр для оси Х. Параметры (за исключением не изменяемых пользователем) можно редактировать, используя клавиши со стрелками (стрелочки влево и вправо) либо их можно запрограммировать с помощью цифр.