| QUELLTEXT (DEUTSCH) | ZIELTEXT (RUSSISCH) |
| --- | --- |
| Absolute Brillanz in der Außenansicht kombiniert mit hocheffizientem Sonnenschutz – dadurch zeichnet sich das neue Architekturglas von Glas Trösch aus. Mit SILVERSTAR COMBI T Silber 48 lassen sich gezielt gestalterische Akzente setzen: Durch die elegante silberne Reflexion avancieren insbesondere großflächige Fassaden zu ästhetischen Highlights, die ihre Umgebung gekonnt widerspiegeln. Die innovative Beschichtung des Glases sorgt zudem für einen extrem niedrigen Sonnenenergiedurchgang und so für ein angenehmes Raumklima. Die zu bewältigenden Kühllasten verringern sich erheblich. SILVERSTAR COMBI T Silber 48 erfüllt höchste gestalterische Ansprüche: Es verleiht insbesondere großflächigen Glasfassaden und Glasdachkonstruktionen eine markante Außenansicht. Entscheidend für die ästhetische Wirkung des Glases ist das innovative Schichtdesign, das mit einem Lichtreflexionsgrad von 45 Prozent einen brillanten Spiegeleffekt erzielt. Die innovative Beschichtung wurde in der Forschungsabteilung von Glas Trösch entwickelt und ermöglicht eine homogene Optik – selbst wenn der Betrachter aus einem spitzen Winkel auf die Glasfassade schaut. Im Gebäudeinneren ist für die Nutzer eine klare Durchsicht von innen nach außen gewährleistet. Perfektes Zusammenspiel gegen Hitze und Kälte Das Hightech-Glas überzeugt jedoch nicht nur mit seiner eleganten Optik, sondern auch mit hervorragenden funktionalen Eigenschaften. Je nach den klimatischen Gegebenheiten im Außen- und Innenraum erzielt das Kombi-Glas einen effizienten Sonnenschutz im Sommer und überzeugt mit guten Wärmedämmeigenschaften in der kalten Jahreszeit: Ein niedriger Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) von 35 Prozent bei Standardaufbauten (DIN EN 410) unterstützt umweltgerechte Energiekonzepte, indem er den Kühlbedarf effektiv reduziert. Das Kombi-Glas verhindert eine unerwünschte Raumaufheizung und versorgt das Gebäudeinnere zudem mit viel natürlichem Tageslicht. Im Winter trägt die SILVERSTAR-Beschichtung mit einem ausgezeichneten Wärmedämmwert (Ug-Wert) von 1,1 W/m2K (Standardaufbauten) dazu bei, den Energiebedarf zu minimieren und Heizkosten einzusparen – ein entscheidender Faktor angesichts kontinuierlich steigender Preise für Öl und Gas. Falls gewünscht, lässt sich das leistungsstarke Kombi-Glas mit notwendigen Sicherheitsfunktionen oder erforderlichem Schallschutz kombinieren. | Совершенное великолепие внешнего вида в сочетании с высокоэффективной защитой от солнечного света – именно это отличает новое архитектурное стекло компании Glas Trösch. Стекло SILVERSTAR COMBI T Silber 48 позволяет целенаправленно расставить эстетические акценты: элегантная серебристая поверхность стекла придает эстетическое великолепие большим фасадам, красиво отражающим свое окружение. Кроме того, благодаря инновационному покрытию стекла значительно снижается проникновение солнечного света и сохраняется приемлемая температура в помещении. При этом значительно снижается нагрузка на системы кондиционирования.<0} Стекло SILVERSTAR COMBI T Silber 48 отвечает самым высоким эстетическим требованиям: оно придает внушительный вид большим стеклянным фасадам и зданиям со стеклянной крышей. Эстетический эффект стекла в значительной степени обусловлен инновационным покрытием, имеющим коэффициент отражения света 45% и обеспечивающим прекрасный зеркальный эффект. Это инновационное покрытие разработано в отделе исследований компании Glas Trösch. Оно обеспечивает одинаковое восприятие внешнего вида, даже если наблюдатель смотрит на стеклянный фасад под острым углом. Находящемуся внутри здания наблюдатель четко видна наружная обстановка. Превосходная защита от жары и холода Высокотехнологичное стекло впечатляет не только своим элегантным видом, но и исключительными функциональными свойствами. В зависимости от климатических условий в помещении и за его пределами стекло Kombi обеспечивает эффективную защиту от солнечного света и демонстрирует впечатляющие теплоизоляционные свойства, имеющие особое значение в холодное время года: низкий показатель пропускания солнечного света, у стандартных конструкций составляющий 35% (стандарт DIN EN 410), позволяет реализовать энергосберегающие концепции путем эффективного снижения нагрузки на системы кондиционирования. Стекло Kombi помогает предотвратить нежелательный нагрев помещений и обеспечивает проникновение внутрь здания большого количества естественного дневного света. В зимнее время покрытие SILVERSTAR, имеющее отличный показатель теплоизоляции 1,1 Вт / м2 К (у стандартных конструкций), способствует минимизации расхода энергии и позволяет экономить на отоплении, а это очень важный показатель ввиду постоянного роста цен на нефть и газ. По желанию заказчика возможна дополнительная обработка стекла Kombi для придания ему безосколочных или звукоизоляционных свойств. |