Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр. Сегодня мы продолжаем снимать ремонт квартиры 180 кв.м. Сегодняшний наш этап съёмок мы проводим в столярной мастерской, куда мы привезли демонтированные деревянные конструкции. Давайте посмотрим, что мы с ними здесь делаем. Здесь уже проведена работа, мы сняли с них стёкла. Стёкла пришлось полностью разрушать, ломать и отрывать, потому что они были туда вклеены. Последующее использование стёкол оказалось невозможным. Двери и арки, все конструкции, которые были установлены в доме, они у нас сделаны из сосны. Дверь изготовлена в годах девяностых где-то, но так как она довольно качественно сделана,  мы будем её реставрировать. Дело в том, что изготовление нового комплекта дверей, арок обойдётся заказчику гораздо дороже, нежели реставрация в мастерской.

Один из первых этапов работы - это снятие лака. Лак снимается по всей поверхности двери. Снимают его, нагревая высокотемпературным феном. Аккуратненько, не повреждая саму деревянную конструкцию двери. После снятия лака остаётся гора лаковой стружки, которую мы сняли с поверхности двери. Теперь здесь уже двери полностью очищенные от лака и следующим этапом, который следует за этой процедурой, будет шлифовка, подготовка поверхности для нанесения нового слоя лака. После шлифовки из-за деформации, вследствие длительной эксплуатации изделия, в нём возникли небольшие вмятины, сколы, порезы, трещины, которые возникают, когда заказчик эксплуатирует, поэтому поверхности, вот эти неровности ещё будут перед нанесением лака шпаклеваться.

Давайте пройдём сейчас на шлифовку изделия. Здесь находится уже шлифованная дверь, подготовленная для последующей шпаклёвки. Вот здесь на этом участке происходит подготовка двери, её шлифовка, то есть, более чистовая отделка. Давайте поближе посмотрим немножко. То есть вот она наша дверь, она уже шлифована, уже нет тех неровностей, которые было видно при снятии лака. И вот здесь стоят все остальные наши двери. Шлифовку поверхности двери мы проводим механическим путём в тех местах, где это доступно. Там, где недоступно, мы дошлифовываем вручную. Шлифуем мы в три этапа, используя сначала грубый диск - восьмидесятый. Прошлифовав грубой наждачкой поверхность двери, у нас открылись все мелкие сколы, неровности, трещины, о которых я говорил. После этого мы производим шпаклёвку этих поверхностей и, уже потом, шлифуем двумя дисками более тонкой наждачной бумаги. Соответственно, дверь у нас выравнивается. У нас уходят все сколы, неровности и она готова к покрытию лаком.

Большинство операций производится с помощью механизмов и ручного инструмента, если вы будете выполнять эту операцию дома, у вас уйдёт на всё это дело гораздо больше времени. Также, выполняя эту работу надо понимать, что выполнять её надо в помещении, где вы сможете потом убраться и, если это будет квартира, то всё, что у вас находится в квартире, будет покрыто мелкой стружкой. Поэтому, если вы будете заниматься таким мероприятием самостоятельно, делайте это лучше в гараже.

Эту дверь готовили, шлифовали, шпаклевали два человека. Она немножко отсохлась кое-где сложно наносить шпаклёвку. Соответственно, если два человека будут выполнять такую операцию (люди, которые давно занимаются этим делом), на одну дверь только по шлифовке уходит около одного дня.

Для шпаклёвки деревянных конструкций используется специальная деревянная столярная шпаклёвка. Естественно, отличается она от того, что вы наносите на стены, поэтому надо понимать, что здесь ключевой задачей является сцепление с деревом. Поэтому состав этих материалов отличается от того, что вы наносите дома. Для того, чтобы понимать в сравнении, изготовление такой новой двери вам обойдётся порядка тридцати тысяч рублей. Если же вы отправляете на реставрацию, то с учётом материалов, работая всей столярной мастерской, реставрация и приведение её в состояние, когда она практически снова новая, обойдётся  порядка 13000 тысяч. Таким образом, реставрация двери, деревянной конструкции, если  она конечно того стоит, обходится в 2-3 раза дешевле, чем изготовление нового изделия.

Мы с вами - рабочие очень часто сталкиваемся с таким мнением, что создание деревянных конструкций, таких как, деревянные окна, деревянные двери в сознании нашего русского человека, по привычке считается  дёшево. На самом деле деревянные конструкции - это всё ручная работа. Дешёвые деревянные конструкции обычно выглядят вот так (показывает пример), поэтому, если вы хотите действительно качественное изделие, то вам нужно обращаться к профессионалам. Мы себя такими, конечно же, считаем, поэтому вы можете всегда обратиться к нам за реставрацией, либо изготовлением деревянных изделий.

На сегодня это всё, друзья. Смотрите, как будет развиваться ремонт квартиры.   Дальше мы планируем выполнить полностью ремонт квартиры по дизайн проекту, который в настоящее время разрабатывает наш дизайнер. Поэтому, если вам интересно и вы хотите посмотреть, что у нас получилось, обязательно подписывайтесь на наш канал. Вот здесь вот у нас ссылка, ставьте лайк. Всем пока.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=TiND-Kme3cM

# (Ремонт, реставрация и восстановление деревянных дверей и проемов)