| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Компания Kazakhstan Petrochemical Industries(KPI) планирует строительство Интегрированного Нефтехимического комплекса и инфраструктуры, в районе поселка Макат Атырауской области Республики Казахстан. Он расположен в 12км восточнее железнодорожного запасного пути Карабатан и 47км от Атырау. Компании SSEC приняла решение провести предварительные испытания свай заранее и получить наиболее надежные величины способности свай. Данное испытание проводится на расходуемых сваях заблаговременно до основных свайных работ. Свая испытывается до отказа, результаты используются для улучшения проектирования последующих рабочих свай. Испытания высоко натяжения будет использоваться для определения способности последующих готовых забивных рабочих свай. Данная спецификация содержит минимальные требования к проведению полевого испытания свай данного проекта. Цели Целью данной спецификации является определение методики испытательных свайных работ, которые должны проводиться для определения следующего: A. оценить пригодность методики строительства; B. определить ответ/реакцию представительной сваи и окружающей земли на нагрузку, посредством значений осадки и пределов нагрузки; C. подтвердить целостность возведенных испытательных свай; D. подтвердить вертикальную несущую способность свай; E. подтвердить несущую способность свай при боковой нагрузке; F. подтвердить прочность свай на растягивающую нагрузку; G. подтвердить коэффициенты испытания высокого натяжения/нагрузки (HST) посредством самого HST и анализа испытания статической осевой компрессионной нагрузки. Ссылки В данной спецификации имеются ссылки на следующие документы. Последние издания, дополнения, приложения к данным документам должны применяться, если не указано иное. Подрядчик должен провести все испытания в соответствии со следующими стандартами, соответствующими кодексами и нормам. | GENERAL Kazakhstan Petrochemical Industries(KPI) inc is planning to build Integrated Petrochemical Complex & Infrastructure(IPCI) Project located in Makat region of Atyrau Oblast, Republic of Kazakhstan. It is located in 12 km eastward Karabatan railway siding and in 47km from Atyrau city. SSEC decide to perform preliminary pile test in advance and gain the most reliable pile capacity. This is a test carried out on expendable piles in advance of the main piling work. The pile shall be tested until it fails and the results are used to refine the design of the subsequent working piles. The High Strain Testing is planning to be used for evaluating the capacity of the subsequent precast working piles. This specification provides minimum requirements for the pile field test of this project. Purpose The purpose of this specification is to specify the method for test piling and pile test which shall be carried out to interpret the followings: a. Assess the suitability of the construction method; b. Determine the response of a representative pile and the surrounding ground to load, both in terms of settlement and limit load; c. Confirmation the integrity of constructed testing piles; d. Confirmation of vertical bearing capacity of piles; e. Confirmation of lateral load capacity of the piles; f. Confirmation of tensile strength capacity of the piles; g. Confirmation High Strain Test (HST) coefficients through HST and Static Axial Compressive Load Test analysis; Reference Reference is made in this specification to the following documents. The latest issues, amendments and supplements to these documents shall apply unless otherwise indicated. Contractor must perform all the testing in comply with the following standards, relevant codes and regulations. |
| --- | --- |