Перевод с английского на русский. Оригинал: http://www.api.org/products-and-services/engine-oil/eolcs-categories-and-documents/oil-categories#tab_diesel

Категории масел

Текущие и предыдущие Категории Сервиса API (API – Американский Институт Нефти) представлены в удобных таблицах. Владельцы машин должны обращаться к руководству пользователя, перед тем как консультироваться с этими таблицами. Масла могут иметь больше, чем один уровень исполнения. Для автомобильных бензиновых двигателей, самая новая категория сервиса моторного масла включает в себя уровни исполнения каждой более ранней категории. Если руководство пользователя рекомендует масло API SJ или SL, API SM предоставит полную защиту. Для дизельных двигателей, самая новая категория обычно ― но не всегда ― включает в себя свойства исполнения более ранней категории.

API FA-4 и FA-4 Donut идентицифицируются с некоторыми XW-30 маслами, специально созданными для использования в избранных высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателях, спроектированных, чтобы соответствовать стандартам 2017 года об экологичном газе. Масла API FA-4 не взаимозаменяемы или обратно совместимы с  маслами API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 и CH-4. Обращайтесь к рекомендациям производителя двигателя, чтобы определить, подходят ли масла API FA-4 для использования.

ILSAC

Стандарт ILSAC для моторных масел для пассажирских машин

Текущий и предыдущие стандарты  ILSAC перечислены здесь. Владельцы машин должны обращаться к руководству пользователя, прежде чем консультироваться с этими таблицами. Масла могут иметь больше, чем один уровень исполнения.

Для автомобильных бензиновых двигателей, самый новый стандарт ILSAC включает в себя свойства исполнения каждой более ранней категории и может быть использован, чтобы применяться в более старых машинах, где рекомендованы более ранние категории масел.

| Имя | Статус | Сервис |
| --- | --- | --- |
| GF-5 | Текущий | Представленный в октябре 2010 года, спроектированный, чтобы предоставлять улучшенную защиту при высоких температурах для поршней и турбонагнетателей, более строгий контроль над осадком, улучшенная экономия топлива, усилена совместимость с системами контроля за выбросами, совместимость с уплотнительными материалами, и защита двигателей, работающих на топливе, содержащем этанол, вплоть до Е85. |
| GF-4 | Устаревший | Используйте GF-5, там где рекомендуется GF-4. |
| GF-3 | Устаревший | Используйте GF-5, там где рекомендуется GF-3. |
| GF-2 | Устаревший | Используйте GF-5, там где рекомендуется GF-2. |
| GF-1 | Устаревший | Используйте GF-5, там где рекомендуется GF-1. |

Бензин

Бензиновые двигатели

Здесь перечислены текущие и предыдущие Категории Сервиса API. Владельцы машин должны обращаться к руководству пользователя, перед тем как консультироваться с этими таблицами. Масла могут иметь больше, чем один уровень исполнения. Для автомобильных бензиновых дигателей, самая последняя API Категория Сервиса  включает в себя свойства исполнения каждой более ранней категории и может быть использована, чтобы применяться в более старых двигателях, где рекомендованы более ранние категории масел.

| Категория | Статус | Сервис |
| --- | --- | --- |
| SN | Текущий | Представленный в октябре 2010 года, спроектированный, чтобы предоставлять улучшенную защиту для поршней при высоких температурах, более строгий контроль над осадком, и совместимость с уплотнительными материалами. API SN с Сохранением Ресурсов соответствует ILSAC GF-5, комбинируя действие API SN с улучшенной экономией топлива, защитой турбокмопрессора, совместимостью с системой контроля за выбросами, и защитой двигателей, работающих на топливе, содержащем этанол, вплоть до Е85. |
| SM | Текущий | Для автомобильных двигателей 2010 года и страше. |
| SL | Текущий | Для автомобильных двигателей 2004 года и старше. |
| SJ | Текущий | Для автомобильных двигателей 2001 года и старше. |
| SH | Устаревший | Осторожно: Не подходит для использования в большинстве автомобильных двигателях на бензине, произведенных после 1996 года. Возможно не обеспечивает адекватную защиту от накопления осадка, окисления или износа. |
| SG | Устаревший | Осторожно: Не подходит для использования в большинстве автомобильных двигателях на бензине, произведенных после 1993 года. Возможно не обеспечивает адекватную защиту от накопления осадка, окисления или износа. |
| SF | Устаревший | Осторожно: Не подходит для использования в большинстве автомобильных двигателях на бензине, произведенных после 1988 года. Возможно не обеспечивает адекватную защиту от накопления осадков. |
| SE | Устаревший | Осторожно: Не подходит для использования в большинстве автомобильных двигателях на бензине, произведенных после 1979 года. |
| SD | Устаревший | Осторожно: Не подходит для использования в большинстве автомобильных двигателях на бензине, произведенных после 1971 года. Использование в более современных машинах может вызвать неудовлетворительное действие или вред для оборудования. |
| SC | Устаревший | Осторожно: Не подходит для использования в большинстве автомобильных двигателях на бензине, произведенных после 1967 года. Использование в более современных машинах может вызвать неудовлетворительное действие или вред для оборудования. |
| SB | Устаревший | Осторожно: Не подходит для использования в большинстве автомобильных двигателях на бензине, произведенных после 1951 года. Использование в более современных машинах может вызвать неудовлетворительное действие или вред для оборудования. |
| SA | Устаревший | Осторожно: Не содержит добавок. Не подходит для использования в большинстве автомобильных двигателях на бензине, произведенных после 1930 года. Использование в более современных машинах может вызвать неудовлетворительное действие или вред для оборудования. |

Категории Дизеля С

Дизельные двигатели

(Следуйте рекомендациям производителя вашей машины об уровнях эффективности масла.)

| Категория | Статус | Сервис |
| --- | --- | --- |
| CK-4 | Текущий | API Категория Сервиса CK-4 описывает масла для использования в высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателях, спроектированных, чтобы соответствовать 2017 модельному году на магистралях и Tier 4 стандарта для бездорожья выбросов отработанных газов, также как для дизельных двигателей предыдущего модельного года. Эти масла созданы для использования во всех приложениях с дизельным топливом с содержанием серы до 500 миллионных долей (0,05% по весу). Однако, использование этих масел с топливом с содержанием серы больше, чем 15 миллионных долей (0,0015% по весу) может повлиять на выхлопную систему и/ или интервал слива масла. Эти масла особенно эффективны в поддержании долговечности системы контроля загрязнения, где используются фильтры твердых частиц и другие передовые системы нейтрализации. Масла API CK-4 созданы, чтобы предоставить усиленную защиту против окисления масла, потери вязкости из-за сдвига, аэрации масла, также как против отравления катализатора, блокирования фильтра твердых частиц, износа двигателя, осадка на поршне, деградации низкотемпературынх и высокотемпературных свойств и повышения вязкости из-за копоти. Масла API CK-4 превосходят по качествам API CJ-4, CI-4 with CI-4 PLUS, CI-4 и CH-4 и могут эффективно смазывать двигатели, подходящие к этой Категории Сериса API. При использовании масла CK-4 с топливом с содержанием серы выше 15 миллионных долей, проконсультируйтесь с производителем двигателя о рекомендациях интервала сервиса. |
| CJ-4 | Текущий |  |