раздел 1 - 6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И

СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ

Измерительные приборы, счетчики и индикаторы напоминания о неисправностях

Топливный расходомер…………………………………......................................................... 142

Измеритель температуры смазочно-охлаждающей жидкости………..................................... 142

Тахометр............................................................................................................................. 143

Одометр и два маршрутных счетчика................................................................................... 143

Индикаторы напоминания о неисправностях и предупредительные звуковые сигналы......... 145

141

Топливный расходомер

Сигнализатор

низкого

уровня

топлива

Данный измерительный прибор указывает приблизительное количество топлива, остающегося в баке

когда ключ зажигания установлен на ON.

Почти полный бак – стрелка указывает на “F”

Почти пустой бак – стрелка указывает на “E”

Рекомендуется держать  резервуар наполненным более чем ¼ объема.

Если топливный уровень приближается к отметке "E" или загорается сигнализатор низкого уровня топлива, необходимо как можно скорее заполнить топливный бак.

На наклонных поверхностях из-за движения

топлива в баке, показания топливного расходомера могут колебаться или сигнализатор низкого уровня топлива может загореться ранее чем обычно.

Если топливный бак полностью пуст, загорается лампа индикатора неисправностей. Заполните

топливный бак немедленно.

Лампа индикатора гаснет вскоре после возобновления движения. Если лампа индикатора не гаснет, как можно быстрее свяжитесь с Вашим агентом по продаже автомобилей «Тойота».

Измеритель температуры смазочно-охладительной жидкости в двигателе.

Данный измеритель указывает температуру смазочно-охладительной жидкости в двигателе при включенном переключателе зажигания. Рабочая температура

будет меняться в зависимости от погоды и нагрузки на двигатель.

Если стрелка перемещается в красную зону, то Ваш двигатель перегрелся. При перегреве двигателя необходимо остановить Ваш автомобиль и подождать, пока двигатель охладиться.

142

Ваш автомобиль может перегреться при таких экстремальных эксплуатационных режимах, как:

- Затяжной подъем в жаркий день.

- Сокращение скорости или остановка после движения на высокой скорости.

- Долговременная работа на холостом ходу с кондиционированием воздухом

- Движение с остановками.

- Буксирование трейлера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не удаляйте термостат в системе охлаждения двигателя, так как это может привести к перегреву двигателя. Термостат разработан для регуляции потока смазочно-охлаждающей жидкости, которая поддерживает температуру двигателя в пределах определенного рабочего диапазона. Не продолжайте движение с перегретым двигателем. См. “Если Ваш автомобиль перегревается” на странице 319 в разделе 4.

Тахометр

Тахометр показывает скорость вращения двигателя в тысячах оборота в минуту. Используйте его при движении для выбора оптимальной передачи и предотвращения перегрузки и чрезмерного ускорения двигателя.

Движение с двигателем, который вращается слишком быстро, приводит к чрезмерному износу двигателя и неэкономному расходу топлива. Помните, в большинстве случаев

чем медленнее скорость вращения двигателя, тем экономнее расходуется топливо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не давайте стрелке индикатора перемещаться в красную зону. Это может привести к серьезному повреждению двигателя.

Одометр и два маршрутных счетчика

Этот прибор показывает данные одометра и двух маршрутных счетчиков, если переключатель зажигания установлен на ON.

- Одометр показывает общее расстояние, которое проехал автомобиль.

- Два маршрутных счетчика показывают два различных расстояния, которые были пройдены с тех пор, как каждый из маршрутных счетчиков в последний раз был установлен на нуль.

Вы можете использовать один маршрутный счетчик для измерения расхода топлива, а другой для измерения расстояния при каждой поездке. Все данные маршрутных счетчиков стираются, если отключен источник электропитания.

143

3. Кнопка переустановки маршрутных счетчиков – переустанавливает показания двух маршрутных счетчиков на нуль, а также изменяет показания прибора. Для изменения показаний прибора быстро нажмите и отпустите кнопку. Показания прибора изменяются в таком порядке: сначала

одометр, потом маршрутный счетчик А, потом маршрутный счетчик В, потом опять одометр – при каждом нажатии кнопки.

Для переустановки маршрутного счетчика А на нуль выведите на прибор показания маршрутного счетчика А, затем нажмите и держите кнопку, пока счетчик не установится на нуль. Тот же самый процесс может быть применен для переустановки маршрутного счетчика B.

144

| При сигнале индикатора или звуковом сигнале… | Сделайте следующее. |
| --- | --- |
| а) | или (индикатор и звуковой сигнал) | Если стояночный тормоз отключен, немедленно остановитесь и свяжите с агентом по продаже автомобилей «Тойота». |
| б) | (индикатор и звуковой сигнал) | Пристегните ремень безопасности водителя. |
| в) | (индикатор и звуковой сигнал) | Пристегните ремень безопасности переднего пассажира. |
| г) |  | Остановитесь немедленно и свяжитесь с агентом по продаже автомобилей «Тойота». |
| д) |  | Остановитесь и проверьте. |
| е) | или | Обратитесь к агенту по продаже автомобилей «Тойота». |
| ж) | Сигнализатор низкого уровня топлива | Наполните бак топливом. |

145