# СОДЕРЖАНИЕ

1.Какая предусматривается защита от шума и в зданиях и при проектировании генеральных планов населенных мест и предприятий?	1

10. Как планируются и финансируются мероприятия по охране труда?	2

37. Какие предусматриваются меры безопасности при обеззараживании воды бактерицидными лучами?	5

67. На какие группы по дымообразующей способности подразделяются строительные материалы (ГОСТ 12.1.044)?	6

77. Изложите действия при тушении пожара первичными средствами пожаротушения.	7

ЗАДАЧА 1	10

ЗАДАЧА 11	11

Литература	12

# 1.Какая предусматривается защита от шума и в зданиях и при проектировании генеральных планов населенных мест и предприятий?

Для уменьшения уровней шума применяются нижеперечисленные технические, строительно-акустические и организационные мероприятия.

Подавление шума в источниках:

-          замена ударных взаимодействий деталей безударными;

-          замена возвратно-поступательных движений вращательными;

-          создание форм деталей, плавно обтекаемых воздухом;

-          замена подшипников качения подшипниками скольжения;

-          замена штамповки прессованием, клепки - сваркой, обрубки - резкой;

-          замена прямозубых шестерней - на косозубые, шевронные;

-          повышение класса точности обработки деталей, шестерен;

-          замена зубчатых и цепных передач - клиноременными или зубчато-ременными;

-          применение принудительного смазывания трущихся поверхностей;

-          рименение "малошумящих" материалов (капроновые, текстолитовые - менее шумные);

-          статическая и динамическая балансировка деталей;

-          применение глушителей шума, звукоизолирующих кожухов.

Предупреждение распространения шума - звукоизоляция и звукопоглощение.

При звукоизоляции уменьшается уровень шума, который распространяется за счет колебания преграды. Для звукоизоляции применяются плотные, жесткие, массивные перегородки. При этом ослабление зависит от массы перегородки, а не от ее материала. Большее ослабление достигается при слоистых перегородках, с воздушными промежутками между слоями.

При звукопоглощении звук ослабляется за счет поглощения звуковой энергии в порах материала перегородки (войлок, вата, пемза).

Наряду с пористыми материалами для звукопоглощения применяются специальные мастики, которыми покрываются перегородки и отдельные части машин.

Строительные и организационные меры:

- увеличение расстояния от источника шума - концентрация цехов с большим уровнем шума и удаление их от других производственных помещений;

- покрытие внутренних поверхностей помещения звукопоглощающими облицовками;

- размещение в помещениях штучных звукопоглощателей (объемные тела, заполненные звукопоглощающим материалом и подвешенные к потолку – рис.1); так как интенсивность шума в помещениях зависит не только от прямого, но и отраженного звука, который может быть уменьшен за счет увеличения площади звукопоглащения помещения;

- закрытие машин звукоизоляционными кожухами;

- устройство экрана (с покрытием их звукоизолирующими материалами) между машиной и рабочим местом;

- рациональный режим труда и отдыха;

- сокращение времени нахождения в шумовых условиях;

- контроль уровней шума на рабочих местах.

Рис. 31. Акустическая обработка помещений:
а - звукопоглощающие облицовки; б - штучные звукопоглощатели;
1 – защитный перфорированный слой; 2 – звукопоглощающий материал; 3 – защитная стеклоткань; 4 – стена или потолок; 5 – воздушный промежуток; 6 – плита из звукопоглощающего материала.

В качестве звукопоглощающего материала применяют ультратонкое стекловолокно, капроновое волокно, минеральную вату, древесноволокнистые и минераловатные плиты, пористый поливинилхлорид и др. Толщина облицовок составляет - 20 - 200 мм. В низких помещениях облицовывают только потолок, т. к. стены в них практически не влияют на отражение звука, а в высоких и вытянутых помещениях – облицовывают как стены, так и потолок.

# 10. Как планируются и финансируются мероприятия по охране труда?

Планирование работ по охране труда, виды планов по охране труда

Планирование работ по ОТ должно включать определение заданий подразделениям и службам предприятия. Оно осуществляется на основе:

- перспективных (на несколько лет) - комплексных планов улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, являющихся частью планов экономического и социального развития предприятия;

- текущих (годовых) планов мероприятий по охране труда, включаемых в соглашения по охране труда для заключения коллективных договоров;

- оперативных (квартальных, месячных) планов по цехам и участкам.

Планы составляются на основании анализа санитарно-технического состояния условий труда на производственных участках, анализа травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, предложений работников предприятия и контролирующих органов, а также по материалам аттестации и санитарно-технических паспортов рабочих мест.

Финансирование работ по охране труда.

Статья 19.

1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в рамках федеральных, отраслевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления.

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется также за счет:

средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и законодательства Российской Федерации об охране труда, распределяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
добровольных взносов организаций и физических лиц.

3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях независимо от организационно - правовых форм (за исключением федеральных казенных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,1 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), а в организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью, - в размере не менее 0,7 процента суммы эксплуатационных расходов.

4. В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также в организациях могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Комментарий к статье 19

1. Объем финансирования федеральных, отраслевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда определяется при утверждении таких программ (например, раздел "Ресурсное обеспечение программы" Федеральной целевой программы улучшения условий и охраны труда на 1998 - 2000 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1997 г. (СЗ РФ. 1997. N 46. Ст. 5317) и продленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2001 г. N 28 на 2001 год (СЗ РФ. 2001. N 4. Ст. 291).
2. Вопросы финансирования охраны труда на уровне субъектов Российской Федерации решаются региональным законодательством.

Так, ст. 19 Закона Красноярского края от 29 июня 1999 г. "Об охране труда в Красноярском крае" предусматривает, что финансирование охраны труда в крае осуществляется из средств работодателя, краевого бюджета и внебюджетных источников.
Работодатели ежегодно выделяют средства, необходимые для обеспечения условий и охраны труда, в соответствии с нормативными требованиями и условиями коллективного договора.
Бюджетные ассигнования на охрану труда используются для выполнения краевых целевых программ по охране труда, финансирования научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, содержания органов управления охраной труда.
3. Средства от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и охране труда и используемые на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, распределяются в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2000 г. N 507 (СЗ РФ. 2000. N 29. Ст. 3095) в следующем порядке.

30 процентов - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ведающему вопросами охраны труда;

40 процентов - на текущий счет Минтруда России;

30 процентов - Государственной инспекции труда.

Правила учета средств от штрафов, направления использования этих средств и отчетность об их использовании определены Порядком учета и отчетности об использовании средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда, утвержденным Постановлением Минтруда России от 14 февраля 2001 г. (Российская газета. 2001. 24 августа).

4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях независимо от организационно - правовых форм (за исключением федеральных казенных предприятий и федеральных учреждений) производится в размерах, определяемых коллективными договорами и соглашениями, но не может быть менее 0,1 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), а в организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью, - в размере не менее 0,7 процента эксплуатационных расходов.
Законодательством субъектов Российской Федерации данное правило может уточняться. Например, согласно ст. 15 Закона города Москвы от 14 марта 2001 г. "Об охране труда в г. Москве", финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях осуществляется за счет средств организаций в расчете на одного работника в размерах, устанавливаемых Московским трехсторонним соглашением, отраслевыми городскими соглашениями и коллективными договорами, но не ниже предусмотренных федеральным законодательством. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в бюджетных организациях осуществляется за счет средств, выделяемых на их содержание.
5. При создании фондов охраны труда необходимо руководствоваться ст. 118 ГК и ст. 7 Федерального закона от 12 января 1996 г. "О некоммерческих организациях" с последующими дополнениями (СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145; Там же. 1998. N 48. Ст. 5849).
Из содержания указанных статей следует, что фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном порядке. Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс или смету, а также печать с полным наименованием, открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории и т.д. (ст. 3 Федерального закона "О некоммерческих организациях").
6. Согласно п. 1 ст. 252 и подп. 7 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации работодателю (налогоплательщику) предоставлено право уменьшать полученные доходы на сумму расходов по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также расходов на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда (СЗ РФ. 2001. N 33. Ст. 3413. Ч. I).

7. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

# 37. Какие предусматриваются меры безопасности при обеззараживании воды бактерицидными лучами?

- Выбор   технологических   процессов   и  оборудования  для обеззараживания  сточных  вод  должен  быть  согласован  с  органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

- Согласование  технологии  обеззараживания  сточных  вод с использованием   УФ-излучения   проводится  территориальными  центрами государственного   санитарно-эпидемиологического   надзора  на  основе анализа следующих документов (материалов):

- обоснования   выбора   типа   УФ-установки   с   учетом   дозы, максимального   расхода  обрабатываемой  сточной  воды,  максимального коэффициента  поглощения  УФ-излучения  водой  и уровня бактериального загрязнения воды;

- результатов  оценки  эффективности  и  безопасности  по  данным полупроизводственных испытаний;

- паспорта на УФ-установку;

- гигиенического заключения и сертификата соответствия.

- В  паспорте  установок  УФ-обеззараживания  должны  быть указаны следующие параметры:

- эффективная доза и ее зависимость от расхода стоков;

- максимальный  коэффициент  поглощения сточной воды, при котором обеспечивается эффективная доза;

- максимальный и минимальный расходы сточной воды;

- размеры камеры обеззараживания;

- ресурс УФ-ламп.

- Обеспеченность  контроля  за  надежностью  обеззараживания сточных вод с помощью УФ-установок оценивается по наличию:

- резервных  установок  для обеззараживания сточных вод на период регламентных работ или аварийных ситуаций;

- датчиков   измерения   интенсивности   УФ-излучения   в  камере обеззараживания;

- системы  автоматики,  гарантирующей звуковой и световой сигналы при снижении минимальной заданной дозы УФ-облучения;

- счетчиков времени наработки ламп и индикаторов их исправности;

- системы  механической  или химической очистки кварцевых чехлов, позволяющей  производить  процесс  очистки  без  разборки  и демонтажа установки;

- крана для отбора проб воды на бактериологический анализ.

- Защита   от   возможного   неблагоприятного   воздействия УФ-излучения   на   обслуживающий   персонал  должна  быть  обеспечена конструкцией    УФ-установок,    гарантирующей    отсутствие    выхода УФ-излучения за пределы камеры обеззараживания.

- В  процессе  государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляется контроль за:

- эффективностью обеззараживания сточных вод;

- организацией и результатами производственного контроля;

- соблюдением   гигиенических   требований   к   условиям   труда обслуживающего персонала.

- Оценка   организации   и   результатов   производственного лабораторного    контроля    проводится   по   журналам   эксплуатации УФ-установок, соблюдению графика отбора проб воды.

- При контроле за безопасностью труда обслуживающего персонала проверяется:

- ведение  журнала  учета  индивидуального инструктажа по технике безопасности   и   производственной   санитарии   лиц,   работающих  с УФ-оборудованием;

- соблюдение требований правил безопасности, указанных в паспорте или других документах на применяемый тип УФ-установок;

- правильность  хранения  и  обеспечения  утилизации  вышедших из строя УФ-ламп;

- ведение журнала по результатам определения концентраций озона в воздухе рабочей зоны помещений, где расположены УФ-установки;

- наличие аптечки скорой помощи;

- правильность   прохождения   предварительных   и  периодических медицинских осмотров работающих.

- УФ-лампы   должны  храниться  запакованными  в  специально отведенном  месте. Утилизация ламп должна проводиться в соответствии с требованиями  "Указаний  по эксплуатации установок наружного освещения городов,   поселков   и  сельских  населенных  пунктов",  утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88 N 120.

- При  применении  УФ-ламп,  конструкция которых не исключает выход  УФ-лучей  с длиной волны менее 200 нм ("озонообразующая область ультрафиолета"),  концентрация озона в воздухе рабочей зоны помещений, где  расположены  УФ-установки,  не  должна превышать допустимую - 0,3 мг/куб. м.

- Для   химической  очистки  кварцевых  чехлов  могут  быть использованы только средства, разрешенные госсанэпиднадзором.

- Государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  за УФ-установками,  предназначенными  для  обеззараживания  сточных  вод, осуществляется   в   сроки,  установленные  территориальными  органами государственной санитарно-эпидемиологической службы, но не реже одного раза в квартал. [2]

# 67. На какие группы по дымообразующей способности подразделяются строительные материалы (ГОСТ 12.1.044)?

Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью.

Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

Коэффициент дымообразования - показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении или термоокислительной деструкции (тлении) определенного количества твердого вещества (материала) в условиях специальных испытаний.

Значение коэффициента дымообразования следует применять для классификации материалов по дымообразующей способности. Различают три группы материалов:

- Д1 - с малой дымообразующей способностью - коэффициент дымообразования до 50 м2 х кг(-1) включ.;

- Д2 - с умеренной дымообразующей способностью - коэффициент дымообразования св. 50 до 500 м2 х кг(-1) включ.;

- Д3 - с высокой дымообразующей способностью - коэффициент дымообразования св. 500 м2 х кг(-1).

Значение коэффициента дымообразования необходимо включать в стандарты или технические условия на твердые вещества и материалы.

# 77. Изложите действия при тушении пожара первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения

К первичным средствам пожаротушения относятся: гидранты, огнетушители, средства покрытия огня, песок и другие подручные материалы.

Наиболее традиционным средством для тушения пожаров является гидрант, который устанавливается внутри всех общественных зданий, за исключением складов, где находятся материалы, реагирующие с водой (бензин, солярка). Он должен находиться в легкодоступных местах и всегда быть готовым к использованию. Принцип действия гидранта заключается в подаче больших объемов воды, предназначенной для тушения пожаров, когда горят обычные материалы (дерево, солома, бумага, ткани). Ее нельзя использовать в случае пожара электрической аппаратуры, находящейся под напряжением, горючих жидкостей (бензин, ацетон, спирты) и для залива веществ, которые при реакции с водой выделяют токсичные или горючие газы (сода, калий, карбид кальция). При работе на пожаре надо также следить, чтобы вода не испортила находящиеся рядом негорящие материалы и оборудование.

Огнетушители бывают разных типов, но все используются для ликвидации пожаров в самом их начале. Для достижения наилучшего результата необходимо:

- выбрать тип огнетушителя, наиболее подходящий к потенциально возгорающемуся материалу и к условиям его применения;

- найти такое место расположения огнетушителя, чтобы иметь его всегда под рукой;

- число огнетушителей должно соответствовать потенциальным размерам пожара и зоне, которая должна находиться под контролем. Проверка работоспособности огнетушителей должна осуществляться не реже одного раза в полугодие - год.

*Типы огнетушителей*.

1. *Водяной огнетушитель*

2. *Порошковый огнетушитель*

3. *Пеннохимический огнетушитель*.

4. *Углекислотный огнетушитель*

5. *Алогидный огнетушитель*.

Читать соответствующие инструкции во время пожара не бывает времени. Надо быть заранее подготовленным к его возникновению, чтобы сразу начать быстро и решительно действовать. Опасность, исходящая от дыма, равна опасности от пламени, поэтому лучше иметь на лице маску или, хотя бы, полотенце. Необходимо приблизиться к огню на безопасное расстояние в несколько метров и, наклонившись, ударить распределителем о твердый предмет. Так как от пламени идет сильный жар, то первую пробную струю нужно направить в пространство перед собой, а уж затем тушить горящие предметы короткими и точными струями, помня о том, что емкость сосуда ограничена и ее хватает лишь на несколько минут. Остерегайтесь неожиданных вспышек пламени. Используя одежду и накидки для защиты от огня, никогда не надевайте синтетические вещи.

При тушении пожара хороший эффект дает использование любой несинтетической накидки, которая тушит огонь, прекращая доступ воздуха к горящему предмету. Надо накрыть по возможности всю горящую площадь, не вызывая движения воздуха, которое могло бы поддержать огонь. Пожар в доме часто возникает на кухне, где можно его потушить, используя накидку. Она годится также для ликвидации загорании автомобильных моторов, различной электрической бытовой техники.

Для тушения огня также используют песок. Он пригоден для небольших пожаров, но не подходит для тушения горючих жидкостей, так как сразу погружается на дно, а жидкость продолжает гореть. Если загорелся мотор автомашины и нет других средств пожаротушения, то можно использовать песок или землю.

Есть и другие способы. Даже простая метла, если она обмотана сырой тряпкой, может служить средством тушения. Надо сбивать ею пламя для предотвращения распространения как огня, так и искр. Несмотря на свою простоту, этот метод достаточно эффективен. Таким же образом можно использовать зеленые ветви, мокрые тряпки, намотанные на палку. Так как быстрота вашей реакции напрямую связана с эффективностью тушения пожара, необходимо использовать любое находящееся в вашем распоряжении средство, пожертвовав даже пальто или пиджаком во избежание более серьезных потерь.

Кроме вышеперечисленных противопожарных средств, существуют и другие, которые могут оказаться полезными. Это шест с крюком, топор, несколько лопат, лестницы, ведра или какие-либо легко транспортируемые контейнеры, бочки с водой, железные заграждения. Хорошо также иметь какое-нибудь средство для подачи сигналов тревоги.

Действия во время пожара

Необходимо, не теряя головы, быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т. д. ). Любой огонь, который нельзя полностью обуздать в кратчайшее время, требует работы пожарных. Звонить в пожарную охрану надо сразу же, а не тогда, когда будет уже поздно. Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Надо назвать свое имя и дать свой номер телефона для получения дальнейших уточнений.

В задымленных помещениях опасно оставаться из-за присутствия газа и токсичных дымов: достаточно нескольких глотков дыма и человек теряет сознание.

Для избежания вредного воздействия газа очень важна быстрая эвакуация. Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с газом, автомобили, возможные архивы, все легковоспламеняющиеся материалы и ценности. В ожидании прибытия пожарных человек, который не растерялся в данной ситуации, должен координировать перемещения всех пострадавших, охранять любыми средствами подходы к пожару для предотвращения его распространения, обливая водой или покрывая мокрым полотном наиболее опасные с точки зрения возгорания места. Он должен держать ситуацию под контролем, чтобы не создавать паники.

Во время пожара необходимо постоянно использовать воду для тушения, закрыть двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь, закрыть газ, отключить электроэнергию. В рабочих помещениях остановить работающие машины и механизмы, охладить водой легковоспламеняющиеся материалы.

Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое поступление кислорода может усилить пламя. Для этих целей лучше использовать палку, чтобы действовать на расстоянии и по возможности из укрытия. Если есть дым, то идти надо пригнувшись, закрывая лицо, а если необходимо - покрыв голову влажным полотном, обильно смочив водой одежду.

Необходимо помнить следующие правила:

- если есть возможность затушить пламя, лучше двигаться против огня, стараясь ограничить его распространение и "толкая" огонь к выходу или туда, где нет горючих материалов;

- всегда страхуйтесь веревкой, когда надо идти вдоль коридоров, на крыши, в подвалы и другие опасные места, так как в сильном дыму трудно отыскать обратную дорогу;

- наиболее эффективное тушение пламени осуществляется с высоты на уровне огня;

- если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать; повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела стерильной ватой;

- тушите пожар гидрантом или водой, учитывая возможные разрушения предметов или несущих опор здания. Важно не количество используемой воды, а правильное ее применение;

- потушив источник загорания, необходимо проверить существование других возможных очагов, которые могут перечеркнуть все предыдущие усилия. Проверки надо проводить несколько раз в течение суток, особенно обратив внимание на погреба, мансарды и другие малопосещаемые помещения.

Во время пожара часто существует опасность для жизни людей: возможные взрывы, недостаточная видимость из-за дыма, работа на высоте, незнание обстановки, вышедшее из нормального режима работы электрическое оборудование - все это требует максимального внимания.

При ожогах лечение проводится согласно их тяжести. Как первая помощь могут быть применены примочки с холодной водой, затем требуется медицинская помощь. [1]

# ЗАДАЧА 1

При эксплуатации строительных башенных кранов вблизи котлованов возможно обрушение откосов, в результате чего возможна авария крана и травмирование рабочих.

Во избежание подобных случаев необходимо рассчитать устойчивость откоса котлована у рельсового пути для башенного крана при следующих исходных данных:

Грунт земляного полотна - суглинок, глубина котлована 7 м. Недостающие данные принять самостоятельно.

Указания к решению задачи

При решении задачи руководствоваться литературой [1].

# ЗАДАЧА 11

Построить стандартную кривую температура-время по формуле:

tо.с=345lg(8( +1)

tо.с -температура окружающей среды, оС,

(-время горения, мин.

На кривой отметить температуру для (=5;10;15 и 30 мин, а также для (=1;2;3;4;5 ч.

Кроме того объяснить, для чего необходима кривая температура-время.

Дано:

tо.с=345lg(8( +1)

( = 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300 (мин)

Решение:

1. Определим  Температуру окружающей среды для ( = 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300 (мин) по формуле

tо.с=345lg(8( +1)

Данные запишем в виде таблицы:

| tо. с. | ( | lg(8t +1) |
| --- | --- | --- |
| 556,4104 | 5 | 1,612784 |
| 658,4273 | 10 | 1,908485 |
| 718,561 | 15 | 2,082785 |
| 821,7959 | 30 | 2,382017 |
| 925,3401 | 60 | 2,682145 |
| 1029,04 | 120 | 2,982723 |
| 1089,739 | 180 | 3,158664 |
| 1132,817 | 240 | 3,283527 |
| 1166,235 | 300 | 3,380392 |

2. Построим кривую температура-время

3. Для чего необходима кривая температура-время

Кривая температура-время необходима для определения степени огнестойкости материала, чтобы узнать, через какое время температура окружающей среды будет равна температуре воспламенения материала.

# Литература

- Громов В.И. Васильев Г.А. Энциклопедия безопасности. Москва, 1998

- Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением. Методические указания. Министерство здравоохранения РФ 11 марта 1999 г.

- Инженерные решения по охране труда в строительстве/Г.Г.Орлов, Булыгин В.И. и др.:Под редакцией Г.Г.Орлова/.-М.:Стройиздат, 1985-278 с.

- Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве: Учебник для студентов строительных специальностей вузов.-М.: Высшая школа, 1984.-343 с,

http://build.rin.ru/articles/332.html 
http://www.stroylist.ru/ искать в документах 
http://tgv.khstu.ru/lib/norm/?list=gost#gost 
http://www.kaska.ru/arhgost/catalog03.htm 
http://www.erbystroy.ru/standarts/standarts.htm 
http://www.eprussia.ru/lib/index.htm