РГР по термодинамике

Здесь приведены куски из двух задач

Задача 1

Для адиабатного процесса, в котором P1=9806 Па, V1=0,02м3, Kv=2,  Т1=301 K, необходимо:

1. Определить недостающие параметры во второй точке (P2 ,V2, T2)

2. По найденным параметрам процесса рассчитать изменения внутренней энергии , работу , количество тепла , изменения энтальпии , энтропии .

РЕШЕНИЕ:

Изобарный процесс – это процесс сообщения или отнятия теплоты от газа при постоянном давлении р=const.

Следовательно, давление в точке 2 будет такое же как и в точке 1:

P1==P2=9810 Па

Так как коэффициент изменения объёма  Kv=2, то получим:

V2= V1 Kv =0,02*2=0,04 м3

Для адиабатного процесса связь между термическими параметрами начального и конечного состояний выражается законом Гей-Люссака:

Из этой формулы выражаем и находим Т2:

Определим теплоёмкость:

,   кДж/(кг⋅К)

Изменения внутренней энергии рассчитывается по формуле:

=,   кДж/кг

=

Работа расширения . Т.к. , то ,

Задача 2

Для термодинамического газового цикла Отто, в котором рабочим телом является 1кг идеального  газа, P1=98066,5 Н/м2, V1=0,01м3, Т1=293 K, =3, =2, К=1.4  необходимо:

1. Определить недостающие параметры в характерных точках цикла.

2. По заданным термодинамическим процессам цикла рассчитать изменения внутренней энергии , работу , количество тепла , изменения энтальпии , энтропии .

3. Для цикла определить полезно использованное тепло , работу цикла , термический к.п.д .

4. Изобразить в выбранном масштабе термодинамический цикл в

- диаграмме.

РЕШЕНИЕ

Цикл Отто неполного расширения (Рb>Ра) состоит из двух изохорных и двух адиабатных процессов.

В T-s координатах цикла Отто имеет вид:

1.Рассмотрим процесс 1-2 – период сжатия смеси в цилиндре (считается адиабатным)

Адиабатным называется процесс, протекающий без теплообмена между рабочим телом и окружающей средой

– уравнение адиабаты, где – показатель адиабаты

Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса:

Для начала определяем объём V2 в точке 2

Используя зависимость между начальными и конечными параметрами процесса, определяем давление P2 и температуру Т2

P2=258799 Н/м2

Т2=