Алюминиевый Бак с водой (объем 1530 л, температура 15 град, толщина стенки 16 мм, диаметр 1100 мм, высота 2030 мм) находится в другом баке (диаметр 1300 мм), в так называемой "водяной рубашке". Температура "водяной рубашки" 60 град. Температура постоянно поддерживается с помощью нагревателя. 
Вопрос: Какая максимальная температура возможна внутри бака при тепловом равновесии? Через какое время температура будет одинаковой во всем объеме бака?

Теплоемкости веществ:

Найдем массу всех веществ находящихся в этом объеме:

Объем внешнего слоя воды:

Масса наружного слоя воды m = 765 кг.

Внутренняя энергия:

Температура внутри при тепловом равновесии:

Через какое время температура будет одинаковой во всем объеме бака?

Коэффициент теплопроводности алюминия:

Считаем что внутренний слой воды нагреваем до температуры 60оС. Найдем количество энергии, передаваемое из внешнего слоя во внутренний.

Где F – площадь поверхности через которую передается энергия,  - время передачи энергии, b – толщина стенки,  - разность температур.

Найдем площадь поверхности. Т. к. внутренний бак заполнен не полностью то необходимо найти уровень воды в этом баке.

Площадь поверхности:

Найдем время передачи энергии:

Температура выровняется во всем баке через 80 с.