スイッチング動作説明書

電源回路板（プリント回路板B3758）

接続端子A1、A2と、2個の抵抗器R21、R22と、ヒューズF1、F2（各々125ミリアンペア、タイムラグヒューズ）とを介して、交流電圧（42、115、120、230VAC＝交流電圧）は変圧器TR1に到達します。変圧器内蔵組込み温度ヒューズは、128℃の温度の場合に変圧器を断線します。

約6ボルト（本質安全回路用）の第1二次電圧は、2極コーナ・コラム（柱状）・コネクタ上の爆発回路板に直接導通されます。約21ボルト（非本質安全回路用）の第二次電圧は、付加接続済みの電気接点を備えたブリッジ整流器を介して直流電圧に変換され、かつ配電網発光ダイオードに導通されます。電源回路板上にそれらの保護抵抗器を含む5個の発光ダイオードがさらに存在します。それらは、非本質安全直流電圧とともに9極コーナ・コラム（柱状）・コネクタを介してリレー回路板に接続されています。

Инструкция к режиму переключения

Схема источника эл.питания (печатная схема B3758)

Через выходы A1, A2, 2-ух резисторов R21, R22 и предохранителей (пробки) F1, F2 (каждый по 125 миллиампер, предохранитель с таймером) переменный ток (42, 115, 120, 230VAC = переменный ток) достигает до трансформатора TR1. Встроенный в трансформатор температурный предохранитель в случае поднятия температуры до 128°C отключает трансформатор.

Первое малое напряжение, ≈6 вольт (реально безопасная схема), непосредственно поступает на схему на 2-ух угловых вертикальных (столбообразные) соединителях. Второе малое напряжение, ≈21 вольт (теоретически безопасная схема), через мостовой выпрямитель, имеющий контакты с дополнительными соединениями, преобразовывается в постоянный ток и поступает к распределяющему в сети электричество светоизлучателю (диоду). Кроме того в схеме есть 5 светоизлучателей (диодов) с предохраняющими резисторами. Они вместе с ,теоретической точки зрения, безопасным постоянным током (≈21 вольт) через 9 угловых вертикальных (столбообразные) соединителя примыкают к релейной схеме.