# https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S6+Teardown/39174

# Разбор Samsung Galaxy S6

# Введение

Линия смартфонов Samsung хорошо показала себя по критерию ремонтопригодности, но в прошлом году флагманская модель S5 изменилась к худшему, получив удовлетворительную оценку 5/10. Сможет ли обновлённый S6 снова вернуться на звездную территорию или будет дальше тонуть в глубинах чёрной дыры, под названием ремонтопригодность? Запрыгивайте на борт, потому что это разбор Samsung Galaxy S6!

# Заинтересовались аналогом S6? Посмотрите обзор Samsung Galaxy S6 Edge.

Следите за нами в стратосфере социальных сетей! Мгновенно получайте новости на Twitter, присоединяйтесь к нам на Facebook и смотрите фотогалерею в Instagram.

Этот обзор не является руководством по ремонту. Чтобы отремонтировать Samsung Galaxy S6, воспользуйтесь нашей инструкцией по эксплуатации.

# Шаг 1: Разбор Samsung Galaxy S6

- По сравнению с S5,S6 определённо лучше на словах. Его технические характеристики точь-в-точь совпадают с характеристиками ослепительного   Samsung Galaxy S6 Edge:

- 5.1" Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран (1440 x 2560 пикселей, плотность пикселей на дюйм –~577, 16 млн. цветов)

- Тип процессора Exynos 7 Octa 7420 с интегрированным графическим ускорителем  Mali-T760  и 3 ГБ оперативной памяти.

- Основная камера 16 Мпикс с HDR, вспышка LED и записью двойного видео

- Встроенное беспроводное питание

- 32, 64, и 128 ГБ  вариантов хранения

- Стекло Corning Gorilla Glass 4

- У него больше мощности. Больше пикселей. Но всё же, кажется, будто мы что-то упустили. Мы не можем указать на это, так что давайте копать глубже. Время разбора!

Шаг 2

- Так же, как и у его трендового собрата, в материалах переднего и заднего корпуса использованы  стекло Gorilla Glass 4

- Взгляд на грань Galaxy

- Шириной в 27 дюймов, S6 всего на волосок тоньше своего брата Galaxy,  S6 Edge (28 дюймов)

- Тоньше, но не меньше: S6 немного выше и шире своего брата и немного тяжелее (6 грамм)

Шаг 3

- S6 Edge ужасно тяжело открывался и  возможно, что и у S6 столько же клея внутри. Этот Galaxy выглядит безупречно и хорош для того, чтобы пускать пыль в глаза, но мы вооружены до зубов − за счёт iOpener

- После короткой борьбы с дежавю, наша верная сверхпрочная вакуумная присоска  и медиатор помогут нам забраться внутрь.

- Похоже, что у S6 и S6 Edge много общего как внутри, так и снаружи.

Шаг 4

- Задние панели похожи настолько, что мы провели с ними сравнительный тест: как и следовало ожидать,  панель S6 Edge (справа) чуть меньше, чем стандартная панель S6 (слева).

- На этот раз клей залил центральную рамку, спрятав винты. Мы запаниковали, подумав, что придется перерыть дисплей в стиле S5.

- Но после очистки клея все винты оказались на месте, а потом и сняты!

Шаг 5

- Пришло время раскрыть этот Galaxy нараспашку.

- Убрав рамку, мы обнаруживаем… S6 Edge?

- Может и нет, но понадобится острый глаз, чтобы найти отличия. Кроме небольшой смены размещения вибропреобразовывателя, его внутренние составляющие – точная копия тех, что внутри другого флагманского смартфона Samsung, что мы недавно разбирали.

Шаг 6

- Кто управляет телефоном? Аккумулятор!

- Снять аккумулятор с S6 должно быть проще, чем с Edge. У Edge кабель аккумулятора проходил под материнской платой перед соединением вверху, что вызывало необходимость снять материнскую плату, чтобы добраться до батареи.

- Похоже, что благодаря небольшому свободному месту внутри стандартного S6, Samsung смог провести кабель вверху платы, что сэкономит один шаг к снятию батареи.

- Также благодаря дизайну плоского экрана, будет проще продвинуть медиатор сразу в щель между аккумулятором и механизмом дисплея, а потом и срезать (такой же крепкий)  клей, удерживающий батарею.

- Едва ли можно сказать, что аккумулятор легко заменить, но сделать это чуть проще, чем у S6 Edge. Однако, это шаг назад от предыдущих моделей Galaxy, таких как S5,где можно было заменить батарею, не используя ничего, кроме мозгов, да и то необязательно.

Шаг 7

- Емкость аккумулятора 3.85 V, 9.82 Втч, что, как утверждает Samsung,обеспечивает до 23 часов телефонных разговоров в режиме 3G, 12 часов пользования интернетом через Wi-Fi и до 57 часов проигрывания музыки.

- Возможно, с переходом на более тяжелые материалы корпуса, Samsung хотел добиться  снижения веса с помощью сокращения батареи. Емкость аккумулятора 9,82 Втч и 10,01 у  S6 Edge кажутся слабыми по сравнению с емкостью  10.78 Втч  у Galaxy S5.

- Аккумулятор немного больше, чем у iPhone6, емкостью в 6.91 Втч, но, видимо у него меньше часов телефонных разговоров. Похоже, что дополнительный экран действительно требует много энергии.

Шаг 8

- Материнская плата всё так же удерживается силой тяготения разъема дочерней платы. Мы быстро стали работать спуджером и смогли взглянуть поближе.

Шаг 9

- Взяв щипцы, мы взглянули поближе на камеры Galaxy.

- Фронтальная камера  S6 на 5 Мпикс как две капли воды похожа на ту, что у его брата Galaxy.

- На этом схожести не заканчиваются. Основная камера на 16 Мпикс с оптической стабилизацией почти идентична той, что у Edge.На этой печатной плате определённо точно такое же техническое оснащение:

- Winbond W25Q32FW последовательная флэш-память

- InvenSense IDG-2030 dual axis гироскоп (с двумя измерительными осями) для оптической стабилизации изображения.

Шаг 10

- Сначала мы исследовали обратную сторону материнской платы и обнаружили серьёзные козыри:

- Samsung Exynos 7420 восьмиядерный 64-битный процессор 2.1 ГГц  Quad + 1.5 ГГц Quad, оснащённый  Samsung K3RG3G30MM-DGCH 3 GB LPDDR4

- Samsung KLUBG4G1BD 32GB NAND Flash память

- Skyworks 78041 Hybrid Multimode Multiband (MMMB) фронтальный модуль (FEM)

- Avago AFEM-9020 PAM

- Broadcom BCM4773 GNSS Location Hub

- Samsung C2N8AF (вероятно процессор для обработки изображений.  )

- Avago A7007 (ранее использовался у  Galaxy S5)

Шаг 11

- Ещё немного знакомых черт находятся на передней стороне платы:

- Wolfson Microelectronics WM1840 аудиокодек

- Samsung S2MPS15 (управление питанием IC (интегральной схемы) скорее всего схоже с   S2MPS11)

- Samsung Shannon 928 RF трансресивер

- Maxim MAX77843 Companion PMIC (интегральные схемы управления питанием)

- Звукораспределитель Maxim MAX98505 Class DG

- Samsung Shannon 600B5D

Шаг 12

- При попытке вытащить дочернюю плату нам помешали LED кабели от soft button.

- LED  кабели от soft button застряли между дисплеем и поддерживающей рамкой дисплея.

- Поэтому мы приподняли рамку дисплея, чтобы освободить дочернюю плату.

Шаг 13

- Только высвободив дочернюю плату, стал хорошо виден аудиоразъём и  современный microUSB (2.0) порт.

- Это заметный шаг назад от S5,который был оснащен USB 3.0 порт, что быстрее в 10 раз.

- На борту мы обнаружили отдельную IC

- Cypress 3175 1501 1885 (очевидно сенсорный контроллер касания или отпечатка пальца)

Шаг 14

- Сняв дисплей, находим точно такой же STMicro FT6BH контроллер тачскрина, как у  S6 Edge.

Шаг 15

- Показатель ремонтопригодности Samsung Galaxy 4 из 10 (10 –легче всего ремонтировать).

- Многие детали модульные и могут быть заменены самостоятельно.

- У S6 нельзя сразу наткнуться на дисплей, как у S5,но его всё равно нужно снять, если хотите заменить USB порт.

- В отличии от S6 Edge, аккумулятор можно снять без предварительного смещения материнской платы, но из-за прочного клея и приклеенной задней панели замена пройдет сложнее, чем обычно.

- Заднее и переднее стекло удваивают вероятность возникновения трещин и сколов, а прочный клей на заднем стекле усложняют процесс разбора гаджета.

- Заменить стекло, не уничтожив дисплей, по всей видимости, невозможно.