Выявление и устранение неисправностей

Данный раздел включает в себя перечень некоторых проблем, с которым может столкнуться пользователь.

Дизельные двигатели «Камминз»

Данный раздел не дает ответы на решение всех проблем, но он может указать на направление решения проблемы.

Дважды подумайте, прежде чем действовать

Внимательно изучите проблему.

1. Были ли предупреждающие сигналы перед возникновением проблемы?

2. Какой ремонт или настройки проводились перед этим?

3. Случалось ли это раньше?

4. Если двигатель еще работает, безопасно ли проводить проверку, не выключив его?

Начните проверку с самого простого

Большинство проблем – простые и легко решаемые. Например, низкая мощность двигателя может быть вызвана ослаблением дроссельной тяги или грязными топливными фильтрами, и т.д. Сначала проверяйте самые простые решения. Это может сберечь ваше время и избавить от дальнейших проблем.

Разбирайте двигатель лишь в крайнем случае

Источник большинства проблем с двигателем может заключаться не в одной детали, а в ее взаимодействии с другими. Например, излишний расход топлива может происходить не только от неправильно настроенного топливного насоса, но и от забитых воздушных фильтров или, возможно, от ограничения вывода выхлопа, что вызывает излишнее давление. Слишком  часто происходит так, что в поисках проблемы двигатель оказывается полностью разобранным,  в результате чего все признаки проблемы оказываются уничтоженными. Убедитесь еще раз, что самое простое решение не работает.

Найдите и исправьте причину проблемы

После исправления механической поломки необходимо найти ее главную причину, чтобы она не повторилась. Например, забитые отверстия инжектора можно заменить, но что-то вызвало их забивание. Причиной может быть неправильная настройка инжектора, или, чаще, наличие воды в топливе.

Инструменты и действия по устранению проблемы

Список инструментов и  действий по устранению проблемы вы можете найти в данном разделе. Список публикаций с номерами изданий находится в конце данного руководства в форме бланка заказа. Список включает все модели двигателей, их ремонт и процедуры восстановления.