Микросхемы µPD6121, 6122

Микросхемы для передачи сигнала дистанционного управления CMOS

ОПИСАНИЕ

Микросхемы µPD6121, 6122 – это микросхемы для передачи инфракрасного сигнала дистанционного управления, использующие формат передачи NEC, который идеально подходит для телевизоров, видеомагнитофонов, звукового оборудования, кондиционеров воздуха и т.д. Комбинируя внешние диоды и резисторы, можно достичь максимального количества из 65536 кодов заказчика. Эти микросхемы идут в маленьких корпусах, следовательно, есть возможность создать лёгкие и компактные передатчики дистанционного управления.

Формат передачи NEC состоит из основных кодов, кодов заказчика (16 бит) и кодов данных (16 бит). Он может быть использован для различных систем, проводя декодирование с помощью микроконтроллера.

Технические характеристики:

- Работа при низком напряжении: VDD= от 2.0 до 3.3 Вольт

- Низкий уровень рассеяния: 1µA Max. (в режиме ожидания)

- Коды заказчика: 65536 (устанавливаются внешними диодами и резисторами)

- Коды данных:

  - µPD6121: 32 кода (одиночный вход), 3 кода (двойной вход), расширяемый до 64  кодов через SEL разъём

  - µPD6122: 64 кода (одиночный вход), 3 кода (двойной вход), расширяемый до 128 кодов через SEL разъём

- Микросхемы µPD6121, 6122 совместимы с кодом передачи (формат передачи NEC) с µPD1913C, 1943G, 6102G, 6102C (смотрите примечание)

- Совместимость выходов:

  - µPD6121G-001 совместим по выходам с µPD1943G (Однако, ёмкостное сопротивление конденсатора связано с выходом генератора и другие параметры изменяются)

  - µPD6122G-001 совместим по выходам с µPD6102G (Однако, ёмкостное сопротивление конденсатора связано с выходом генератора и другие параметры изменяются)

- Стандартные изделия (Версия 1,2)

Примечание   Поставляется только в целях технического сопровождения

Используя этот продукт (в формате передачи NEC), пожалуйста, заказывайте коды заказчика в фирме NEC Новые коды заказчика для µPD6121G-002, µPD6122G-002 не могут быть заказаны

The PD6121, 6122 are infrared remote control transmission ICs using the NEC transmission format that are ideally

suited for TVs, VCRs, audio equipment, air conditioners, etc. By combining external diodes and resistors, a maximum

of 65,536 custom codes can be specified. These ICs come in small packages, thus facilitating the design of light

and compact remote control transmitters.

The NEC transmission format consists of leader codes, custom codes (16 bits), and data codes (16 bits). It can

be used for various systems through decoding by a microcontroller.

FEATURES

• Low-voltage operation: VDD = 2.0 to 3.3 V

• Low current dissipation: 1 A Max. (at standby)

• Custom codes: 65,536 (set by external diodes and resistors)

• Data codes:

• PD6121: 32 codes (single input), 3 codes (double input), expandable up to 64 codes through SEL pin

• PD6122: 64 codes (single input), 3 codes (double input), expandable up to 128 codes through SEL pin

• PD6121, 6122 are transmission code-compatible (NEC transmission format) with the PD1913CNote, 1943GNote,

6102GNote, and 6120CNote.

• Pin compatibility:

• PD6121G-001 is pin-compatible with the PD1943G (However, capacitance of capacitor connected to

oscillator pin and other parameters vary)

• PD6122G-001 is pin-compatible with the PD6102G (However, capacitance of capacitor connected to

oscillator pin and other parameters vary)

• Standard products (Ver. I, Ver. II specifications)

Note Provided for maintenance purpose only

• When using this product (in NEC transmission format), please order custom codes from NEC.

• New custom codes for the PD6121G-002, PD6122G-002 cannot be ordered.