Zaškolovací  protokol. FLUFF – popis činností, dovedností, znalostí

|  | ČINNOST | POPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | BP 01-14, 115 SFJ 70, 81, 83 | Podrobné seznámení s bezpečnostními předpisy 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 115 SFJ 70, SFJ 81, SFJ 83 |
| 2 | OJT 10-820 | Podrobné seznámení s OJT 10-820 |
| 3 | Kontrola a úklid v pytlovně | Kontrola pytlů, obručík uchycení pytlů, uzemnění. Výměna pytle, a jeho čistka. Samozřejmě použití nepoškozeného antistat. nářadí a PPE. |
| 4 | Výměna pytle se superabsorbentem | Zběžná kontrola pytle (děravý apod.). Kontrola ok pytle, závlaček k zajištění. Nasazení pytle a jeho podvázání (popř. vyprázdnění násypky) |
| 5 | Příprava materiálů k napojení | Kontrola mat.čísla (dle výdejky) Kontrola čistoty mat., kvality návinu, průměru role, kontrola nap.jednotky (čistota, čistota horkých drátů, popř. kolejnice a řez. kola /liner, bt/) |
| 6 | Navádění materiálů po přetržení | Navedením dle schématu, kontrola dráhy, válečků. |
| 7 | Výměna sudů s lepidlem a krémem | Před výměnou kontrola hladiny tanku (popř. teplot), kontrola zařízení. Odstraňování „sušenky“ (zbytky lep.z předchozího sudu), nalepení nálepky „horky povrch“ (čas odstranění sudu). PPE |
| 8 | Otáčení a výměna nožů | Kontrola poslední výměny nože a zapisování výměny do archů. Čištění nože a jeho držáku, použití momentového klíče. Po ukončení práce nastavení nože do správné polohy. |

Протокол проведения обучения. Специальность Рабочий - описание деятельности, умений и навыков

|  | Деятельность | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правила по технике безопасности 01-14, Безопасные рабочие нагрузки 70, 81, 83 | Подробное ознакомление с правилами по технике безопасности 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 115 Безопасные рабочие нагрузки 70, 81, 83 |
| 2 | Обучение по месту работы 10-820 | Подробное ознакомление с правилами эксплуатации № 10-820 |
| 3 | Контроль и уборка отсека для пакетов | Проверить пакеты, держатели для пакетов. Замена пакета и его чистка. Обязательно использование исправного антистатического инструмента и средств индивидуальной защиты |
| 4 | Замена пакета с абсорбирующим веществом | Поверхностный осмотр пакета (порван и т.д.). Проверить петли пакетов, крепежные шплинты. Установить пакет и закрепить (либо опорожнить бункер) |
| 5 | Подготовка материала к соединению | Сверить номер материала (согласно накладной) Проверить чистоту материала, качество намотки, диаметра рулона, проверка питающего устройства (чистота, чистота горячей проволоки, а также направляющих и режущих дисков / обшивка, ТБ/ |
| 6 | Подача материала после обрыва | Направление материала согласно схеме, контроль механизма транспортировки и роликов. |
| 7 | Замена бачка с клеем и кремом | Перед заменой необходимо проконтролировать уровень заполнения резервуара (или же температуру), контроль устройства. Удалить остатки клея с предыдущего бачка, наклеить этикетку «горячая поверхность» ( время снятия бачка). Средства индивидуальной защиты |
| 8 | Поворот и замена ножей | Проверить, когда была произведена последняя замена ножей, и внести данные о замене ножей в документы. Очистка ножа и прижимной планки, использовать тарированный ключ. После окончания операции установить нож в правильное положение. |