Правильный выбор дверных петель вовсе не мелочь. Дверь должна хорошо закрываться, не скрипеть. Петли должны сочетаться с дизайном двери и выдерживать нагрузку дверного полотна. Виды дверных петель поражают своим многообразием. Существуют ввертные, накладные, скрытые, врезные и другие виды петель.

Ввертные петли (рис. 1), как правило, используются в дверях с четвертью. Они вворачиваются при помощи штифтов в дверную коробку или в выступ на торцовой части полотна. Ввинчиваемые петли (так еще называют ввертные петли) состоят из двух частей, на каждой из которых располагаются штифты. Петли данного вида могут иметь один (рис. 1 А) или два штифта (рис. 1 В). Один штифт используется для установки на легкие двери, на тяжелые двери ставятся петли с двумя штифтами. Использование петель с одним штифтом на более тяжелых дверях приведет к нарушению соосности и проворачиванию последней. К их плюсам можно отнести относительную дешевизну, надежность и то, что в комплект к ввертным петлям входят декоративные колпачки, помогающие не нарушать единую цветовую концепцию.

Рис. 1

Петли дверные накладные (рис. 2) наиболее дешевые изо всех. Чаще всего они изготавливаются из латуни, а потому прослужат своему хозяину долгое время. Полотно накладной петли не должно быть менее 2 мм, иначе дверь может перекосить. Для обычной межкомнатной двери подойдут петли с размерами 100 на 70 мм, если же дверь более тяжелая и ее высота превышает 2 метра, то выбирайте петли с размерами 125 на 70 мм. К минусам накладных петель можно отнести то, что со временем дверь может скрипеть.

Рис. 2

Очень удобны в применении скрытые петли (рис. 3). Они незаметны при закрытой двери, но позволяют открывать последнюю максимум на 120 -130 градусов. Наиболее качественные скрытые петли итальянского производства. В момент установки дверного полотна петли можно регулировать по трем осям.  Петли дверные скрытые бывают трех цветов: “латунь”, “бронза”, “хром”. Они крепятся с помощью винтов, что менее надежно в сравнении со сварным соединением. Еще один серьезный минус – дороговизна, как самих петель, так и их установки.

Рис. 3

Барные петли (рис. 4) позволяют двери открываться как внутрь, так и наружу. Они выпускаются в размерах 75, 100 и 125 мм (высота).  Барные дверные петли изготавливают из латуни и стали. В России встречаются петли китайского производства, правда от этого их качество совершенно не страдает.

Рис. 4

Дверные петли для металлических дверей могут быть как с подшипниками, так и простые. Самым надежным видом петель являются  дверные петли на опорном подшипнике, выполненные из стали (рис. 5). Они устанавливаются на тяжелые входные двери и обеспечивают плавность их открытия. Петли на опорном подшипнике не скрипят, требуют небольшое количество смазки и служат гораздо дольше других петель.

Рис. 5

Простые дверные петли (без подшипника) (рис. 6) устанавливаются на технические двери и люки. Их плюсом является малая цена. Для надежности сварки петли можно усилить так называемыми флажками. Внешний вид такой двери, конечно, ухудшиться, что вряд ли подойдет для квартиры. При использовании петель, как с подшипниками, так и без них, дверь будет открываться без ограничений.

Рис. 6

Для большей безопасности  металлические двери со стороны петель должны снабжаться пассивными ригелями, что убережет дверь от снятия.

Для установки на межкомнатных дверях (какой бы из предложенных видов петель вы не выбрали) идеально подойдут регулируемые дверные петли. Они регулируются в трех плоскостях  и позволяют сэкономить на услугах мастера. Конечно, сами регулируемые петли дороже, чем нерегулируемые, но зато они позволяют скорректировать дефекты установки двери и устранить перекосы, которые  могут возникнуть при эксплуатации. Минусом таких петель можно считать то, что они рассчитаны на двери весом 60 – 80 кг, а для более тяжелых вариантов не подходят.

Надеемся, наши рекомендации позволят сделать вам правильный выбор. Пусть ваши двери обретут достойные петли!