ЗНАКОМСТВО С ПАРАПЛАНОМ

Для большинства жителей России параплан – экзотический летательный аппарат, одно из спортивных увлечений современной молодежи. При этом среднестатистический россиянин в лучшем случае видел параплан только по телевизору и об его устройстве и принципе работы не имеет ни малейшего понятия. Попробуем восполнить этот пробел.

Название «параплан» образовано от двух слов: ПАРАшют ПЛАНирующий. Посмотрите на рисунок. Параплан – сверхлегкий летательный аппарат, представляющий собой планер с мягким крылом, которое надувается через воздухозаборники набегающим потоком воздуха. Несмотря на то, что крыло параплана сшито из мягкой ткани, аналогичной парашютному шелку, в полете его поверхности становятся гибкими и упругими как напольные покрытия типа линолеума.

Параплан состоит из следующих конструктивных элементов:

- крыла, создающего подъемную силу;

- системы строп, с помощью которой производится распределение веса пилота по крылу и осуществляется управление парапланом в полете;

- подвесной системы для пилота;

- спасательного парашюта.

Взгляните на рисунок еще раз. В поперечном сечении параплан имеет классический профиль самолетного крыла. Подъемная сила создается этим крылом при обтекании встречным потоком воздуха за счет разницы давлений над крылом и под крылом. Благодаря некоторым хитростям конструкции и системы управления, у параплана направление подъемной силы может быть направлено не только вверх, но и вперед. Крыло, стропы и тело пилота создают силы сопротивления движению, которые приводят к расходу набранной высоты. Поэтому в полете параплан постоянно снижается (планирует), пока не приземлится.

Для набора высоты пилот параплана должен находиться в зоне восходящего динамического потока воздуха, который обычно образуется вблизи холмов или крупных возвышенностей, либо в зоне термика - термического потока нагретого воздуха, восходящего от поверхности земли. Кроме того, для стартового набора высоты и выхода параплана в зону подходящего термика используется буксировка на лебедке, для которой (по мнению новичков) очень неплохо бы купить напольное покрытие для разбега. Набрав достаточную высоту порядка 3 500 м, парапланерист совершает полет по намеченному маршруту, используя попадающиеся на пути динамические и термические потоки воздуха.

Подводя итог нашему краткому курсу, можно сказать, что при внешней схожести со своим старшим братом парашютом параплан (взгляните на рисунок) предоставляет гораздо больше возможностей для свободного полета. На параплане пилоты-любители обычно совершают полеты длительностью 2 – 3 часа на расстояние до 50 километров. При этом набор высоты составляет 1 – 2 км. На парашюте, к сожалению, можно лишь планировать в заданную точку в течение всего лишь нескольких минут.