3. Измерение фазовой характеристики

Подсоедините генератор аудиосигнала и осциллограф к испытываемому усилителю как показано на рис. 5. Если усилитель не дает фазового смещения исходного сигнала, то осциллограф покажет прямую линию, как указано на рис. 5А. Если эта прямая линия загибается сверху и снизу, как показано на рис. 5В, то это означает, что сигнал испытывает амплитудные искажения. В этом случае, снизьте уровень сигнала генератора и меняйте частоту сигнала. Это приведет к тому, что прямая линия на осциллографе постепенно преобразуется в эллипс. Из конфигурации этого эллипса можно вычислить следующим образом:

Измерьте максимальное горизонтальное отклонение и примите его за X, затем измерьте расстояние между точками пересечения эллипса и горизонтальной оси и примите его за Х, как указано на рис.6. Угол фазового смещения можно вычислить следующим образом:

Используйте таблицу тригонометрических функций, вычислите значение угла смещения по фазе.

На картинке:

Генератор аудиосигнала

ВЫХОД  	Испытываемый усилитель	Осциллограф

(А) Нет искажений амплитуды (В) Искажения амплитуды с обеих сторон

Рис.5 Измерение фазовой характеристики

Рис.6 Вычисление угла смещения фазы.