## Atoll A-313 EGR

Фильтр трехступенчатой очистки Atoll A-313 EGR предназначен для удаления из воды механических примесей, солей тяжелых металлов и цист бактерий.

Оснащен специальным картриджем, препятствующим образованию накипи на водонагревательных приборах.

### Три полноразмерные ступени очистки:

- Происходит "грубая" очистка от механических примесей.

- Фильтрующий угольный элемент с добавками в виде кристаллов гексаметафосфата препятствует образованию коррозии на внутренней поверхности водонагревательных приборов, а также предотвращает образование накипи.

- Задействован фильтр из порошкового активированного угля, который является эффективным при фильтрации вредных органических соединений.

Прессованный уголь также понижает содержание хлора, удаляет механические загрязнения с диаметром частиц до 0,5 мкм и цисты Giardia и Cryptosporidium. Картридж также содержит специальный ионообменный материал, устраняющий тяжелые металлы.

Фильтр легко устанавливается под мойкой  - рекомендуемое место для установки бытового фильтра для воды. Хромированный кран питьевой воды монтируется на мойке или столешнице. Прозрачный корпус первой колбы позволяет следить за степенью загрязнения картриджа для его своевременной замены. 

Оснащен отдельным краном для питьевой воды.

# Характеристики Atoll A-313 EGR:

- Степень очистки (мех. примеси до 20 мкм) - 99%

- Степень очистки (хлор и его соединения до 2 ppm) -  95%

- Рабочее давление воды -  до 6 атм.

- Рабочая температура воды - от +5 до +40

- Присоединительные размеры -  0,5 дюйма

- Габаритные размеры в сборке - 365 х 145 х 355 мм

- Масса -   4 кг

http://www.mywater.ru/product/atoll-a-313-e-trehstupenchatyj/

http://www.atoll-filter.ru/index.php?categoryID=1 http://www.bestwater.ru/shop/UID_649.html