Корды для охранно-пожарной сигнализации

Патч-корд для охранно-пожарной сигнализации (коммутационный кабель, англ. patching cord – соединительный шнур) – электрический сетевой кабель, предназначенный для коммутации двух электрических приборов друг к другу. Составная часть структурированной коммутационной системы (СКС). Главным отличием патч-корда для охранно-пожарной сигнализации от сетевого кабеля является применение многожильного кабеля. Данные изделия при своей эксплуатации претерпевают большое количество изгибов и перегибов, поэтому должны иметь хорошую гибкость и высокую прочность. Многожильный кабель, в отличии от цельного, уменьшает передаточные параметры, но увеличивает гибкость и значительно снижает минимальный радиус безопасного прогиба провода. Все патч-корды для охранно-пожарной сигнализации на два вида: патч-корды для охранно-пожарной сигнализации изготовленные из меди и патч-корды для охранно-пожарной сигнализации с использованием технологии оптоволокна.

Медные патч-корды

Патч-корды для охранно-пожарной сигнализации на основе медного сердечника классифицируют:

- Телефонные патч-корды для охранно-пожарной сигнализации rj11;

- Копьютерные патч-корды для охранно-пожарной сигнализации UTP cat 5e;

- Экранированные патч-корды для охранно-пожарной сигнализации FTP cat 5e;

- Копьютерные патч-корды для охранно-пожарной сигнализации UTP cat 6;

- Патч-корды для охранно-пожарной сигнализации типа 110.

Наиболее часто используют кабели длиной один и три метра.

Патч-корды на основе оптоволокна.

По типу волокна оптические патч-корды для охранно-пожарной сигнализации подразделяют:

- Одномодовые патч-корды для охранно-пожарной сигнализации;

- Многомодовые патч-корды для охранно-пожарной сигнализации.

По виду применяемых коннекторов наибольшее распространение имеют:

- Патч-корды для охранно-пожарной сигнализации cs на основе оптоволокна;

- Патч-корды для охранно-пожарной сигнализации lc на основе оптоволокна;

- Патч-корды для охранно-пожарной сигнализации ас на основе оптоволокна;

- Патч-корды для охранно-пожарной сигнализации st на основе оптоволокна.

Классификация патч-кордов для охранно-пожарной сигнализации

Патч-корды RJ-45 - RJ-45 Категория 5e:

• Патч-корд UTP, категория 5e, разъем стандартный;

• Патч-корд UTP, категория 5e, разъем укороченный;

• Реверсивный UTP;

• Реверсивный патч-корд UTP, категория 5e, разъем укороченный, защита замка;

• Патч-корд STP, категория 5e, экранированный;

• Реверсивный патч-корд STP, категория 5e, экранированный;

Патч-корды RJ-45 - RJ-45, категория 6;

Патч-корды 110 тип - 110 тип;

• Патч-корд 110 тип-110 тип, 1 пара;

• Патч-корд 110 тип-110 тип, 2 пары;

• Патч-корд 110 тип-110 тип, 4 пары;

• Патч-корды 110 тип - RJ-45;

Патч-корды RJ-12 - RJ-12(телефонный).

Конструкция патч-корда для охранно-пожарной сигнализации.

- Осевой блок – центральная трубка, которая заполняется при изготовлении гидрофобным наполнителем. Этот элемент заполняет пространство между оптическими волокнами, которые укладываются упорядоченными пучками либо свободно(не закреплены между собой).

Вот представлены виды оптических волокон, которые используются при изготовлении патч-кордов для охранно-пожарной сигнализации:

  - Оригинальное одномодовое оптоволокно ITU-T G.652;

  - Одномодовое оптоволокно со смещением нуль-дисперсией ITU-T G.653;

  - Одномодовое оптоволокно со смещением ненуль-дисперсией ITU-T G.655;

  - Многомодовое оптоволокно, имеющее сердцевину радиусом 25 мкм ITU-T G.651;

  - Многомодовое оптоволокно, имеющее сердцевину радиусом 31,25 мкм.

- Межволоконный гидрофобный заполнитель;

- «Броня», выполненная в виде кольцеобразных стальных проволочек;

- Внешняя оболочка (сложный полимер или материал, на допускающий горения).

Применение патч-кордов для охранно-пожарной сигнализации.

Патч-корд (оптический сетевой кабель) для охранно-пожарных сигнализаций производится с целью использования его для передачи информации посредством электрических импульсов(медный сердечник) или инфракрасного излучения(оптоволоконный сердечник). Возможно использование данного сетевого кабеля для прокладки под слоем грунта различных видов. В открытую траншею укладка патч-корда для охранно-пожарной сигнализации производится кабелеукладчиком ножевого типа. При отсутствии рекомендуемых условий допускается  проведение кабеля в трубах, городских канализациях, бетонных блоках и плитах(в специальных пустошах), на мостах, эстакадах, в путепроводах.

Типовые технические параметры патч-корда для ОПС

- Наименование: патч-корд для охранно-пожарной сигнализации;

- Количество медных сердечников: 1;

- Количество оптических волокон: 2 – 50;

- Диаметр сечения провода: 11,6 – 14,2;

- Восприимчивость к нанесению ударов(стойкость),кДж: до 35;

- Восприимчивость к оказываемому давлению, кН/см: 0,4 – 1,1;

- Допустимость длительного растягивания, кН: 6,85 – 8,9;

- Масса патч-корда для охранно-пожарной сигнализации, гр: 260 – 345;

- Минимальный радиус изгиба, мм: 235 – 285;

- Диапазон температур, при котором возможна эксплуатация, °С: -55 + 80.

На современном этапе развития науки и техники волоконно-оптические системы связи приобретают все большее значение. Высокая скорость передачи цифрового потока данных играет большую роль особенно с возрастанием расстояния между абонентами сети. Волоконно-оптическая технология является более удобным, надежным и скоростным способом передачи информации, в отличие от классических металлопроводных систем. По оптическому волокну информация передается при помощи многократного отражения инфракрасного излучения, что обеспечивает движение потока данных со скоростью света.

Восстановления патч-кордов для охранно-пожарной сигнализации.

Прокладка оптического волокна имеет существенные отличия от прокладки обыкновенного металлического сетевого кабеля. Главное отличие заключается в том, что при невыполнении рекомендаций по укладке оптоволоконного кабеля могут возникнуть ряд проблем, в частности возрастает возможность повреждений непосредственно оптического волокна. Такие неисправности требуют специального обслуживания при помощи квалифицированного специалиста. А, следовательно, и дополнительных финансовых затрат. Самым распространенным способом устранения неполадок является сварка. Сложность данного метода заключается в том, что необходимо точно определить какая часть какой принадлежит. Для этого производят «прозвон» кабеля.

Делаем патч-корд для ОПС своими руками.

Патч-корд для охранно-пожарной сигнализации является электрическим сетевым кабелем, концы которого оснащаются разъемами. При помощи этого кабеля возможна легкая подключения одного электронного устройства другому, в частности ОПС.

Для изготовления самодельно патч-корда для охранно-пожарной сигнализации понадобятся:

- Плоскогубцы для обжима контактов кабеля разъемов;

- Плоскогубцы для обрезки провода;

- Кабельная бухта;

- Разъемы RJ-45.

Технология создания патч-корда для охранно-пожарной сигнализации

- Необходимо из кабельной бухты витой пары взять конец кабеля;

- Отмерить необходимую длину провода(кабель должен доставать от ОПС до блока управления, при этом должна быть исключена возможность его повреждения). Необходимо выбирать длину сетевого кабеля таким образом, чтобы потом можно было покрыть его защитной оболочкой.

- Удалить изоляцию на расстоянии 25-40 сантиметров от начала кабеля(взору откроются восемь жил, которые отличаются друг от друга цветом и скручены парами).

- Расправить жилы. Они должны быть прямыми и ровными, четко разделенными между собой.

- Расправленные жилы необходимо расправить в одном направлении и свести вместе, в одну линию в определенном порядке(Т568В).

- Непосредственный обжим кабеля. Клещами, предназначенными для обжима кабеля, необходимо аккуратно подрезать торцевую част проводов;

- Взять разъем, повернуть его контактами вниз (язычок конектора должен оказаться вверху).

- Осторожно удерживая контакты, вставить конец кабеля в соответствующие треки разъема. Каждый оптоволоконный провод должен попасть в соответствующее положение на коннекторе.

- Удостоверившись, что контакты расположены правильно, поместить разъем в клещи для обжима, в специальную нишу, которая специально для этого и предназначена.

- Осторожно придерживая провод, сжать клещи для отжима до упора. Необходимо как следует «прожать» все контакты.

- Разжать клещи для отжима и проверить качество обжима. Все контакты должны оказаться на своих местах, не вываливаются из треков.

- Повторить действия 1 – 11 с противоположным концом кабеля.

Главнейшим шагом на завершающем этапе проверки патч-корда для охранно-пожарной сигнализации является проверка на соответствие полученного кабеля стандарту 10BaseT и готовность его к работе.

Проверка патч-корда для охранно-пожарной сигнализации.

- Включить тестирующее устройство;

- Патч-корд для охранно-пожарной сигнализации вставить обеими разъемами в тестирующее устройство;

- Индикаторы тестирующих устройств отобразят работу кабеля. При совпадении индикации на обоих тестирующих устройствах патч-корд для охранно-пожарной сигнализации считается работоспособным.

- Патч-корд для охранно-пожарной сигнализации считается не рабочим в случае, если результат проверки отрицательный (не совпадает индикация на тестирующих устройствах).

- Повторить операции 1 – 11 для обоих концов кабеля.

Отличия заводского патч-корда для охранно-пожарной сигнализации от самодельного.

Специалисты в области конструирования локальных вычислительных сетей утверждают, что использование самодельных патч-кордов для охранно-пожарной сигнализации пожжет повлечь за собой неисправную работу техники вплоть до полного ее выхода из строя. Самодельные патч-корды для охранно-пожарной сигнализации не проходят проверки на специальных устройствах. При производстве патч-кордов для охранно-пожарной сигнализации большинство готов экземпляров, не пройдя тестирование, отправляются на переработку. Таким образом достигается поддержание необходимого стандарта качества. Патч-корды для охранно-пожарной сигнилизации, произведенные на специальном оборудовании, гораздо прочнее, могут переносить большее количество переподключений, нежели самодельные кабели. Для этих целей заводские патч-корды для охранно-пожарной сигнализации оснащены специальными «хвостовиками» - пластмассовыми или прорезиненными деталями, которые позволяют выдергивать кабель из устройство, держась за провод, при этом не опасаясь, что контакты вылетят из разъемов или нарушится целостность какого-либо одного контакта.