| 1. DESCRIPTION OF THE MACHINE This service manual refers to industrial machines, finalised to the object of winding sections, hoses or such like in coils. These machines are provided with movable external mechanical elements, such as reels, bayonets, the material guide, the hose clamp. They are also equipped with electrical and electronic control devices and with other accessories provided on request. The machines of the ML 1-2-3 series are provided (in view of their light weight and to facilitate their movement inside the production plants in which they are to be used) with castor wheels and with 2 safety shoes to immobilise the unit during operations. The heavier machines of the ML 4-5-6 series have no wheels or safety shoes and will thus operate in a fixed position. 2. GENERAL The machine to which this manual refers is an industrial machine. It is thus to be used for the sole objects (indicated in paragraph 1) that are specific for that type of machines. Please see the table of correspondence between hose diameter and reel diameter. These objects can be attained successfully without giving rise to anomalies that jeopardise the health and safety of people, through operations on the part of operators informed of the contents of this manual and trained for the consequent needs. As regards the technical terms included in this manual please refer to the corresponding enclosed drawings. Uses of the machine other than those indicated in this manual are prohibited. 3. HANDLING AND TRANSPORT Transport is taken care of by the purchaser in a suitable manner. It is essential to fasten the machine to the flatbed with ropes or other means. In the case of machines with castor wheels, raise the two safety shoes fitted on the base and fasten the machine. Take care not to damage any part of the machine if no packing material has been requested for the machine. It is in any case essential to provide transport in a covered vehicle. If this is not available, protect the machine with a suitable water-proof tarpaulin. The machine is not to be dragged along on its base if it is not provided with wheels. The machine is not to be moved in a position other than that when it is supported along its entire base (machines with no wheels) or on two wheels and two safety shoes (machines with wheels). 4. LIFTING THE MACHINE Check the machine tare indicated on the packing and/or on the machine itself on the identification nameplate. Lifting the machine (for moving it inside the plant or for loading/unloading from means of transport) will take place as follows: Machine with packing material The (rigid type) packing materials can be either cages or closed cases. Wood will be used in both cases. The positions for placing the ropes, chains or other lifting devices are easily identified (marks made with yellow paint) on the outside of the packing material. These positions take into account the centre of gravity of the machine and its position relative to the inside of the packing material. The machine is thus not to be lifted using points other than those indicated. Dangerous tilting can take place. In the case of machines shipped in containers, it is necessary to follow the indications given by the owner of the container itself. Machines without packing material Check that the eyebolts are properly tight in their seat. If this is not the case use an appropriate tool to tighten them firmly. The machine is always provided with eyebolts in a variable number and position in relation to the type of machine. Lifting will take place using all the eyebolts provided, by means of hooks or ropes. The machine is not to be lifted using points other than those indicated: no lifting should take place from the wheels, the base or any other point. 5. DISPOSAL OF PACKING MATERIAL In the case of machines transported in a packing case (case or cage), proceed as follows: 1) check that the packing material has not been damaged; 2) unpack the machine in a wide area that excludes the passage of people or equipment within a minimum distance from the perimeter of the packing material, equal to at least its longer side; 3) Use a tool suitable for unfastening the nailed-down parts; 4) Use protective gloves to avoid direct contact with any dangerous parts of the packing material (nails, wood splinters, other); 5) Remove the different parts in the following order: a) lid; b) sides; c) bottom. 6) The physical elimination of the disposable packing material will take place in full compliance with local regulations concerning the disposal of industrial waste. 7) Check the integrity of the various visible parts of the machine. 8) The same packing materials should not be used again. 6. TEMPORARY STORAGE If it is necessary to store the machine for some time before final installation, it should be housed in an area protected against the weather and the possibility of damage due to mechanical means in movement. In the case of machines with packing material it is recommended that they be unpacked at the time of installation. | 1. ОПИСАНИЕ МАШИНЫ Настоящая инструкция по эксплуатации относится к технологическому оборудованию, разработанного для изготовления витых секций, труб или подобной продукции методом намотки. Подобное оборудование снабжено внешними подвижными элементами, такими, как шпули, байонеты, направляющие для материала, шланговые хомуты. Оборудование также оборудовано электрическими и электронными управляющими устройствами и другими механизмами, которое могут быть предоставлены по запросу. Машины серий ML 1-2-3 поставляются с шарнирными колесами и двумя тормозными колодками, которые ввиду небольшой массы машины обеспечивают ее неподвижность в процессе производства, а также облегчают перемещение оборудования на заводах, где оно используется. Поскольку более тяжелые машины серий ML 4-5-6 работают в стационарном положении, колеса или колодки для них не предусмотрены. 2. ОБЩЕЕ Оборудование, к которому относится данная инструкция по эксплуатации, является производственным. Соответственно, инструкция должна применяться исключительно в целях, указанных в параграфе 1, которые являются специфическими для этого типа машин. Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей соответствия между диаметром трубы и диаметром бобины. Безопасная для здоровья людей работа оборудования обеспечивается путем его правильной эксплуатации операторами согласно правилам данной инструкции, с которой они должны быть в полной мере ознакомлены и обучены для дальнейшей работы. Что касается технических терминов, используемых в этой инструкции, то они пояснены соответствующими рисунками/чертежами. Использование машины в любых других целях, кроме описанных в этой инструкции, запрещено. 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА Ответственность за надлежащую транспортировку возлагается на покупателя оборудования. Во время перевозки машины необходимо надежно закрепить ее на платформе с помощью тросов или других крепежных средств. При закреплении машин с шарнирными колесами необходимо поднять две тормозные колодки, прикрепленные к основанию. Необходимо соблюдать осторожность для того, чтоб не повредить любую часть машины, если для нее не предусмотрен никакой упаковочный материал. Транспортировка должна осуществляться только в закрытом транспортном средстве. Если это невозможно, необходимо тщательно закрыть оборудование подходящим водонепроницаемым материалом (брезентом). Запрещается волочение машины на ее основании, если она не снабжена колесами. Запрещается установка машина в положение, при котором она не поддерживается вдоль всего основания (для машин без колес) или на двух колесах и двух тормозных колодках (для машин с колесами). 4. ПОДЪЕМ МАШИНЫ Проверьте вес упаковки машины, указанный на упаковке и/или на самой машине на идентифицирующей табличке. Подъем машины для ее перемещения по территории завода или для погрузки/разгрузки с/на транспортное средство производится в следующем порядке: Для машин, упакованных в защитный материал В качестве упаковочных материалов жесткого типа могут использоваться клети или закрытые ящики, при этом в обоих случаях используется дерево. Места закрепления тросов, цепей или других грузоподъемных механизмов обозначены желтыми метками на упаковочном материале. При определении мест закрепления были учтены центр тяжести машины и ее положение внутри упаковочного материала. Запрещено поднимать машину, используя другие точки креплений, кроме обозначенных, т.к. может машина может накрениться под опасным углом. Если оборудование поставляется в контейнерах, необходимо следовать предписаниям владельца контейнера. Для машин без упаковочного материала Убедитесь, что болты с проушинами надежно и плотно закреплены в своих гнездах; если они ослабли, затяните их с помощью соответствующего инструмента. Оборудование всегда снабжается болтами с проушинами, количество и расположение которых зависит от конкретного типа машины. При подъеме с помощью тросов или крюков должны быть задействованы все болты. Запрещено поднимать машину, используя другие точки креплений, кроме обозначенных. Запрещено производить подъем с помощью механизмов, закрепленных на колесах, основании или в других местах оборудования. 5. СНЯТИЕ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА Если машина перевозится в таре (ящик или клеть), выполните следующее: 1) проверьте целостность и отсутствие повреждений упаковочного материала; 2) распакуйте машину на заранее подготовленном достаточно большом участке, исключив возможность перемещения людей или оборудования в пределах минимального расстояния от периметра снимаемого упаковочного материала – это расстояние должно быть не меньше длинной стороны упаковки; 3) Используйте подходящий инструмент для отсоединения прикрепленных гвоздями частей; 4) Во избежание возможности получения травмы от какой-либо опасной части упаковочного материала (гвозди, деревянные щепки и пр.) используйте защитные перчатки; 5) Снимите части упаковки в следующей последовательности: a) крышка; b) боковые панели; c) основание. 6) Утилизация всего упаковочного материала должна производиться в полном соответствии с местными инструкциями, касающимися утилизации промышленных отходов. 7) Проверьте целостность всех видимых частей машины. 8) Повторное использование тех же самых упаковочных материалов запрещается. 6. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ В случае необходимости временного хранения машины до ее окончательного монтажа должно быть выделено специальное место, защищенное от внешних погодных условий и исключающее возможность повреждения оборудования движущимися механическими средствами. Если оборудование поступило в оригинальной упаковке, не рекомендуется снимать ее до момента начала монтажа. |
| --- | --- |