Robinson Armament XCR

Robinson Armament XCR автомат, спроектированный начинающим маленьким предприятием Robinson Armament Co.(США) намеренно для принятия участия в конкурсе на новую штурмовую винтовку для американского спецназа, называемого "SOF/SCAR". Производители утверждают, что во время конструирования им удалось достичь качественного и надежного в любых обстоятельствах оружия, а замена ствола (изменение длины ствола и смена калибра используемых боеприпасов) дает возможность стрелку останавливать свой выбор на "штурмовой винтовке/карабине/компактном карабине".

Robinson Armament XCR-L (легкая винтовка) автомат, созданный для стрельбы боеприпасами трех: либо калибров 5.56x45 мм, либо 6.8x43 мм (6.8 Remington SPC) и, наконец, 7.62x39мм. Автоматика винтовки функционирует за счет применения мощи пороховых газов, узел газоотвода с поршнем размещен над стволом. Проект XCR-L соответствует всем правилам, применимым к винтовкам в армии США, вследствие этого в стандартной комплектации данного оружия нет газового регулятора. Тем не менее, предусмотрена установка оригинального регулирующего устройства в конструкции системы газоотвода. Другими словами, стрелок имеет возможность отдельно купить и вмонтировать регулятор. Свободно распространяемая, самозарядная модель XCR-L оснащена четырех позиционным газовым регулятором. Поворот затвора на три различных боевых упора осуществляет запирание ствола винтовки. Корпус ствольного короба включает в себя две половины: нижнюю и верхнюю. УСМ и предохранитель находится в нижней половине, так же как и приемник магазина. В верхней части размещены ствол, затвор и газоотводная система. УСМ дает возможность как одиночного, так автоматического ведения огня (в свободно распространяемой версии поддерживается только одиночный выстрел). Рычаг предохранителя, объединен с переводчиком режимов огня (армейский вариант) и находится над пистолетной рукоятью на левой и правой стороне оружия. Рукоять взведения затвора расположена с левой стороны ствольного короба.

Robinson Armament XCR-L поставляется со стволами разного размера. Все зависит от желания владельца: XCR-L может быть использован как суперкомпактный карабин (ствол длиной 292 мм (11.5 дюйма)), как карабин (ствол длиной 368 мм (14.5 дюйма), 406 мм (16 дюймов)), либо как автомат (длина ствола 470 мм (18,5 дюйма)). Стандарт для этой винтовки - 16 дюймовый ствол. В базовую комплектацию винтовки входит металлический, каркасный приклад, складывающийся на право. Как и со стволами, стрелок может предпочесть один из нескольких прикладов: либо стационарный приклад, выполненный из металла, либо регулирующийся по размеру упор, внешне напоминающий приклад обрезов моделей Colt М4 и др. Корпус оружия изготовлен из металлического листа методом штамповки. Верхняя часть ствольного короба оборудована "Picatinni"(направляющие), расположенными слева и справа ствола, и сверху и снизу ствольного короба. Направляющая, расположенная сверху, используется для крепления различного рода прицельного оборудования(в комплектации XCR-L стационарный открытый прицел не предусмотрен). Прочие направляющие применяют под установку различных второстепенных приспособлений (рукоятки, фонари и тд.), на армейский вариант регламентирован подствольный гранатомет. Для исключения травм, на невостребованные направляющие надеваются специальные пластины, сделанные из плотной пластмассы. Для питания применяются магазины различного вида вместимости (в зависимости от калибра). К калибру 5.56 мм подходят магазины любой емкости от винтовок моделей М4/М16, включая пластиковые и барабанный C-Mag. Для калибра 6.8 мм используются специально выпускаемые 26 зарядные магазины, в то время как для калибра 7.62 мм были специально разработаны магазины вместимостью 30 патронов.

Как уже упоминалось, XCR-L является мультикалиберной, модульной винтовкой. Смена калибра производится путем замены ствола и вместе с тем смены затвора с затворной группой, в то время как нижняя часть ствольного короба неизменна. В виду этого к XCR-L не подходят шаблонные магазины от АК-47/АКМ (магазины не годятся под приемник НАТО, также экстракция магазина различна). По словам производителей стрелок, владея минимальными знаниями, может самостоятельно заменить калибр оружия не более чем за 5 минут. Винтовку возможно приобрести под любой названный калибр, смена калибра производиться при помощи дополнительного комплекта, который включает в себя ствол с газблоком, затворную группу и магазин. Вся комплектация, так же как и запасные стволы различной длины предлагаются фирмой производителем к продаже.

Однако, не смотря на все положительные качества, винтовка не очень успешно поучаствовала в конкурсе на новую оружие для спецназа "SOF/SCAR" (XCR-L получила дисквалификацию за отсутствие модуля холостого ведения стрельбы), винтовка завоевала положительные оценки экспертов и инженеров. Производители говорят, что XCR-L имеет устойчивый спрос среди гражданских лиц на рынке, а до конца 2007 года объявили производство "среднего" автомата XCR-М калибра 7.62x51mm (.308 Win.).

| Тактико-технические характеристики Robinson Armament XCR-L (5.56х45) |
| --- |
| Калибр | 5.56 мм |
| Патрон | 5.56х45 (.223 Rem) |
| Длина оружия, мм | 959 |
| Длина ствола, мм | 406 |
| Масса без патронов, г | 3400 |
| Скорострельность, в/м | 550-600 |
| Прицельная дальность стрельбы, м | ? |
| Начальная скорость пули, м/c | ? |
| Емкость магазина, патронов | 30 (стандартный) |