SIG SG 550 (Stg.90)

В середине восьмидесятых годов Швейцарские Вооруженные Силы взяли на вооружение новую штурмовую винтовку - Stg.90. Именно так была названа новейшая винтовка концерна SIG (Schweizerische Industrie-Gesellschaft) - SG 550. Проектирование оружия, для замены устаревшей модели Stgw.57 (SIG 510), велось с конца семидесятых годов. Конструкторам предприятия SIG удалось изготовить автомат, полностью соответствующий всем предъявленным запросам по надежности и точности. Во время испытаний винтовка SG 550 подвергалась жестким испытаниям, однако она не потеряла боеспособности.

SG 550 – автомат калибра 5,56х45 мм NATO с газовым двигателем. Поворотный затвор запирает ствол на два стандартных боевых упора. Газовая камера снабжена регулятором, имеющим всего три положения. Два из них нужны для регулировки давления в камере во время ведения стрельбы в условиях хуже среднего. Его третье положение полностью закрывает канал для газоотвода и применяется исключительно для запуска винтовочных гранат. Курковый УСМ дает возможность ведения одиночной и автоматической стрельбы с отсечением по три патрона. Предохранитель-переводчик четырехпозиционного варианта смонтирован по обе стороны от ствольного короба. SG 550 имеет функцию затворной задержки приостанавливающей затвор в заднем положении при пустом магазине. Рукоять взведения имеет верхнее направление для удобства действий обеими руками. Так же она оборудована резиновым колпаком для более удобной работы при пониженных температурах.

Под пластиковым цевьем, состоящим из двух половин, закреплена складывающаяся металлопластиковая сошка. Каркасный, складной приклад (поворот на правую сторону ствольного короба позволяет сложить приклад) тоже выполнен из пластика. Питание из 20-ти и 30-ти патроноых магазинов коробчатого типа. Магазины сделаны из абсолютно прозрачного пластика, который имеет метки на уровне 10-ти и 20-ти патронов. Также магазины оснащаются особыми клипсами для закрепления одного магазина к другому. Прицельное оборудование выполнено по шаблону G3(германская модель). В комплектацию входит мушка и целик барабанной конструкции с набором диоптрических линз для стрельбы(для различного расстояния). Также возможно использование стандартных швейцарских прицельных приспособлений. В комплекте с винтовкой поставляется штык нож, так же допустимо использование гранатомета GL 5040 (выпуска фирмы SIG).

Тактико-технические характеристики:

_____________________________________________________________________________________

Калибр :					5,56 мм

Патрон :					5.56х45 (.223 Rem)

Длина оружия, мм :				998

Длина ствола, мм :				528

Масса без патронов, г :			4100

Скорострельность, в/м :			700

Прицельная дальность стрельбы, м:  		650

Начальная скорость пули, м/c :		980

Емкость магазина, патронов :			20 / 30