TAVOR (TAR/CTAR/STAR)

Штурмовой винтовка TAR 21 TAVOR сконструирована концерном Israel Military Industries как смена стоящим в то время на вооружении Израиля автоматам M16, производства Соединенных Штатов Америки. В отличие некоторых моделей, спроектированных Israel Military Industries ("Galil", "Ieriho"), ТАR не является усовершенствованной или переделанной версией другой витовки. Это абсолютно новая модель, сконструированная израилетянами "с нуля".

TAVOR - винтовка калибра 5.56 мм, собранная по принципу "Bull-pap". Схема функционирования автоматики – отвод некоторого количества пороховых газов от ствола. Запирание ствола разворотом затвора на 7 упоров. Газовый поршень с довольно длинным рабочим ходом и крепко закреплен на затворной раме. УСМ - курковый, установлен в прикладе и дает возможность двух режимов стрельбы (одиночный и автоматический). Самый неприятный недостаток "Bull-pap’ов" – нет  возможности ведения стрельбы с левого плеча ввиду близко установленного окна для вывода использованных гильз. Как выход из этой проблемы, почти на всех автоматах серии TAVOR сделаны два окна для вывода гильз (по одному на каждой стороне соответственно). Автомат очень просто переделать в полевых условиях для ведения стрельбы с левого плеча: для этого нужно лишь не полностью разобрать винтовку, "перевернуть" затвор и вновь собрать оружие. Выбрасыватель и отражатель размещенны на затворе. Рукоять заряда, установленная слева над цевьем, однако вырезы под нее специально сделаны и с левой, и с правой сторон оружия. Благодаря этому рукоять может быть установлена как слева, так и справа. При стрельбе рукоятка всегда в неподвижном состоянии. Переводчик-предохранитель TAVOR’a – трехпозиционный, размещен над пистолетной рукоятью. Корпус винтовки изготовлен из высокопрочных полимерных материалов в сбалансированном сочетании с более легкими сплавами. TAVOR оснащается различными оптическими приспособлениями, в том числе  на TAVOR’e можно часто увидеть коллиматорный прицел. Открытых прицельных устройств автомат, как правило, не имеет. При необходимости автомат оснащается дополнительным устройством, таким как прицел ночного видения ITL N/SEAS, размещенным сзади основного прицела.

Питание осуществляется из стандартизированных NATO’вских магазинов от автомата М16. Так же в комплектации винтовки может присутствовать глушитель, гранатомет М203, также вполне возможно ведение стрельбы ружейными гранатами, одеваемыми на сам ствол.

Модификации

- TAVOR C.T.A.R. 21 ( commander)  - спроектирован для снабжения командного состава, парашютно-десантных и специальных подразделений. Имеет более короткий ствол (380 мм ствол). Также носит название TAR C21.

- TAVOR S.T.A.R. 21 (sharpshooter) – модель, сконструированная исключительно для снайперов. Имеет тяжелый «снайперский» ствол,  четырехкратный оптический прицел и складные сошки. Альтернативное название TAR S21.

- TAVOR M.T.A.R 21 – более короткая модель (описана в отдельной статье "Micro TAVOR") .

Кроме перечисленных выше вариантов TAVOR’a, производятся также полуавтоматические модели, предназначенные для снабжения вооружением полицейских подразделений и гражданского населения.

Винтовки серии TAVOR выпускаемые концерном Israel Weapon Industries (новое название IMI после слияния с компанией ТААС), спроектированы специально для Армии Обороны Израиля. Однако довольно высокая стоимость винтовки (около 1000$ USA) осложняет процесс  полного перевооружения. В настоящее время, оружие TAVOR используются подразделениями специального назначения, а также стрелковыми бригадами Армии Обороны Израиля. Помимо Израиля, эти автоматы взяты на вооружение армейскими и полицейскими подразделениями Индии и Колумбии, и, кроме того, в небольших количествах отрядами специального назначения Грузии.

Тактико-технические характеристики

_____________________________________________________________________________________

T.A.R. 21 	      C.T.A.R. 21 	                       S.T.A.R. 21

_____________________________________________________________________________________

Калибр 		            5.56 мм 		        5.56 мм 		           5.56 мм

_____________________________________________________________________________________

Патрон 			         5.56х45mm NATO ( SS109)

___________________________________________________________________

Длина оружия, мм 	              725		            640			  725

_____________________________________________________________________________________

Длина ствола, мм 	              460		            380			  460

_____________________________________________________________________________________

Масса без патронов, г              3270		           3180			3670

_____________________________________________________________________________________

Скорострельность, в/м           750-900 		         750-900 		            750-900

_____________________________________________________________________________________

Прицельная дальность              500		             500			  500

стрельбы, м

_____________________________________________________________________________________

Начальная скорость 		910			890			   910

пули, м/c

_____________________________________________________________________________________

Емкость магазина, 		20 / 30			20 / 30			20 / 30

Патронов

_____________________________________________________________________________________