| ДАЧНЫЕ СОТКИ ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ | STROM AUF DER DATSCHA |
| --- | --- |
| За последние полтора десятка лет в наш быт вошло множество электрических машин и механизмов. | In den letzten 15 Jahren sind viele elektrische Geräte und Mechanismen Teil unseres Alltags geworden. |
| Жить стало, безусловно, легче, но только тем, у кого есть электричество. | Sie machen das Leben zweifellos leichter, aber nur für die, die Strom haben. |
| А оно, увы, до сих пор есть далеко не везде и не всегда. | Und das ist leider nicht immer und nicht überall der Fall. |
| Выход есть: приобрести электростанцию с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). | Eine Lösung gibt es dennoch: Ein Stromaggregat mit einem Verbrennungsmotor zu kaufen. |
| Мини-электростанции сегодня продаются на всех строительных рынках и еще во многих местах. | Mini-Stormaggregate sind heute in allen Baumärkten und vielerorts sonst zu kaufen. |
| Купив такой агрегат, вы получите собственное электричество с напряжением 380 В или 220 В. | Nach dem Erwerb einer solchen Anlage wird ihnen ihre eigene Stromquelle zu Verfügung stehen, die eine Spannung von 380V oder 220V liefert. |
| Любой электроприбор, работающий у вас в городской квартире, будет работать и на даче. | Jedes elektrische Gerät, welches in ihrer Stadtwohnung funktioniert, kann auch auf der Datscha betrieben werden. |
| Из чего выбирать | Was kommt in Frage? |
| Купить сегодня можно любую электростанцию, но мы ориентируемся на индивидуального потребителя, поэтому поговорим только об электрических машинах от портативной до условно переносной. | Heutzutage kann man alle möglichen Stromerzeuger kaufen, wir orientieren uns jedoch an private Verbraucher, deshalb möchten wir hier nur auf tragbare bis zumindest mobile elektrische Maschinen näher eingehen. |
| Диапазон мощности от 0,7 до 10 кВт вполне удовлетворит потребности этой группы, если вспомнить, что для электроснабжения загородного дома площадью до 150 м2 (без отопления) достаточно 1,5-2 кВт. | Das Leistungsspektrum von 0,7 bis 10 kW ist für den Bedarf dieser Gruppe vollkommen ausreichend, wenn man bedenkt, dass für die Stromversorgung eines bis zu 150 m² großen Wochenendhauses (die Heizung nicht einberechnet) 1,5-2 kW mehr als genung sind. |
| Устройство мини-электростанции | Aufbau eines Stromaggregates |
| Мини-электростанции в основном устроены одинаково: двигатель внутреннего сгорания вращает вал электрогенератора с постоянной скоростью (как правило, 3000 об/мин), который вырабатывает переменный ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц. | Stromaggregate sind meistens gleich aufgebaut: Der Verbrennungsmotor bewegt die Welle eines Elektorgenerators mit gleichbleibender Drehzahl (i.d.R. 3000 min-1 , der wiederum einen Wechselstrom mit einer Spannung von 220V und einer Frequenz von 50 Hz liefert. |
| За постоянством этих характеристик следит электронный блок. | Ein elektronisches Steuergerät sorgt für die Konstanz dieser Kennwerte. |
| В двигателях мини-электростанций используется бензин или дизельное топливо. | Der Verbrennungsmotor läuft mit Benzin oder Diesel. |
| Дизельные агрегаты при равной мощности дороже бензиновых на 50-70%, но ресурс имеют вдвое выше. | Dieselaggregate sind bei gleicher Leistung um 50-70% teurer, haben jedoch eine doppelt so lange Lebensdauer. |
| При относительно малом потреблении горючего разница в цене на солярку и бензин не даст ощутимого экономического эффекта. | Bei einem relativ geringen Treibstoffverbrauch ist der Preisunterschied zwischen Diesel und Benzin wirtschaftlich kaum von Bedeutung. |
| Дизельным стоит отдать предпочтение, если они будут работать минимум по 8 часов ежедневно или же вам требуется мощность 10 кВт и более. | Der Dieselmotor lohnt sich bei einer Betriebsdauer von 8 Stunden oder wenn Sie eine Leistung von mind. 10 kW benötigen. |