Завдання:

Підігрівник

= 6кг/с

Бп =5%;

К =700Вт/м2;

= 0,6 м/с;

= 19˚С;

= 57˚С;

Р = 0,12МПа;

Н = 2м;

Випарний апарат:

Бк = 22%;

= 50˚С;

= 12кг/м2*год;

Барометричний конденсатор

Рконд = 0,072МПа;

= 39˚С;

= 15˚С;

ЗМІСТ

Вступ.                                                                                                  5

1.Описання проектованого апарата                                                  9

2.Місце та призначення апарата в технологічній схемі                 11

3. Розрахунки.

3.1.Розрахунок підігрівника                                                             12

3.2.Розрахунок випарного апарата                                                 20                                      3.3.Розрахунок барометричного конденсатора                             27

3.4.Розрахунок теплової ізоляції.                                                    29

4.Техніко-економічні показники .                                                    30

Список використаної літератури.                                                     31

ВСТУП

Температура є одним з найважливіших технологічних та економічних факторів більшості промислових виробництв. Підтримання у апаратах необхідної температури майже завжди поєднується з необхідністю підводу, або відводу тепла з метою нагрівання або охолодження речей, які обробляються. В усіх цих випадках, як наслідок, необхідно виконати перенос тепла із одного місця виробництва в інше — від теплоносіїв до речей, що нагріваються, від речей, що охолоджуються до холодоагентів, від однієї частини тіла до іншої його частини. Процес переносу тепла називається теплообміном, його рушійною силою є різниця температур. Перенос тепла здійснюється трьома різними способами: теплопровідністю, конвекцією та випромінюванням. Кожний з цих способів має свої закономірності, які складають предмет теорії теплопередачі.

До теплових процесів належать нагрівання, охолодження, конденсація, випаровування. Нагрівання — підвищення температури матеріалів, що переробляються, шляхом підводу до них тепла. Охолодження — зниження температури матеріалів, що переробляються, шляхом відводу від них тепла. Конденсація — зрідження пари будь-яких речей шляхом відводу від них тепла. Випаровування — перевід у газоподібний стан якої-небудь рідини шляхом підводу до неї тепла.

Таким чином, у теплових процесах взаємодіють не менше, ніж два середовища з різними температурами.

Основна характеристика будь-якого теплового процесу - кількість тепла, що передається: від цієї величини залежать розміри теплообмінних апаратів. Основним розміром теплообмінного апарата є теплопередаюча поверхня (поверхня теплообміну).

Основними кінетичними характеристиками процесу теплопередачі є середня різниця температур між середовищами — рушійна сила процесу, коефіцієнт теплопередачі та кількість переданої теплоти. Зв'язок між ними для усталеного процесу визначається основним рівнянням теплопередачі

де Q — кількість переданої теплоти, Вт; k — коефіцієнт теплопередачі (кінетичний коефіцієнт), який характеризує швидкість перенесення теплоти, Вт/(м2 * К); F — площа поверхні теплообміну, м2;

— рушійна сила процесу, або середня різниця температур між теплоносіями, К.

Такою силою є різниця температур між теплоносіями, яку називають температурним напором. Під час теплопередачі від одного теплоносія до другого температурний напір, як правило, не зберігає постійного значення вздовж" поверхні теплообміну. Тому в теплових розрахунках користуються середнім температурним напором.

На рисунку показано характер змінення температур теплоносіїв вздовж поверхні теплообміну для різних видів теплопередачі.

Графіки змінення температур теплоносіїв:

а — прямотечія; б — протитечія; в — випарювання за допомогою гарячої рідини; г — нагрівання рідини насиченою парою; д — випарювання насиченою парою; е — нагрівання насиченою парою при багаторазовій зміні напрямку руху рідини

В процесі нагрівання  або охолодження теплоносія без зміни агрегатного

стану температура його вздовж поверхні теплообміну змінюється за деякими експоненціальними кривими (рис. а, б). При цьому температурний напір і витрата теплоносіїв залежать від взаємного напрямку руху їх.

Найповніше теплоносії використовуються у разі протитечії. При цьому кінцева температура холодного теплоносія може бути вищою від кінцевої температури гарячого теплоносія. Найменш ефективні прямотечійні теплообмінники. Кінцева температура холодного теплоносія в них не може перевищувати кінцевої температури гарячого теплоносія. Решта схем руху належить до середніх за ефективністю.

Середнє значення температурного напору у разі прямотечії менше, ніж у разі протитечії. Внаслідок цього протитечійний теплообмінник компактніший. Проте, якщо температура одного з теплоносіїв постійна (рис. в, г, е), то середнє значення температурного напору не залежить від схеми руху. Середню різницю температур для схем руху а, б, в, г і е визначають як середньо-логарифмічну різницю

де tб, tМ — більша і менша різниці температур між теплоносіями на кінцях теплообмінника, К.

Якщо < 2 , то середньологарифмічну різницю без помітної похибки

можна замінити середньоарифметичною різницею

У разі випарювання насиченою парою (рис. д) різниця температур вздовж поверхні теплообміну буде постійною:

t=t1-t2

Для апаратів з перехресною і змішаною течією теплоносіїв (у багатоходових теплообмінниках) середню різницю температур визначають за формулою з поправковим коефіцієнтом :

Поправковий коефіцієнт  беруть з допоміжних графіків, наведених у спеціальній літературі.

1.     Опис проектованого апарату

Кожухотрубні теплообмінники  найпоширеніші в харчовій промисловості, дають можливість створювати великі поверхні теплообміну в одному апараті, прості у виготовленні й надійні в експлуатації.

Рис. 1 Схема кожухотрубного багатоходового теплообмінника

Через малу швидкість руху теплоносіїв одноходові теплообмінники працюють з низьким коефіцієнтом тепловіддачі. Щоб збільшити швидкість руху теплоносіїв, застосовують багатоходові теплообмінники (рис. 1), в яких пучок труб за допомогою поперечних перегородок 1, встановлених у кришках, розділений на кілька секцій (ходів), по яких теплоносій І проходить послідовно. Швидкість руху теплоносія ІІ в міжтрубному просторі підвищують, встановлюючи ряд сегментних перегородок 2. З двох теплоносіїв, що рухаються в трубках і в міжтрубному просторі, треба збільшувати швидкість руху насамперед того, в якого при теплообміні вищий термічний опір.

Проектуючи кожухотрубні теплообмінники, теплоносій, що найбільше забруднює поверхню теплообміну, спрямовують у труби (трубний простір), які легше очищати.

Кожухотрубні теплообмінники використовуються, в основному,  для теплообміну між двома рідинами і між рідиною і парою, що конденсується.

В останньому випадку рідина пропускається по трубах, а пара – в між-трубному просторі.

Для підтримання необхідного температурного режиму роботу теплообмінників регулюють шляхом зміни кількості середовища, що подається.  для цього існують регулюючі вентилі, які працюють автоматично або  в ручному режимі.

2. Місце та призначення апарата в технологічній схемі

Даний курсовий проект передбачає випарювання м’ясного бульйону проводити   в  випарній  установці. Перевага способу полягає  в тому, що кипіння і випарювання продукту відбувається при температурі нижче 100˚С , що усуває можливість зниження якості продукту під впливом високої температури.

Випарна установка для упарювання м’ясо-кісткового  бульйону складається із збірника вихідного продукту  , кожухотрубного теплообмінника 2 , безпосередньо випарного апарату 3, конденсатора змішування 4  , збірника барометричної води 5 , збірника упареного продукту 6 , збірника конденсату 7 .

М’ясо-кістковий бульйон з температурою 19˚С  і концентрацією 5%   із збірника 1 , надходить в теплообмінник 2, де нагрівається до температури

57 ˚С. Потім підігрітий бульйон поступає на упарювання в випарний апарат 3 , де миттєво скипає і кипить при температурі 50˚С, при  цьому відбувається процес випарювання і кінцевий продукт має концентрацію сухих речовин 22%. Упарений бульйон надходить в збірник 6 . Утворена в процесі кипіння вторинна пара надходить через сепаратор в  конденсатор змішування 4 , куди із збірника подається охолодна вода . Утворена в процесі конденсації барометрична вода з температурою 39˚С надходить в збірник барометричної води 5 і використовується на технологічні потреби заводу. З нижньої частини випарного апарату і із підігрівника відводиться конденсат в окремий збірник 7 .

3.РОЗРАХУНКИ

3.1. Розрахунок підігрівника

Кількість бульйону ,яка нагрівається:

G =  6 кг/с.

Середню різницю температур між парою і бульйоном визначаємо як середньологарифмічну різницю:

Δt  = ;                                             (3.1.1)

де  Δt, Δt - різниці температур між теплоносіями на кінцях теплообмінника;

Δt = t - t;  Δt  = t - t;                                  (3.1.2.)

де t - температура насиченої пари при тиску Р  =  0,12МПа    t = 105˚С [4,ст.57].

Δt = 105-19=86˚С;

Δt = 105-57 =48˚С.

Оскільки Δt/Δt =86/48 =1,79<2, то

Δt  = =67˚C;

Середня температура бульйону, що нагрівають:

t = t - ;

t = 105-67 =38˚C.

При середній температурі  t визначаємо теплофізичні характеристики бульйону [7,ст.19-21]:

Густина бульйону апроксимується виразом:

, кг/м3                                 (3.1.3.)

де  - густина бульйону при Т = 20˚С;

при вмісту сухих речовин 5% складає 999,4 кг/м3 [7,ст.21]

- температурний коефіцієнт.

= -3575*10-4 К-1[7,ст.21]

Тоді

= 992,96 кг/м3

Динамічну в’язкість бульйону обчислюємо за формулою :

в’язкість бульйону обчислюємо за формулою:

(3.1.4.)

де С – концентрація , долі одиниці  за масою, тобто відношення маси сухих речовин до загальної маси продукту;

- температура бульйону, ˚С;

= 1*10-3 Па*с

теплоємність м’ясо-кісткового бульйону

, кг/м3                                 (3.1.5)

де  - питома теплоємність  бульйону при Т = 20˚С;

при вмісту сухих речовин 5% складає 4,143 кДж/(кг*К)  [7,ст.21]

*- температурний коефіцієнт.

*= 2,161*10-4 К-1[7,ст.21]

С = 4,143* = 4,159кДж/(кг*К)

Теплопровідність бульйону розраховуємо за рівнянням:

[7, ст.19];                                                      (3.1.6.)

де В  - стала, яка залежить від виду бульйону і вмісту сухих речовин

4/3 – показник ступеня;

- коефіцієнт асоціації ( не залежить вид виду бульйону і його концентрації, оскільки визначається  природою розчинника – води, але залежить від температури).

при 38˚С = 38+273 = 311К згідно [7,ст.21] дорівнює:

=   = 1,104

Стала В визначається за формулою:

Тоді

В*104= (0,701-0,263*0,05) = 0,687

В = 0,687*10-4

= 0,697*10-4*=1,797 Вт/(м*К)

Теплове навантаження з урахуванням теплових витрат:

Q = x*G*c*(t-t);    Вт                                       (3.1.7.)

де  х – коефіцієнт, що враховує втрати теплоти в навколишнє середовище;

х = 1,021,05

приймаємо х = 1,02

G – витрата рідини, кг/с;

G = 6 кг/с;

с – теплоємність рідини, Дж/(кг*К);

с = 4159 Дж/(кг*К) [7,ст.14]

Q = 1,02*6*4159*(57-19) =967217,04Дж/с

Витрата пари, кг/с:

D = ;                                                     (3.1.8.)

де  І, і – ентальпія нагрівної пари і конденсату, Дж/кг  [4, ст.59].

І = 2683 кДж/кг;

Густину конденсату  [4, ст. 60]визначаємо при температурі конденсату (105-3) = 102˚С:

=   = 956,6кг/м ³;

Ентальпія конденсату:

i = с*t = 4190* t;                                                     (3.1.9.)

де t - температура конденсату, що дорівнює t = t - (23)˚C ;

t =105-3=102˚C

i = 4190*102=427380 Дж/кг

D =   =0,43 кг/с

Площу поверхні нагрівання теплообмінника визначаємо за формулою:

F = ;                                     (3.1.10.)

F =  =20,62 м²

Конструктивний розрахунок

Для кожухотрубних теплообмінників важливою частиною конструктивного розрахунку є розрахунок проточної частини трубного простору. Виходячи із заданої продуктивності апарату і швидкості руху рідини з рівняння витрат визначаємо  площу прохідного перерізу трубок одного ходу, м²:

;                                                                    (3.1.11)

де G – витрата рідини, кг/с;

- густина рідини, кг/м³

w – швидкість руху рідини всередині трубок, м/с

1 =  =0,0100м²

Звідси число трубок одного ходу:

n = ;                                                        (3.1.12)

n1 =  =14 шт.

Розрахункова довжина всіх ходів, м:

L =  ;                                                               (3.1.13)

де  d  - розрахунковий діаметр трубки, який приймаємо d  = d

L =  =15,6м

Кількість ходів трубного простору:

Z = ;                                                                       (3.1.14)

Z =  =7,8 Приймаємо Z 8 ( число ходів повинно бути парним)

Загальна кількість трубок, які розміщуються на трубних решітках:

n = Z*n;                                                                    (3.1.15)

n   =8*14 =112шт.

Труби в трубних решітках найчастіше розміщують по сторонах правильних шестикутників. Для даного випадку при визначенні в теплообміннику загальної кількості труб n виходимо з кількості труб а, розміщених на стороні найбільшого шестикутника:

тоді    n = 3*a*(a-1)+1 =112;                                           (3.1.16)

а=7,

n =127шт.

Кількість труб,  розміщених по діагоналі найбільшого шестикутника:

b = 2*a-1 = 2*7-1 = 13                                             (3.1.17)

Звідси n1 =127/8 = 16шт.

При закріпленні труб в трубних решітках розвальцюванням , крок t розміщення труб вибираємо залежно від їхнього зовнішнього діаметра в межах:

t = (1,31,5*d);                                                       (3.1.18)

t = 1,3*0,033 =  0,043м

Діаметр теплообмінника:

D = t*(b-1)+4*d;                                                     (3.1.19.)

D = 0,043*(13-1)+4*0,033 = 0,648м

Приймаємо D =700мм = 0,7м

Діаметр патрубків визначаємо за рівнянням об’ємних витрат, м³/с:

V =  = ;                                            (3.1.20.)

звідки       d = 1,13*; м                                             (3.1.21)

За формулою 3.1.21 визначаємо розміри патрубків для робочих

середовищ, при їх параметрах, вказаних в таблиці 3.1.1.

Таблиця 3.1.1.

| Середовище | w, м/с | , кг/м³ | G, кг/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Пара | 40 | 0,6999 | 0,43 |
| Бульйон | 0,6 | 992,96 | 6,0 |
| Конденсат | 0,2 | 956,6 | 0,43 |

Діаметр патрубка для входу пари в апарат:

d = 1,13* = 0,140м

приймаємо     d = 150 мм

Діаметр патрубка для виходу конденсату пари:

d = 1,13* =0,053 м

приймаємо     d = 70 мм

Діаметр патрубка для входу бульйону в апарат:

dв= 1,13* =0,113 м;

приймаємо     dв = 120мм

Діаметр патрубку для виходу бульйону приймаємо такий самий як і для входу.

Результати розрахунку зводимо в таблицю 3.1.2.

Таблиця 3.1.2.

| Призна-чення штуцера | Густина продукту кг/м³ | Витрата продукту | Швидкість руху про- дукту, м/с | Діаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | розрахо-ваний | вибра-ний |
|  |  | кг/год | кг/с | м³/с |  |  |  |
| Пара | 0,6999 | 1548 | 0,43 | 0,614 | 40 | 140 | 150 |
| Бульйон | 992,96 | 21600 | 6,0 | 0,006 | 0,6 | 113 | 120 |
| Конден-сат | 956,6 | 1548 | 0,43 | 0,0004 | 0,2 | 53 | 70 |

Гідравлічний розрахунок

Розрахунок проводять для визначення потужності насосів та встановлення оптимального режиму роботи апарату. Потужність, необхідну для переміщення теплоносія через апарат, Вт, визначимо з формули:

N = ;                                                                     (3.1.22.)

де  V -об'ємні витрати рідини, м³/с;

ΔP – перепад тисків в апараті, Па;

- к.к.д. насосу.

=  =0,006м3/с

Гідравлічний опір апарату складається з опору тертя ΔP і  місцевих опорів ΔP. Отже, повний гідравлічний опір:

;                          (3.1.23.)

де  - коефіцієнт гідравлічного тертя;

L – загальна довжина труби, м;

d – діаметр труби, м;

- коефіцієнт місцевого опору;

w – швидкість руху теплоносія, м/с;

- густина теплоносія, кг/м³.

Визначимо критерій Рейнольдса, який характеризує гідродинамічний режим руху теплоносія, за формулою:

Re = ;                                                                (3.1.24.)

де d – діаметр трубок; d = 0,03м.

при w = 0,5 м/с:

Re =  =17873

При турбулентному русі в гідравлічно гладких трубах   (Re = 4*10³…10):

= ;                                                                      (3.1.25)

=  = 0,027

Обчислюємо суму коефіцієнтів місцевих опорів  в апараті (наближено):

= 5+2,5*(z-1);                                                            (3.1.26.)

= 5+2,5*(8-1) = 22,5

Тоді  ΔP = (0,027* =6530,8Па

Потужність приводу насосу складе:

N =  =48,98Вт;

3.2.Розрахунок випарного апарату

Приймаємо для розрахунку випарний апарат з природною циркуляцією і співвісною  грійною камерою ( тип 1 виконання 1) [3, ст.183]

Продуктивність установки:

W = S* (1-);                                                         (3.2.1.)

W = 6*(1-) =4,63кг/с

де S  =  = 6кг/с;  маса поступаючого на випарювання бульйону.

Визначаємо теплове навантаження  випарного апарата:

Q = W* r;	(3.2.2.)

де r - теплота конденсації , кДж/кг;

r = 2244кДж/кг при тиску  пари 0,12МПа [4, ст.57]

Q  =4,63*2244*103 = 10389,72кДж/с [кВт]

Витрата пари складе:

D =   [5, ст.183]         (3.2.3)

де  = 6кг/с; маса поступаючого на випарювання бульйону;

W =4,63 кг/с; кількість випареної вологи;

скон – теплоємність конденсату при температурі його tконд = (tгр.п-3) =  (105-3) =102˚С; скон = 4,19 кДж/(кг*К);

tконд=102˚С; температура конденсату;

тиск вторинної пари Рвт. пари = 0,08МПа

івт. п. =2665кДж/кг; ентальпія вторинної пари;

споч =4,159 кДж/(кг*К); теплоємність бульйону;

tпоч = 57 ˚С; початкова температура бульйону, що поступає на випарювання;

ігр.п.= 2683кДж/кг; ентальпія грійної пари;

= 0,03 ; поправковий коефіцієнт

D =  =5,33кг/с

Площу поверхні нагріву випарного апарату визначаємо за формулою:

F =  ;                                                               (3.2.4.)

де К – коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м²*К);

- корисна різниця температур; визначаємо за формулою:

Δtк= tгр.п –tкип ;                                                                  (3.2.5.)

де tгр.п  - температура грійної пари, при Р  = 0,12МПа tгр.п  = 105˚С [4, ст.57]

tкип  - температура кипіння бульйону, за умовою tкип  = 50˚С

Δtк = 105-50 = 55˚С

Оскільки

[1, ст.187]                                                   (3.2.6.)

то                                   	                                                (3.2.7.)

За умовою   = 12кг/(м2*год) = 0,033кг/(м2*с) – теплове навантаження  на корпус

Тоді

=1346,4Вт/(м²*К);

К = К*;                                                                                            (3.2.8.)

де  - коефіцієнт використання площі поверхні , що враховує вплив накипу.

= 0,60,9

приймаємо  = 0,8

К = 1346,4*0,8 = 1077,12Вт/(м²*К);

Підставляючи це значення в формулу (3.2.3.), отримуємо:

F =   =175,4м2

Конструктивний розрахунок

Приймаємо довжину трубок в випарному апараті   = 4,0 м [3, ст.183]

Визначаємо кількість трубок:

n =  =  =443 шт.                                (3.2.9.)

де d - розрахунковий діаметр трубки;

d =  =  = 0,0315м;	(3.2.10.)

l – довжина кип’ятильних трубок;

Крок між трубками:

t =  d*(1,231,28) = 0,033*1,25 = 0,04125м;

Діаметр циркуляційної труби.

Переріз циркуляційної труби складає від 15 до 30 % від сумарного перерізу всіх трубок.

Площа кип’ятильної трубки:

F   =    =   = 7,065*10 м²;                      (3.2.11.)

Сумарна поверхня:

F =     F* n = 7,065*10*443= 0,31м²;

Якщо F = 100%, то F - 15%, тоді   F = F*15/100 =     =0,31*15/100 = 0,0465 м2

d = 1,13* = 1.13*= 0,243 м;

Приймаємо d = 250мм.

Діаметр корпусу апарата:

D = ;                               (3.2.12)

де   К – коефіцієнт використання  трубної дошки 0,7-0,9; приймаємо К = 0,7;

- приймаємо 60 ˚ , трубки розміщуємо по вершинах правильного

шестикутника, sin  = 0,866;

D = = 1,19 м;

Приймаємо  D =1200мм;

Товщина сталевої трубної решітки:

S = +5 мм = +0,005 = 9,125*10м;

При випарюванні рідин, що піняться , діаметр сепаратора приймають із розрахунку 1,3-1,4 *Dк = 1,4*1,2= 1,68 м. Приймаємо 1800мм

Висоту сепараційного простору приймають рівною не більше 2,0 м [3, ст.183]. Приймаємо   Н = 2000мм.

Розрахунок патрубків.

Діаметр патрубка для підводу гріючої пари:

d = 1,13*;

де  – кількість підведеної пари, кг/с;

=5,33кг/с

= 0,6999  кг/м ³; при t = 105˚C[4, ст.57].

n =1- кількість патрубків;

- швидкість подачі пари,  = 20-60 м/с;

Приймаємо  = 40 м/с.

d = 1,13* = 0,493м;

Приймаємо d = 500мм.

Діаметр патрубка для відводу конденсату:

d = 1,13*;

- густина конденсату,

при tконд =102˚C   густина конденсату дорівнює[4, ст.59]:

= 956,6кг/м ³;

- швидкість виходу конденсату (самотечія);  = 0,3-0,6 м/с;

приймаємо  0,5 м/с;

n = 1, кількість патрубків;

d = 1,13*    =0,119 м;

Приймаємо d = 120 мм;

Діаметр патрубка для відводу вторинної пари:

d  = 1,13*  ;                             (3.2.13.)

- густина вторинної пари при Р=0,08МПа [4, ст.57].;

= 0,4792кг/м ³;

n = 1 – кількість патрубків;

- швидкість виходу вторинної пари,

приймаємо  = 40м/с;

d = 1,13* = 0,595м;

Приймаємо  d = 600мм

Діаметр патрубка для входу бульйону:

d = 1,13*;                                          (3.2.14.)

m   - маса початкового розчину, кг/с;

m  =  = 6кг/с;

n = 1 – кількість патрубків;

- швидкість підводу бульйону,  =0,6 м/с;

Густина бульйону  при t = 57˚C і Б = 5%[7, ст.17].:

= 992+3/0,8247+0,00056Т                                               (3.2.15.)

де  - вміст сухих речовин в бульйоні, %;

= 992+3*5/0,8247+0,00056(57+273) = 992+18,19+0,185 = 1010,38кг/м3

d = 1,13*   = 0,112м

Приймаємо d = 120 мм.

Діаметр патрубку для виходу бульйону:

d  = 1,13*;

де m - маса згущеного розчину, кг/с;

m  = -= 6-4,63 = 1,37кг/с

Густина бульйону  при tc = 50˚C і Б =22% за формулою (3.2.15):

= 992+3/0,8247+0,00056Т

де  - вміст сухих речовин в бульйоні, %;

= 992+3*22/0,8247+0,00056(50+273) = 992+80,03+0,181 =1072,21кг/м3

- швидкість відводу бульйону,  =0,6 м/с;

n = 1 – кількість патрубків;

d = 1,13* =0,052м;

Приймаємо d = 70мм

Швидкість пари в надсоковому просторі:

;                                                                   (3.2.16.)

де V – кількість пари, м³/с;

V = m/;

де  m – кількість вторинної пари, кг/с;

- об’ємна маса вторинної пари, кг/м;

= 0,4792 кг/м³;

V =5,33/0,4792=11,12м³/с;

=  =4,37 м/с;

Важливим показником роботи випарної установки є швидкість вітання краплини в паровому просторі, час знаходження в ньому пари і швидкість пари. Якщо швидкість пари більше швидкості вітання краплини, остання рухається вгору і виноситься з апарату.

Швидкість вітання краплини:

= ,                                                             (3.2.17.)

де , - відповідно об’ємна маса рідини і пари, кг/м³;

d - діаметр краплини, d = 0,3-0,5 мм; приймаємо 0,3мм.

-  коефіцієнт опору, який залежить від критерію Re.

Re =  ;                                                                      (3.2.18.)

де   - кінематична в’язкість пари, м²/с;

- діаметр краплини, м;

= 0,3 мм;

= ;                                                                          (3.2.19.)

= 1,15*10-5 Па*с;

=  =2,39*10-5 м/с;

Re =  =54,85

При Re<500     =   =  =1,67

=  =5,25м/с;

Для нормальної роботи установки необхідно, щоб виконувалась умова:

> ;

= 4,37м/с;

= 5,25м/с;

Отже , умова виконується:        5,25>4,37

3.3 Розрахунок  барометричного конденсатора

Витрата охолоджувальної води

При проектуванні конденсаторів проводять тепловий і конструктивний розрахунки, мета яких полягає  в отриманні при заданих умовах роботи (достатньо глибокому вакуумі, високій температурі відпрацьованої  води або відповідно низькій витраті холодної води) оптимальних розмірів конденсатора.

Витрату охолоджувальної води  W на повну конденсацію пари визначаємо з рівняння теплового балансу:

D*i +W*c*t = (D+W)*c'*t;

W = ;                                                   (3.3.1.)

де  і – ентальпія пари, Дж/кг;

с - теплоємність води,  Дж/(кг*К) ;

t,t - температура води відповідно початкова і кінцева, ˚С;

Термодинамічні властивості водяної пари (і, температуру t , густину )

Знаходимо з [4, ст.59].  за абсолютним тиском в конденсаторі

Р = 0,078МПа:

Р = Р  - Р ;                                                   (3.3.2.)

Приймаємо Р = 101300 Па;

Р = 101300-72000 =29300 Па = 0,0293  МПа;

Знаходимо t = 69˚С; і = 2625 кДж/кг;  = 0,1913 м³/кг.[4, ст.57]

Кількість пари, що йде в барометричний конденсатор беремо із попереднього розрахунку випарного апарату:

D =5,33кг/с;

Для температури охолодної води t =15˚C:

W =  =130,5кг/с;

Визначення діаметра конденсатора

Внутрішній діаметр конденсатора:

d = 1,13*;                                          (3.3.3.)

де  - швидкість руху пари у вільному перерізі корпусу конденсатора, яка дорівнює 1520 м/с. За умовою приймаємо  = 16 м/с.

Тоді

d = 1,13*  =0,94 м.

Приймаємо діаметр конденсатора рівним d =1000мм.

Діаметр барометричної труби:

d = 1,13*;                                     (3.3.4.)

де  = 0,30,6 м/с; швидкість води, яку приймаємо 0,4 м/с;

d  = 1,13*  =0,658 м;

Приймаємо d= 700мм .

3.4. Розрахунок ізоляції

Товщину теплової ізоляції  знаходять з рівності питомих теплових потоків через шар ізоляції від поверхні ізоляції в навколишнє середовище.

;

де  - коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої поверхні ізоляційного матеріалу в навколишнє середовище, Вт/(м²*К);

= 9,3+0,0058* t;

t - температура ізоляції з боку навколишнього середовища (повітря); для апаратів, що працюють  в закритому приміщенні, вибирають в проміжку 35-45˚C;

Приймаємо t = 40˚C;

t - температура ізоляції з боку апарату , з погляду незначного термічного опору стінки апарату в порівнянні з термічним опором шару ізоляції ,

t приймають рівною температурі гріючої пари , t = 105 ˚C;

t - температура навколишнього середовища;

t = 20 ˚C;

- коефіцієнт теплопровідності ізоляційного матеріалу, Вт/(м*К);

Вибираємо в ролі матеріалу для теплової ізоляції совеліт (85% магнезії +15 % асбесту), він має коефіцієнт теплопровідності  = 0,09 Вт/(м*К);

= 9,3+0,058*40 = 11,6 Вт/(м²*К);

Розраховуємо товщину теплової ізоляції підігрівника і випарного апарата:

;

=  = 0,025м.

Приймаємо товщину теплової ізоляції  = 25 мм

- ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Амортизаційні витрати на підігрівник:

К = F*c*a;                                                                   (3.1.)

де   F – поверхня теплообміну, м²;

с- вартість 1 м² поверхні теплообміну апарату, грн./м²;

Приймаємо с = 600 грн./м².

а – річна частка амортизаційних відрахувань, %  ;

а =  ;                                                                          (3.2.)

Р – роки експлуатації;

а =   = 0,1

Ка = 20,62*600*0,1=1237,2грн./ рік

Експлуатаційні витрати:

К = N*c* ;                                                             (4.3.)

де  N – потужність електродвигуна насосу, кВт;

с - вартість 1 кВт* год. електроенергії,  грн. / кВт* год.;

с = 0,56грн. / кВт* год.

- кількість годин роботи теплообмінника на рік (16 годин, 250діб)

Ке = 0,04898**0,56*16*250=109,72грн./ рік

Тоді

КΣ  =1237,2+109,72 =1346,92грн./ рік

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- В.Н. Стабников, В.И. Баранцев «Процессы и аппараты пищевых производств», Москва, Пищевая промышленность, 1965г.

- „Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств” под ред. В.Н. Стабникова, Киев, ”Вища школа” ,1982г.

- « Основные процессы и аппараты химичесокй технологии» под ред.

Ю.И. Дытнерского , Москва, « Химия» 1991.

- Процеси і апарати харчових виробництв. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів технологічних спеціальностей заочної форми навчання, Київ,НУХТ,2002р.

- І.Ф. Малежик та ін. « Процеси і апарати харчових виробництв», Київ НУХТ ,2003

- Процеси і апарати харчових виробництв. методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів технологічних спеціальностей напряму 0917 « Харчова технологія і інженерія» денної а заочної форм навчання , Київ, НУХТ,2003

- Фізико-хімічні та теплофізичні характеристики м’яса, м’ясопродуктів, крові тварин і бульйонів. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання, Київ, УДУХТ, 1998

# Text boxes

Зм.

Арк..

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

3

Розроб.

Перевір.

Н. Контр.

Затверд.

„Проект кожухотрубного  теплообмінника для нагрівання м'ясо-кісткового бульйону”

Літера

Листів

31

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

17

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

13

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

12

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

21

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

24

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

23

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

26

27

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

28

31

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

19

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

10

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

8

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

18

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

29

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового  проекту на тему:

„Проект кожухотрубного  теплообмінника

для нагрівання м'ясо-кісткового бульйону”

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

6

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

9

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

14

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

30

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.